KAARMA VALLAVALITSUS

Marientali 27,  93 815  Kuressaare  Tel. 45 20 450, Fax. 45 20 451, kaarma@saaremaa.ee

| TELLIJA: Kaarma Vallavalitsus | EP - 0128 |
| --- | --- |

KAARMA PÕHIKOOLI KATUSEKORRUSE OSALINE REKONSTRUEERIMINE

### T Ö Ö P R O J E K T

Koostas:					P. Arikas

Tegevusluba nr. EP 00177

KURESSAARE

2005

KÖITE   KOOSSEIS

- Seletuskiri

- Joonised

2.1.    Asendiplaan                                                AE -1

  - Katusekorruse plaani ehituslik osa		AE-2

  - Rajatava osa lõige                                       AE-3

  - Rajatava osa lõige                                       AE-4

  - Hoone vaated                                              AE-5;6;7

  - Vee- ja kanalisatsiooni plaan                     VK-1

  - Ventilatsiooni plaan                                    V -1

  - Elektriinstal. joonised                                   E

S E L E T U S K I R I

ÜLDLAHENDUS.

Käesoleva ehituslikuprojektiga on antud lahendus koolihoone seni kasutamata pööningu väljaehitamiseks. Pööningule paigutatakse kaks klassiruumi, lugemistuba ja abiruumid kogu pindalaga 138 m². Läbipääsuks ning liikumiseks on kavandatud koridorid. Rajatavale osale nähakse põhilise sissepääsuna koridori rajamist läbi olemasoleva õpetajate toa. Samas on projeteeritud nõuetekohase evakuatsiooni tagamiseks tagavara väljapääs koridori teisest otsast läbi varuväljapääsu ning tagavara trepi otse õue. Ruumidesse loomuliku valguse tagamiseks rajatakse katuseaknad.

EHITUSLIK OSA.

Rajatavad vaheseinad on projekteeritud puitkarkassseintena, kaetakse kahelt poolt kahekordse kipsplaatkattega, et tagada nõutavat tulepüsivuse taset. Vaheseinte soojustamiseks ning vahede täiteks kasutada kivivilla. Ruumide välisseinad on planeeritud samuti puitkarkassil paksusega kokku 25 sm. Väljast poolt kaetakse välisseinad tuuletõkkeplaadiga ning seest poolt kahekordse kipsplaadiga. Seinad ja laed soojustatakse 200 mm kivivillaga. Puitkonstruktsioonid kaetakse kahekordse kipsplaadiga tagamaks hoone  tulepüsivusklassi  TP2. Katuse kandekonstruktsiooni kandevõime tagamiseks tuleb säilitada ruumides postsüsteemid ning lisa pärlinid ristlõikega 200 x 200 mm. Puitpostide ristlõiked on 200 x 200 mm.

Põrand ehitatakse olemasolevale puittaladest vahelaele. Põranda alustalastik tuleb rajada puitkarkassina ristlõikega 50 x 100 mm ning sammuga 400 mm ja katta 22 mm paksuse puitlaastplaadi ja põranda kipsplaadiga, mis omakorda  kaetakse PVC kattega.

Avatud puidust kandekonstruktsioonid kaetakse tuletõkke värviga. Ruumide uksed on projekteeritud sileuksena, EI 15. Koridori uksed on planeeritud sileuksena EI 30.

Ruumidele loomuliku valguse tagamiseks paigaldatakse katuseaknad.

Katusekorruse nõuetekohase evakuatsiooni tagamiseks ehitatakse olemasolev trepikoda eraldi  tuletõkke sektsiooniks EI30. Pääsuks trepikotta ehitatakse koridor läbi olemasoleva õpetajate toa. Teiseks evakuatsiooni väljapääsu tarbeks korrastatakse olemasolev väline metalltrepp.

Väljaehitatavaid ruume köetakse elektriradiaatoritega.

Ventilatsioon on loomulik. Iga ruumi seina, elektriradiaatorite taha paigaldada suletavad vent. klapid kogupinnaga Ø 160 mm puhta õhu sisselaskmiseks. Väljatõmbe ventilatsiooniks paigaldada vent.torud, mis tuleb ühendada olemasolevate korstendega. Väljatõmbe kohad ruumides paigaldada lakke siseseinte lähedale.

Ruumidesse paigaldatakse turva- ja evakuatsioonivalgustid ning tulekahjusignalisatsioon. Korrusele paigaldatakse vähemalt kaks pulberkustutit. Evakuatsiooniteed tähistatakse nõuetekohaselt.

RUUMIDE  VIIMISTLUSE EKSPLKATSIOON

| Ruumi number/ nimetus | Lagi | Sein | Põrand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Lugemissaal | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |
| 2. Klass | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |
| 3. Koridor | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |
| 4. Klass | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |
| 5. Abiruum | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |
| 6. Abiruum | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |
| 7. Õpetajate tuba | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |
| 8. Abiruum | Valge vesialuseline värv | Heledatooniline pestav vesialuseline värv | Kirjutooniline PVC kate |

AVADE  SPETSIFIKATSIOON

| Ruumi number / nimetus | Uks | Aken |
| --- | --- | --- |
|  | Mõõt (sm) | Kogus (tk) | Mõõt (sm) | Kogus (tk) |
| Nr. 1 / Lugemistuba | 120 x 210 | 1 | 80 x 120 | 2 |
| Nr. 2 / Klass | 100 x 210 | 1 | 80 x 120 | 2 |
| Nr. 3 / Koridor | 100 x 210 Välis 100 x 210 Sise | 1 1 | 80 x 120 | 3 |
| Nr. 4 / Klass | 100 x 210 | 1 | 80 x 120 | 2 |
| Nr. 5 / Abiruum | 80 x 210 | 1 |  |  |
| Nr. 6 / Abiruum | 80 x 210 | 1 |  |  |
| Nr. 7 / Õpetajate tuba | 100 x 210 | 1 |  |  |
| Nr. 8 / Abiruum | 100 x 210 | 1 |  |  |

Koostas            			P. Arikas