Tellija: 			Citymarket OÜ

## Täitja:				Klotoid OÜ

Reg kood 10207096

Pikk 23

93819 Kuressaare

Tel		453 3723

Mob	508 4489

Faks	453 3695

E-mail:	klotoid@sarma.ee

Maanteeameti tegevusluba nr 2002124/05160

Majandustegevuse Registri registreeringud:

EH10207096-0001

EO10207096-0001

EP10207096-0001

EG10207096-0001

EJ10207096-0001

EL10207096-0001

Juhataja:	Indrek Himmist  …………………………

Vastutav arhitekt:	Terje Truumaa  ………………………….

Koostasid:	Madis Nõmm    ..…………………….......

Jaan Sõmmer   .………………………….

Ivo Väli              ……………………….….

Kausta kooslus :		seletuskirjas lehti		28

jooniseid			  9

SISUKORD

SELETUSKIRI

1. 		ÜLDOSA

1.1. 	Planeeritav ala määratlus

##### 1.2. 	Detailplaneeringu algataja

1.3. 	Lähtematerjalid

##### 2. 		PLANEERINGU EESMÄRK

3. 		PLANEERITAVA ALA ASEND JA OLEMASOLEV OLUKORD

3.1 	Üldist

3.2 	Asend

3.3 	Ala looduslikud tingimused ja haljastuse ülevaade

3.4 	Teed

4. 		DETAILPLANEERINGU LAHENDUS

4.1 	Planeeringuala kruntimine

4.2 	Hoonestusreeglid

4.3 	Piirete rajamise reeglid

4.4 	Haljastus ja heakord

4.5 	Teed ja parkimine

4.6 	Insenerikommunikatsioonid

4.6.1 	Joogivesi, reovee käitlemine, sademevesi ja tuletõrje veevarustus

OLEMASOLEV OLUKORD PLANEERINGUALAL

PLANEERIMISLAHENDUS.

4.6.2 	Elektri- ja sidevarustus ning tänavavalgustus

4.7 	Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks

4.7.1 	Mõjud taimestikule

4.7.2 	Muud keskkonnatingimused

5.  		KURITEGEVUSE RISKIDE ENNETAMINE JA TINGIMUSTE SEADMINE

5.1 	Korrashoid.

5.2 	Elavus.

5.3 	Nähtavus ja valgustus.

5.4 	Territoriaalsus.

5.5 	Vastupidavus ja ligipääsetavus.

6.  		KEHTIVAD PIIRANGUD

6.1 	Servituudid

6.1.1 	Elektripaigaldise kaitsevöönd

6.1.2 	Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded ja pumplate kujad

6.1.3 	Maaparandussüsteemidega seotud nõuded

6.2 	Tuleohutusnõuded

Krundiandmete tabelid

JOONISED:

1. Asendiskeem

2. Riigimaanteelt juurdepääs

3. Tugiplaan

4. Planeeringu põhijoonis

5. Sihtotstarvete joonis

6. Tehnovõrkude joonis

7. 10 kV liitumine

8. Sidekaabli ümbertõstmine

9. Liitumine perspektiivse Kärla aleviku ühiskanalisatsiooniga

LISAD:

OTSUSED:

Riigu detailplaneeringu kehtestamise korraldus 9. mai 2008.a  nr 121

Riigu detailplaneeringu vastuvõtmise korraldus 11. aprill 2008.a  nr 86

Riigu detailplaneeringu algatamise korraldus 22. juuni 2004.a nr 207

KÄRLA Vallavalitsuse lähteülesanne

TEHNILISED TINGIMUSED:

Elion Ettevõtted AS tehnilised tingimused nr 5611705

Eesti Energia tehnilised tingimused nr 101610

KOOSKÕLASTUSED JA LEPINGUD:

OÜ Jaotusvõrk Võrguehituse osakonna Saarte sektor nr 2307/2008, 17.märts 2008

Saarete Teedevalitsus 08. aprill 2008.a

Elion Ettevõtted Aktsiaselts kooskõlastus nr 8211214, 07.aprill 2008.a

Maaomanike kooskõlastused

Põlluotsa kinnistu reaalservituudiga koormamise leping ja asjaõigusleping

reg. Nr 1651

Lepingu kinnitanud Kuressaare notar Marika Leis

KÄRLA VALD, SÕMERA KÜLA, RIIGU DETAILPLANEERING

S  E  L  E  T  U  S  K  I  R  I

1. ÜLDOSA

1.1. Planeeritav ala:	Kärla vald, Sõmera küla, Riigu, Ubina ja Malle-Sauna kinnistud

##### 1.2. Detailplaneeringu algataja:	Kärla Vallavalitsus

1.3. Lähtematerjalid

Käesolev detailplaneering on algatatud 22.06.2004 a Kärla Vallavalitsuse korraldusega nr 207 (toodud Lisades). Detailplaneeringu koostamise aluseks oli detailplaneeringu lähteülesanne (toodud Lisades).

Planeering koostati 2005.-2007. a ja koostamise aluseks oli 01.01.2003. a kehtima hakanud planeerimisseadus (RT I 2002, 99, 579; 2004, 22, 1478; 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150) ning teised Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Samuti on planeeringu koostamisel arvestatud kehtiva Kärla valla üldplaneeringuga.

Aluskaardina on kasutatud Nuki Geo OÜ geodeetilist alusplaani (töö nr B-0606), mis on mõõdistatud 2006. a.

Elektriliitumise lähtematerjalidena on kasutatud ka AS Eesti Energia ettevõtte OÜ Jaotusvõrk saarte piirkonna poolt väljastatud tehnilisi tingimusi detailplaneeringuks nr 101610, väljastatud: 31.10.2006 (toodud Lisades)

Planeeritava ala sidega varustamise kavandamisel on lähtematerjaliks Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused nr 5611705, mis on koostatud 16.11.2006 (toodud Lisades)

##### 2. PLANEERINGU EESMÄRK

Detailplaneeringu eesmärk oli Riigu (kaks maatükki), Ubina, Malle-Sauna kinnistute jagamine elamu- ja ärimaa kruntideks ja  teemaaks ning neile ehitusõiguse määramine, maaüksuste sihtotstarbe määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine. Planeering on edaspidise projekteerimise aluseks ning loob eeldused ehitustegevuseks.

3. PLANEERITAVA ALA ASEND JA OLEMASOLEV OLUKORD

3.1 Üldist

Planeeritava ala moodustavad Riigu mü (37301:003:0099), Riigu mü (37301:003:0100) Ubina mü (37301:003:0101) Malle-Sauna mü (37301:003:0102). Planeeritava ala suurus on ca 65,44 ha. Planeeringu koondnimetuseks jääb Riigu detailplaneering.

Hooneid alal ei asu, ala lõunapoolses osas paikneb endine talukoht, millest annavad tunnistust kunagiste hoonete varemed. Kinnistuid läbivad mõned pinnasteed. Elektri liine arendataval alal ei paikne, 10 kV kõrgepingeliinitrass asub kahe naaberkinnistu kaugusel. Planeeritavat ala läbib side kaabelliin.

3.2 Asend

Planeeringu ala asub Kesk-Saaremaal Kärla vallas Sõmera külas ja on ümbritsetud metsaga – põhjast , lõunast ja idast erametsadega ja lääne poolt riigimetsaga. Lähimad riigimaanteed on lõuna pool Käesla-Karala-Loona maantee (riigitee T-21112) ja põhja pool Kuressaare-Kihelkonna-Veere maanteega (riigitee T-78). Maa-ala läänepoolse serva lähedalt kulgeb vallatee, mis ühendab kahte eelkirjeldatud riigiteed. Loode pool asub Marisoo soo, kust saab alguse krundi läänenurka läbiv Marisoo oja. Alast kirdesse jääb Sõmera küla, läände Viidumäe looduskaitseala.

3.3 Ala looduslikud tingimused ja haljastuse ülevaade

Ala asub Kesk-Saaremaal. Maapinna kõrgus on Saaremaa tingimustes suhteliselt suur, absoluutkõrgused jäävad planeeringu alal +11...+27 m vahemikku.

Planeeringuala läänepoolses osas on kohati madalamaid lohkusid, kus on kujunenud liigniisked alasid. Taimkate on seal niisketele aladele iseloomulik ja puudest esineb kaske ja haaba, mis on niisketes tingimustes kasvanud tumedakoorelisena ja jändrikulistena

Planeeritav kinnistud on kaetud metsaga. Reljeefi kõrgemad kohad on kuivad ning seal kasvavates metsa osades on puud kõrgemakasvulised. Puude all kasvab tihedat alusmetsa, millest läbipääsemine on kohati raskendatud. Reljeefi madalamad kohad on niiskemad, seal kasvavates metsa osades on puud madalamakasvulised ja tüvede alaosad halvasti laasunud – metsast jääb tihniku mulje.

Maa-alal paikneb noore ca 5-aastase männikuga kaetud lagendikke, kohati on metsa ka harvendusraietega hõrendatud. Kunagiste talumaadel on säilinud eelnevate perioodide pideva kasutuse läbi ka kaks heinamaad.

Planeeritava ala keskosa läbib põhja-lõuna suunas Pühajõgi ja ala lääneosa läbib kirde-kagu suunas Marisoo oja. Marisoo oja on veerohke ainult kevadel ja sügisel ehk liigvete ajal, suviti on ojasäng kohati kuiv.

Pühajõe ja Marisoo oja kallastel paikneb osa metsa kalda piiranguvööndis. Lähtudes looduskaitseseadusest on piiranguvööndis metsade eesmärk vee ja pinnase kaitsmine ning puhketingimuste säilitamine. Vastava vööndiga on arvestatud ka planeeringulahendis

3.4 Teed

Planeeringu ala külgneb lõunasuunal Käesla-Karala-Loona maanteega (riigi kõrvalmaantee T-21112), millelt toimub üle Põlluotsa kinnistu (37301:003:0042) ka põhijuurdepääs planeeritavale alale. Pea sissepääsu teeks jääb kruuskattega vana raudteetammi osa, mida mööda pääseb Käesla-Karala-Loona maanteelt Sõmera külla. Kõnealune tee on valla poolt kavandatud võtta üldkasutusse tee kasutuslepingute alusel. Käesla-Karala-Loona maantee teekaitsevööndi laius on 50 m. Kinnistul paikneb pinnasteid, mille paigutusega on arvestatud ka kruntide paigutamisel.

4. DETAILPLANEERINGU LAHENDUS

4.1 Planeeringuala kruntimine

Planeeringu eesmärk on ala elamu- ja ärimaa kruntideks jaotamine ja neile ehitusõiguse andmine. Elamu- ja ärimaa kruntide vahele on planeeritud eraldi krundid teedele (koos tehnovõrkudega), tehnilistele rajatistele (alajaamad, pumplad, jne) ja haljasaladele. Enne detailplaneeringu algatamist oli kogu planeeringuala maatulundusmaa sihtotstarbega. Uus kruntimine on koostatud kogu planeeringualale korraga ehk kruntimisel ei ole arvesse võetud planeeringueelseid nelja kinnistu vahelisi piire. Vajaduse korral on kruntimist võimalik teostada etappide kaupa. Kruntide suurused võivad maakorralduslike tööde käigus täpsustuda.

Elamukrundid on moodustatud Ubina, Riigu ja Malle-Sauna kinnistutele ning neid on kokku 129. Ärimaa krundid on moodustatud Ubina, Riigu, Malle-Sauna kinnistule ning neid on kokku 4. Ärimaa kruntidele on kavandatud spordirajatised ning kahele neist administratiivhooned, kust korraldatakse moodustatavate uute elamukinnistute ühtset majandamist. Elamukinnistute ühtne majandamine kavandatakse loodava kinnisvara haldusettevõtte poolt. Kruntidele nr 57 ja 80 on koos administratiivhoonega kavandatud ka kogunemise-puhkekoht, kuhu rajatakse lõkkeplats ja mängu-spordiväljakud, võimalusel külakiik. Krundid  nr 123 ja 146 on moodustatud spordi ja/või mänguväljakute jaoks, kuhu on kavandatud vajadusel ka hoonete ehitamine sporditarvete hoidmise ja haldamise jaoks.

Spordi- ja mänguväljakute konkreetne lahendus ja paigutus antakse ehitusprojektis.

Juurdepääsuteedele on moodustatud eraldi krundid nr 58 ja 59.

Moodustatud krundid on nummerdatud, aadresse määratud ei ole. Aadress määratakse kruntidele pärast detailplaneeringu kehtestamist Kärla Vallavalitsuse korraldusega.

Kruntidele on määratud ehitusõigus (maakasutuse sihtotstarbed, lubatud hoonete arv, lubatud hoonete kõrgused jne) ja antud tehnovõrkude paigutus ja põhimõtteline lahendus.

Planeeringu leppemärkide tähistamisel on kasutatud Keskkonnaministeeriumi väljaannet „Planeeringute leppemärgid”, välja antud 2002. aastal.

Elamumaade kruntide suurused jäävad vahemikku 3196 m² kuni 4968 m².

Ehitusõiguse kohaselt on elamukruntidele lubatud ehitada üks kahekorruseline põhihoone ja üks ühekorruseline abihoone. Kruntide hoonestusaluste pindalade suurusteks on 300 m² (põhihoone + abihoone kokku). Ärimaa krundil nr 57 on administratiivhoone ehitusalase pinna suuruseks planeeritud 1000 m2 ja ärimaakrundil nr 80 on administratiivhoone ehitusaluse pinna suuruseks planeeritud 800 m2.

Põhihoonete maksimum kõrguseks on elamukruntidel lubatud 8.00 m, abihoonete ehitamise maksimum kõrguseks on lubatud 6.00 m. Ärimaa hoonestuse kõrgus on kuni 12 m. Täpsemalt ehitusõiguse tingimusi vt Planeerimisjooniselt.

Hoonestatavad alad on märgitud krundi keskossa ja hoonestatavad alad on antud suuremad, kui lubatud hoonetealused pinnad. Selline lahendus annab projekteerimise staadiumis laiema võimaluse hoonestuse asukoha optimaalsel paigutamisel, võimaldades arvestada ka looduslikke oludega (kõrghaljastus, madalhaljastuse taimed, kivid, kraavid jne).

Hoonete tulepüsivuse klassid on 2-kordsete hoonete puhul TP2 või TP3.

Kruntidele 32, 33, 35-39 ja 113-116 ehitusõigust käesoleva planeeringuga ei määrata, kuna need krundid jäävad Looduskaitse seadusest tulenevalt Püha jõe kalda joonest mõõdetuna ehituskeeluvööndisse. Nende kruntide maakasutuse katastrisihtotstarbeks jääb maatulundusmaa.

Ärimaadele, kuhu on planeeritud administratiivhooned, on seatud servituudi alad perspektiivsele alajaamale (vt Planeerimisjoonis ja Tehnovõrkude joonis).

Kruntidel peab säilima olemasolev mets (kõrghaljastus) Puud võetakse maha vaid kavandatavate hoonete-rajatiste alustel pindadel ja majaesisel hoovimaal. Metsa ala säilitamine olemasoleval kujul on looduslikust seisukohast äärmiselt tähtis ning kasulik ka planeeringuliselt, kuna igal üksikul krundil säilib sellisel juhul privaatsus. Lagedamaks ja valgusküllasemaks võib kujundada vahetult hoonete ümber asuvat ala.

Elamukruntide vahelisele teele on moodustatud eraldi tee krundid nr 58 suurusega 37828 m² ja nr 59 suurusega 42513 m², Nende kruntide sihtotstarbeks on tee ja tänava maa (katastri järgi transpordimaa). Hoonete ehitusõigust neile kruntidele antud ei ole, kruntidele võib rajada teed ja kommunikatsioonitrassid.

4.2 Hoonestusreeglid

Asustus planeeringualal on valdavalt kavandatud hooajaliseks, kuigi välistatud ei ole ka aastaringne kasutus või hoone püsivaks elukohaks muutmine. Tõenäoliselt saavad rajatavad krundid valdavalt linnainimestele Teiseks Koduks, kus veeta oma vaba aega ja nautida loodust. Seetõttu on esmaseks eesmärgiks seatud hoonete rajamisel säilitada maksimaalselt olemasolevat looduskeskkonda.

Pereelamute kruntide puhul on eelistatud hoonestuse rajamisel juhinduda vabaplaneeringu põhimõttest, st hoone kuju, maht ja paiknemine sõltub eeskätt krundil olevast kõrghaljastusest jt looduslikest eripäradest. Planeerimisjoonisel on määratud hoonestusalaks tegelikuks hoone rajamiseks vajalikust suuremad alad, et tagada võimalus sobitada hoone krundile vastavalt projektile ja kõrghaljastusele. Hoonete projekteerimisel tuleb leida sobivaid lahendusi, mis võimaldaksid arvestada hoonestusalade asukohtade valikul: olemasolevate looduslike tingimustega, kõrghaljastusega, lagendikega, pinnareljeefiga, kõrvalkruntide hoonestusega (kui see on näiteks juba olemas) jne. Hoonestuse paigutamise orientatsioon on vaba, st hoone võib olla krundi piiriga paralleelne või risti või nurga all. Samuti on vaba orientatsioon ka ühe krundi piires erinevate hoonete puhul.

Hoonete rajamisel ning materjalide valimisel tuleb arvestada, et hoone sobiks ümbritsevasse miljöösse (metsa alla). Selle tagab ennekõike materjalide valik - hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale. Et tagada alal hoonestuse osas ühtne ilme tuleb välisviimistluses kasutada seinakattematerjalina palki (ümar-, tahutud- või kandilist saepalki) või palkpaneeli (palgiprofiiliga analoogne laud). Palgi kõrval väiksemate hoone mahtude (verandad, rõdud, varikatused jne) ja vundamentide ehitamiseks võib kasutada laudist, betooni, paekivi, maakivi. Kasutada tuleb lihtsaid ja võimalikult naturaalseid materjale, plastikvoodrite kasutamine on keelatud.

Palkseinte peitsimisel tuleb eelistada naturaalseid toone (materjali toonides ja palgil puiduvärvi peitsi). Palgi peitsi toonid võivad veidi varieeruda, kuid keelatud on kasutada tugevat kollast, oranži, neoon toone

Akende materjalide valikul tuleb arvestada, et aknad saaksid naturaalse välimuse. Akende kuju võiks olla lihtne, ruudu või ristküliku kujuline, kuid keelatud ei ole kasutada ka ümar- ja kaaraknaid. Värvitoonid peavad kokku sobima fassaadi toonidega, kuid võivad olla tooni võrra tugevamat tooni (peitsitud). Ühel krundil asuva põhihoone ja abihoone arhitektuurne lahendus peavad omavahel haakuma ja kokku sobima. Põhihoone ja abihoone katusekalded peaksid olema samasugused.

Värvitoonid peavad kokku sobima fassaadi toonidega, kuid võivad olla tooni võrra tugevamat tooni (peitsitud). Ühel krundil asuva põhihoone ja abihoone arhitektuurne lahendus peavad omavahel haakuma ja kokku sobima. Põhihoone ja abihoone katusekalded peaksid olema samasugused.

Planeeringuga on määratud hoonete maksimaalne kõrgus, mis on põhihoonetel 8.00 m ja abihoonetel 6.00 m. Eraldi räästa kõrgust hoonetele määratud ei ole, see tuleneb katuse harja kõrgusest. Katus peab olema kahepoolse viiluga, minimaalseks katusekaldeks on lubatud 27º ning maksimaalseks 55º. Harjajoone suund ei ole määratud. Lamekatuseid rajada lubatud ei ole.

Katusekattematerjalideks võivad olla: kivi, sindelplaat, roog, õlg, laast, laudis.

Kivi katuste puhul võib kasutada nii betoon- kui keraamilisi katusekive.

Tüüpidena võib kasutada järgmisi katusekive ja värvitoone:

- S-kivid – antiik, vasepunane, pruun ja roheline;

- Munk-nunn – savipunane;

- Lux – pruun, kollane, savikivi-punane, antiik;

- Elegant – savikivi-punane ja hall;

- Coppo - savikivi-punane;

- Vittinge Tegel E13 - savikivi-punane;

- Vittinge Tegel T11 - savikivi-punane;

- PuppKeramik Achat - savikivi-punane; angoobitud pruun/kastan.

Näiteid katusekividest ja nende värvitoonidest

Sindelplaat katusematerjali (nt Katepal) valikul tuleb arvestada järgmiste tüüpide ja värvitoonidega:

Rocky – metsaroheline, vasepruun, grafiitpunane, puukoor

Jazzy – hall, punane, pruun, roheline

Roog-, õlg-, laast- ja laudis katuste värvitoonid peavad olema naturaalse materjali toonides.

Hoonete tulepüsivuse klass määratakse hilisema projekteerimise käigus ja oleneb hoone materjalide valikust ning hoonete omavahelistest kaugustest.

Planeeringu kohaselt võib tulepüsivusklass olla kas TP2 või TP3.

Iga krundi hoonete projektid, aiaprojektid ja vajalikud raied on vajalik kooskõlastada enne vallast ehitusloa taotlemist piirkonna arendajaga või tema volitatud esindajaga, et tagada ühtlase arenguga harmooniline elukeskkond.

Peale esimese maja valmimist ja vastuvõtmist on piirkonnas teistel kruntidele keelatud kõva lärmi tekitavate ehitustööde teostamine nädalavahetustel, st reedel kella 16.00-st kuni esmaspäeva hommikuni kella 8.00-ni.

4.3 Piirete rajamise reeglid

Krundi piirile võib kuid ei pea rajama piirdeaeda. Soovi korral võib krundi piirile rajada madalat tüüpi (st alla 0,5 m) kiviaia või horisontaalsetest lattidest aia.

Kruntide tänavapoolne piire võiks olla puitaed, madal kiviaed, taimmaterjalist. Piirde tüüpidena on soovituslik kasutada lihtsaid ja eesti ajalooliste talupiiretena kasutatavaid peenest ümarpuidust puitaedu (nt latt-, irs-, rõht-, roigasaed).

Krundi teistel külgedel (kõrval ja tagaosas) võib kasutada ka rohelist värvi võrkaeda.

Keelatud on rajada piirdeaedadena kõrgeid, massiivseid kivi- ja plankaedu, raudpiirdeid jt aedlinnalikke piirdeid. Piirete kõrgus peab jääma vahemikku 1 … 1,5 m, kõrgemaid piirdeid rajada pole lubatud

4.4 Haljastus ja heakord

Detailplaneeringus on oluline arvestada olemasoleva loodusliku keskkonnaga.

Kavandatud kruntidel on vajalik maksimaalses võimalikus ulatuses säilitada olemasolevat kõrghaljastust ning vajadusel seda täiendavalt rajada. Haljastuse täiendamisel on soovitatav kasutada kodumaiseid taimeliike, mis harmoneeruks lähiümbruse metsaga kaetud aladega.

Kruntide hoonestuse ümbruse haljastuses võib kasutada ka ilupuid ja –põõsaid, muru, kuid kogu haljastus peab harmoneeruma olemasoleva loodusliku keskkonnaga. Kruntide haljastus lahendatakse hoonestuse projekteerimise etapis.

Hoonete paigutamisel hoonestusaladele tuleb eelistada selliseid asukohti, kus raiete möödapääsmatu vajaduse korral säiliks väärtuslikum osa kõrghaljastusest (eeskätt silmapaistvad üksikpuud, vaated jms).

Kõigi ehitiste (hooned, teed, tehnovõrgud) rajamise käigus tuleb vältida mehaaniliste   vigastuste tekitamist nendele puittaimedele, mida on võimalik säilitada.

Ala väikevormide (prügikastide, pinkide, varjualuste), piirete ja valgustite valik lahendus peaks olema terviklik ja ühtsest kujunduspõhimõttest lähtuv. Detailplaneeringukohaste tiikide rajamine arendaja poolt, mida ei kasutata tuletõrjevee veevõtukohtadena, on soovituslik ja tiikide kujud tinglikud. Hoonestusalasse on võimalik paigutada lisaks planeeringujoonistele ka teisi väiksemaid tiigilaadselt kujundatud veesilmasid.

4.5 Teed ja parkimine

Parkimine on lahendatud krundisiseselt igal krundil eraldi.

Uued kruntide vahelised ja sisesed juurdepääsuteed võiksid olla rajatud looduslähedastest pinnakattematerjalidest (kruuskate). Vajadusel ja majandusliku võimaluse korral võidakse kasutada siiski ka traditsioonilisi lahendusi teekatte tolmuvabaks muutmisel - kolmekordse pindamise meetod, kasutada teekattena freesitud asfaldi puru või teekatted asfalteerida.

Jalakäijate liiklemine toimub juurdepääsuteede ääres paikneval kergliiklusteel.

Kruntide sisesed juurdepääsuteed võiksid olla vabalt kujundatud, looklevamad ja jälgida loodust ning kõrghaljastust. Vahetult hoone sissekäigu ees on lubatud kasutada ka looduskivisillutist vms plaatmaterjale.

Planeeritud teede täpne kulgemine, laiused, profiilid, kalded ja kraavide vajadus lahendatakse tee projektiga.

4.6 Insenerikommunikatsioonid

4.6.1 Joogivesi, reovee käitlemine, sademevesi ja tuletõrje veevarustus

OLEMASOLEV OLUKORD PLANEERINGUALAL

Sademevesi

Maa pinna reljeef on vahelduv, suurte kõrguste vahedega. Kinnistute Lääneosas on maapinna abs. kõrgus 27 m ja idaosas 12 m. Kinnistuid läbivad Marisoo oja ja Pühajõgi. Pühajõgi on kogu kinnistu osas käänulise ja sügava voolusängiga, mis kohati küünib kuni 4 m-ni. Põhjapiirile on kaevatud kuivenduskraav ja on mõned Marisoo oja ja Pühajõe kuivaks jäänud vanad voolusängid. Riigu kinnistu edelapoolses nurgas on kohti kus künkanõlva alt voolab välja allikaid. Tänu sellele esineb seal pehmemaid ja soisemaid alasid. Vaatamata maapinna liigendatusele on DP piirkonna pinnas üldiselt kuiv. Suurvee ajal koguneb vett ainult vanadesse voolusängidesse ja kuivenduskraavi.

Reoveekanalisatsioon.

Olemasolev reoveekanalisatsioon planeeritaval alal puudub.

Joogivesi.

Olemasolev joogiveevarustus planeeritaval alal puudub.

PLANEERIMISLAHENDUS.

Kärla vallas Sõmera külas Riigu, Ubina ja Malle-Sauna kinnistutele detailplaneeringu koostamiseks on Kärla Vallavalitsus andnud 22. juunil 2004 välja korralduse nr 207 ja lisa 1 „Kärla vallas Sõmera külas Riigu, Ubina ja Malle-Sauna maaüksuste ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneeringu lähteülesanne”. Planeerimislahenduse väljatöötamisel on võetud aluseks Kärla valla üldplaneering aastani 2015.

Sademevesi.

Sademeveed immutatakse pinnasesse, märjematelt aladelt on kavas koos rajatava teevõrguga rajada ka teekraavid, kuhu suunatakse ka kruntidelt valguv pinnavesi. Planeeritud kraavitus on toodud trasside joonisel. Rajatavate pinna- ja pinnasevete kraavituste kohta, mis jäävad elamukruntide piiridesse, seatakse kitsendused kruntide valdajatele, et tagada hilisem kraavituse korrashoid.

Reoveekanalisatsioon.

Kärla valla üldplaneeringu järgi on vald suures osas nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal. Reovee käitlemiseks nähakse ette kolm varianti:

- Omapuhasti

- Kogumismahuti

- Liitumine ühiskanalisatsiooniga.

Kuna moodustatavad 129 elamukrunti ja 4 teenindushoonetekrunti paiknevad planeeringualal tihedalt ja reoveepuhastite ehitamiseks reservmaad ja suublaks sobilikku veekogu ei ole, siis näeb planeeringulahendus ette reoveekanalisatsiooni lahendamiseks kaks varianti.

- Planeeritaval alal paiknevate elamute heitveed juhitakse kogumismahutitesse. Kogumismahutite sisu veetakse lepingu alusel teenust pakkuva firma poolt reoveepurglasse. Lähim purgla paikneb Kärla reoveepuhastis. Kogumismahuti suuruse valikul tuleb arvestada, et keskmiselt tekib ühe inimese kohta reovett 85-100 l/d. Soovitav on valida mahuti tühjendamissageduseks 1 kord kuus. Seega tuleks 4 liikmelisel perel paigaldada 10-12 m³ kogumismahuti.

- Lisaks on planeeringu koostamise käigus läbi töötatud liitumise võimalus projekti „Läänesaarte alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine” raames valmiva Kärla-Sõmera ühiskanalisatsioonivõrguga. Selleks tuleb rajada 4 reoveepumplat, ~6,2 km isevoolset kanalisatsiooni, ~2,7 km survekanalisatsiooni. Koos Sõmera külast tulevate liitujatega tuleb rajada ~155 kinnistuühendust. Reoveepumplate ümber on nähtud ette 20 m raadiusega sanitaarkaitsekuja.

Ühiskanalisatsioonivõrguga liitumine on võimalik vaid peale Kärla aleviku uute ühiskanalisatsioonivõrkude väljaehitamist. Ehituse lõpu aeg on teadmata. Seepärast on ühiskanalisatsiooniga liitumise variant nimetatud käesolevas detailplaneeringus perspektiivseks.

Joogivesi.

Planeeringuala lähikonnas puurkaevude tootluse kohta andmed puuduvad. Et tagada planeeringualal vajalik veekogus on planeeringuala joogiveega varustamiseks nähtud ette rajada 2 puurkaevu. Juhul, kui peale esimese kaevu puurimist selgub, et puurkaev rahuldab kogu ala veevajaduse, siis on teise puurkaevu väljaehitamine soovituslik.

Kinnistute varustamiseks joogiveega tuleb rajada, ~6,5 km veetorustikku, ~131 kinnistuühendust. Veetoru paigaldamissügavus on 1,5 m.

Puurkaevude rajamiseks tuleb koostada projekt ja tellida puurimine vastavat litsentsi omavalt firmalt. Eeldatav puurkaevude sügavus Sõmera piirkonnas on 40-50 m. Vajadusel tuleb puurkaev-pumplasse lisada veetöötluse seadmed tagamaks vajalik veekvaliteet.

Puurkaevude sanitaarkaitsekuja on 50 m. Piirkonna veevajadus on arvutatud vastavalt 28.septembri 1993.a. määruses nr.24, lisa 1, p.3.1 antud normile. Ühes majapidamises on arvestatud 4 inimesega. DP piirkonna veevajadus on 48 m³/d, 2 m³/h, maks 6,8 m³/h.

Peatorustikult rajatakse iga krundi juurde majaühendus, mis lõpetatakse maakraaniga krundi piirist mitte kaugemal kui 1-2,5m. Veevõrgu väljaehitamisele eelneb projekteerimisstaadium.

Tuletõrje veevarustus.

Tuletõrje veevarustuseks rajatakse planeeringu piirkonda kolm tuletõrjehüdranti, kaheksa tiiki tuletõrjele veevõtuks ja üheksa veevõtukaevu. Kustutusvee vajaduseks on arvestatud 5 l/s 3 tunni jooksul. Tiikidest on veetud kuni 100 m pikkusi isevoolseid tarnetorusid veevõtukohtade kasutusraadiuse suurendamiseks. Tarnetorude läbimõõt on min. 200 mm.

Teede kõrval olevad kraavid täidetakse kuni ümbritseva maapinna tasemeni teeehituseks sobiva materjaliga. Täite sisse pannakse truubitorud. Täidetud alad jäävad tuletõrjeautodele manööverduspinnaks.

Juhul kui tuletõrje veevõtukohtadena näidatud tiigid ei valgu täis pinnasevett või vajalik tuletõrjevee tagavara ei püsi seal aastaringselt, tuleb tiigid ehitada veekindlateks ja nende täitmine toimub ühisveevärgi tänavatorustikust.

Kolme tuletõrjehüdranti varustatakse veega ühisveevärgi tänavatorustiku kaudu. Ühisveevärgi pumplat tohib kasutada hüdrantidele tuletõrjevee pumpamiseks ainult siis kui ta suudab rahuldada tuletõrjevee ja tarbevee summaarse vajaduse - 8,7l/s. Vastasel juhul tuleb hüdrantide asemel kasutada tuletõrjevee mahuteid. Tuletõrjehüdrante veega varustava kaevumaja pumbale peab tagama vastava automaatika abil topelt elektritoite. Näiteks elektrivõrgust ja diiselgeneraatoriga.

Ka tiikide veekindlaks ehitamise asemel on võimalus paigaldada kokku 50 m³ mahtuvusega tuletõrjevee mahutid – kokku 8 tk. Mahutid ja manööverdusplatsid tuleb rajada veevõtukaevudele reserveeritud kohtadesse. Seal kus võimalik rajatakse kahe veevõtukaevu vahele üks mahuti. Veevõtukaevud ühendatakse mahutitega kuni 100 m pikkuste min. D200 tarnetorude abil. Mahuteid täidetakse ühisveevärgi veega.

Tiigid ja mahutid tuleb pärast veevõttu täita veevõrgust 36 tunni jooksul. Mahutite ja tiikide täitmine toimub ühisveevärgi tänavatorustikuga ühendatud tarnetorude kaudu.

Tuletõrje veevõtukohtade rajamisel tuleb lähtuda EVS 812-6:2005 esitatud nõuetest.

4.6.2 Elektri- ja sidevarustus ning tänavavalgustus

## Elektrivarustus

Detailplaneeringu elektrienergiavarustus on vaja teostada vastavalt Eesti Energia AS-i Jaotusvõrgu Saarte piirkond poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr 101610, väljastatud: 31.10.2006 (toodud Lisades).

Kõik planeeringuala sisesed kõrgepinge-ja madalpingeliinid ehitada välja maakaabeliinidena. Planeeringualal on keelatud kasutada õhuliine. Elektrilahendus kruntideni viiakse maakaablitega.

Ala arendamiseks on planeeritud elamute toiteks ehitada 10 kV toiteliin 24 kV maakaabliga olemasolevast Arandi ja Ohaka 10/0,4kV alajaamade vaheliselt 10kV õhuliinilt.

Planeeritud 10 kV maakaablile on võimalik ühendada kolm alajaama. Alajaamade tarbeks on seatud servituudi alad tee krundile ja ärimaale (eraldi krunte moodustatud ei ole, alade suurused on tinglikult 30 m2). Kaks alajaama rahuldavad täielikult kruntide elektrivajaduse. Samas kolmas alajaam asub arendustegevuse alustamiseks heas kohas ja annab ka võrguettevõttele võimaluse naaber kinnistuid samast alajaamast varustada elektrienergiaga, kuid on arendajale lisakulutus ja ei ole kohustuseks välja ehitada.

Alajaamade täpsed asukohad, alajaamade vaheline koormusjaotus ja servituudi alade suurused võivad muutuda tööprojekti käigus ning maakasutuslepingu sõlmimisel. Mainitud kasutuslepingu sõlmivad omavahel maaomanik ja AS Eesti Energia.

Planeeringu ala sisene elektrivarustus on planeeritud kahe 10/0,4 kV trafoalajaama baasil, mis on ühendatud 10 kV maakaabelliiniga olemasoleva Arandi ja Ohaka 10/0,4kV alajaamade vahelise 10kV liini toitele. Planeeritud 0,4 kV liitumiste hulk on 149 arvestuspunkti. Arvestuspunktide liitumissuurus on 2456 A ja arvestuslik koormus koos reserviga on 1468 A. Detailselt on tarbijate arvestuslikud koormused antud alljärgnevates tabelites:

Alajaam nr 1

| Jrk nr | Tarbija | Arv | Peakaitse suurus (A) | Koormus kokku (A) | Kasutus tegur | Arvestatud koormus kokku (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liin nr 1 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 8 | 3*16 | 128 | 0,4 | 51 |
|  | Spordiväljak | 1 | 3*16 | 16 | 0,4 | 6 |
| 2. | Liin nr 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 15 | 3*16 | 240 | 0,4 | 96 |
| 3. | Liin nr 3 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 9 | 3*16 | 144 | 0,4 | 58 |
|  | Spordiväljak | 1 | 3*16 | 16 | 0,4 | 6 |
|  | Tänavavalgustuse lülituspunkt | 1 | 3*25 | 16 | 0,6 | 15 |
| 4. | Liin nr 4 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 18 | 3*16 | 288 | 0,4 | 115 |
| 5. | Liin nr 5 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 17 | 3*16 | 272 | 0,4 | 109 |
| 6. | Liin nr 6 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 7 | 3*16 | 112 | 0,4 | 45 |
|  | Reovee pumpla | 1 | 3*25 | 16 | 0,6 | 15 |
|  | Puurkaev | 1 | 3*40 | 40 | 0,4 | 16 |
|  | Admin. hoone | 1 | 3*40 | 40 | 0,4 | 16 |
| 7. | Reserv |  |  |  |  | 250 |
|  | Kokku | 80 |  | 1328 |  | 798 |

Ajajaam nr 1 toide on arvestatud reserviga, juhuks kui kinnistutel peaks tulevikus tekkima soov peakaitset suurendada. Alajaama nr 2 soovitavaks jõutrafode suuruseks piirkonna täielikul väljaehitamisel on 2*250 kVA.

Alajaam nr 2

| Jrk nr | Tarbija | Arv | Peakaitse suurus (A) | Koormus kokku (A) | Kasutus tegur | Arvestatud koormus kokku (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liin nr 1 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 11 | 3*16 | 176 | 0,4 | 71 |
|  | Tänavavalgustuse lülituspunkt | 1 | 3*25 | 16 | 0,6 | 15 |
|  | Reovee pumpla | 1 | 3*25 | 16 | 0,6 | 15 |
| 2. | Liin nr 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 6 | 3*16 | 96 | 0,4 | 39 |
| 3. | Liin nr 3 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 7 | 3*16 | 112 | 0,4 | 45 |
| 4. | Liin nr 4 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 12 | 3*16 | 192 | 0,4 | 77 |
|  | Puurkaev | 1 | 3*40 | 40 | 0,4 | 16 |
| 5. | Liin nr 5 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 7 | 3*16 | 112 | 0,4 | 45 |
| 6. | Liin nr 6 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 10 | 3*16 | 160 | 0,4 | 64 |
| 7. | Liin nr 7 |  |  |  |  |  |
|  | Elamud | 13 | 3*16 | 208 | 0,4 | 83 |
| 8. | Reserv |  |  |  |  | 200 |
|  | Kokku | 69 |  | 1128 |  | 670 |

Ajajaam nr 2 toide on arvestatud reserviga, juhuks kui kinnistutel peaks tulevikus tekkima soov peakaitset suurendada. Alajaama nr 1 soovitavaks jõutrafode suuruseks piirkonna täielikul väljaehitamisel on 2*250 kVA.

Kaablivõrgustik 0,4 kV osas on planeeritud valdavalt radiaalvõrguna, kuid trafoalajaamade vahel on olemas ka võimalused 0,4 kv kaudu toite reserveerimiseks. Vastavaid võimalusi tuleb kaaluda projekteerimise käigus. Vastavate reservtoitefiidrite kaablid tuleb projekteerida vajaliku ristlõikega, mis võimaldaks osalist reserveerimist kõrval alajaamast. Planeeringus on näidatud kaitsetsooni ala millesse tuleb projekteerida ja välja ehitada 10(20)-0,4 kV elektrikaablid ja ka sidekaabel. Liitumiskilbid elektrivõrgu ja sidevõrguga liitumiseks vajalikud sidekapid paigalda reeglina kahe krundi piirile. Ühendused rajatisteni näha ette vastavate rajatiste tehnoprojektides.

## Tänavavalgustus

Lähtudes Eesti standardist EVS 809-1:2002 on kinnistute tänavatele planeeritud tänavavalgustus. Tänavavalgustus saab toite planeeritud alajaamade nr 1 ja nr.2 läheduses paiknevatest tänavavalgustuse lülituspunktitest. Tänavavalgustuse liitumis-lülituspunkti peakaitse suuruseks on planeeritud 3*25 A. Valgustite omavaheline ühendamine on planeeritud maa-aluse kaabelliinina. Tänavate valgustusklass on A4 ja kergliikluse valgustusklass on vastavalt K4 (EPN 17-8). Valgustus mastide kõrgus ja vahekaugus selgub projekteerimistööde faasis. Tänavavalgustusemasti sokli välispinna kaugus sõidutee serva välispinnast peab olema 0,6 meetrit. Mastid tuleb paigutada nii, et liikleja saaks pimedal ajal õige käsituse tänavast ja selle lähiümbrusest, teesihi suunamuudatustest, plaanikõverikest, tee tasasusest, ristmike ja liikluse rahustamiselementide paiknemisest.

Tänavavalgustuse detailsel projekteerimisel tuleb lähtuda CIE (International Commision on Illumination) standarditest ja Eesti Valgustustehnikaseltsi eeskirjadest.

## Sidevarustus

Sidevarustus on planeeritud vastavalt Elion Ettevõtted AS tehnilistele tingimustele nr 5611705. Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 16.11.2006 ning on kehtivad kuni 15.11.2007 (toodud Lisades).

Planeeringuala läbib sidekaabel. Nimetatud kaabel on kantud planeeringule ja on ettenähtud maa-ala teemaale ja erakrundile kaabli ümberpaigutuseks.

Detailplaneeringu koostamisel on reserveeritud maa-ala sidekapi paigalduseks planeeringuala Miku talu poolsesse külge olemasoleva kaablitrassi kõrvale. Lisaks on planeeritud sidekappidele maa-ala ringteede läheduses. Planeeritavatest kaablikappidest on ette nähtud maa-ala sidekaablite paigalduseks kuni planeeritavate kinnistute piirideni. Sidetrassid on planeeritud ühiskondliku kasutusega maale väljaarvatud olemasolev ümbertõstetav sidekaabel, mis paikneb osaliselt ka erakruntidel.

Arendaja sidevarustust ei taga ja kohustust selle eest ei võta. Sidevarustus ehitatakse välja alles siis, kui on piisavalt palju liitumistaotlusi tulnud uute elanike käest sideteenuse pakkuja jaoks ja selle ehitab välja sideteenuse pakkuja.

Kogu planeeritava ala täpne sidevajadus selgub projekteerimistööde käigus.

4.7 Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks

Planeeringu lahenduse elluviimisel tuleks lähtuda eesmärgist arendada väikeelamute/suvilate piirkond välja nii, et selle käigus kahjustataks võimalikult vähe väärtusliku metsataimestikku. Alal olev mets on majanduslikult suhteliselt madala väärtusega, mistõttu selle kasutusotstarbe muutmise ja mitmekesistamisega saab metsamaa majanduslikku potentsiaali tõsta.

4.7.1 Mõjud taimestikule

Käesoleva detailplaneeringu lahenduse kohaselt rajatakse uus asum metsa sisse. Osa olemasolevast metsapuistust koos alustaimestikuga jääb ehitusalusele pinnale ja hävib ehitustööde käigus, kuid osa puistust on võimalik säilitada. Selleks on välja toodud leevendavad meetmed taimestiku säilitamiseks ja ehitustegevuse läbiviimiseks.

Leevendavad meetmed taimestiku säilimiseks ja ehitustegevuse

läbiviimiseks

Oluline on, et metsaalale ehitamine ei tooks kaasa asjatut puude maha võtmist. Soovitav on täpsustada raiete plaan iga hoone projektis eraldi, mille käigus märgitakse säilitamist vajavad puud või puudegrupid, lähtudes hoone kujust ja täpsest paigutusest krundil. Hoone paigutamiseks tuleb eelistada olemasolevaid lagendikke. Keelatud on lageraie ja põhjendamatult olemasoleva puistu ja alustaimestiku kahjustamine.

Metsale omase välisilme peab säilitama: perspektiivne järelkasv, kasvukohatüübile iseloomulik alustaimestik ja peapuuliikide liigiline koosseis. Maha on lubatud võtta vaid otseselt ehitatavate hoonete (hoone välisperimeetrist kuni 5 m kaugusele) ja rajatavate teede ning parkimiskohtade alla jäävaid puid.

Vältimaks alustaimestiku ärasõtkumist, tuleb ehitamise esimeses etapis rajada juurdepääsuteed (seal kus neid ei ole) ja kommunikatsioonid. Iga rajatise või hoone ümber tuleb määratleda ehitustsooni suurus, millest väljaspool ei ole lubatud mehhanismide liikumine ega ehitusmaterjalide ladustamine.

Ehitusel on soovitav kasutada kergeid ehitusmasinaid, et kahjustus alustaimestikule oleks minimaalne. Kergemate ehitusmasinate kasutamise puhul tekitatakse pinnasele vähem kahju ja alustaimestik taastub hiljem kiiremini. Välistada tuleb ehitustegevusel tekkivaid kahjustusi olemasolevatele puudele.

Ehitustöödel on kohustus vältida säilitatavate puude alumiste okste, juurestiku ja puutüve vigastamist. Juurte kaitseks masinate tallamise vastu, tuleks asetada maapinnale ümber puutüve masinate liikumisteele puitkilbid. Tüvi tuleb vajadusel kaitsta ajutise piirdega, kui piiret ei ole võimalik paigaldada, siis vooderdada puutüvi plankudega. Vältimaks okste rebenemist, tuleks lõigata puudelt ära alumised, tõenäoliselt viga saavad oksad, kuid seejuures ei tohi kärpida võra ühepoolseks.

Heakorratööde käigus ei tohi olemasolevat maapinda oluliselt tõsta või langetada ja muuta piirkonna veerežiimi. Maapinda võib tõsta või langetada hoonest kuni 5 m ulatuses, kuid mitte kaugemal. Kui muuta oluliselt maapinna taset kasvava puu lähiümbruses (puu aktiivse juurestiku osas),  võib puu hukkuda. Selle vältimiseks tuleb jätta maapind kasvava puu ümber endisele tasemele.

Puude langetamine ja kruntide täiendav haljastus lahendatakse hoonestuse projekteerimise etapis.

4.7.2 Muud keskkonnatingimused

Veega varustamiseks on planeeritud rajada alale kaks puurkaevu. Juhul, kui üks puurkaev rahuldab kogu ala veevajaduse, siis on teise puurkaevu väljaehitamine soovituslik.

Hoonete olmereoveed kogutakse kogumiskaevudesse ja viiakse käidelda Kärdla reoveepuhastisse. Rajatavaid hooneid hakatakse kütma valdavalt elektrienergia, puude või õliga ning soe vesi tagatakse eeldatavalt individuaalsete puitküttel katlamajade või elektrienergia baasil. Seega olulist mõju välisõhu kvaliteedile planeeringulahenduse rakendamine kaasa ei too. Tahkekütuse puhul ei ole lubatud kasutusele võtta kivisütt. Kõiki kommunikatsioone puudutavaid teemasid on täpsemalt käsitletud ptk 4.6.

Jäätmete (sorteeritud) kogumine kruntidel lahendatakse vastavuses Jäätmeseaduses toodud nõuetega. Olmejäätmed tuleb koguda sorteeritult prügikastidesse ja -konteineritesse ning organiseerida nende regulaarne äravedu kehtivat jäätmeluba omava firma poolt. Ühise sorteeritud jäätmete kogumiskoha kogu arendatava ala jaoks võiks paigutatud hästi ligipääsetavasse kohta. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et käesoleva detailplaneeringu ellurakendamine olulisi ja vältimatuid negatiivseid keskkonnamõjusid kaasa ei too, kui edaspidi ehitus- ja kasutusstaadiumites tagatakse kõikidest kehtivatest keskkonnakaitselistest nõuetest ja headest tavadest kinnipidamine. Valla jaoks on kõige olulisem tagada haljastuse säilitamise nõuetest kinni pidamine.

5.  KURITEGEVUSE RISKIDE ENNETAMINE JATINGIMUSTE SEADMINE

01.01.2003. a kehtima hakanud uue Planeerimisseaduse (RTI 2002, 99, 579) kohaselt tuleb planeeringutes käsitleda kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmist. Eestis on koostatud selle kohane standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, 29.11.2002. a.

Antud standard puudutab probleeme ja annab soovitusi linnalisele keskkonnale kui ka maa piirkondadele. Läbi planeeringu on võimalik tuua välja mõned probleemid ja anda soovitused edaspidiseks projekteerimiseks ning turvalisuse tõstmiseks. Loomulikult ei paranda planeerimine üksi eksisteerivat kuritegevust. Vajalik on ka valla ja elanike enda huvi ja initsiatiiv. Turvalisem keskkond on materiaalsele ja sotsiaalsele keskkonnale suunatud ohutus- ja julgeolekupoliitika tulemus.

5.1 Korrashoid.

Halvasti korrashoitud alad ja hoonestus võivad luua mulje peremehe puudumisest, ohust ja hooletusse jätmisest. Korrashoid on oluline tegur tõstmaks ümbruses turvalisuse tunnet. Korrashoiu tagamine planeeritaval alal algab ennekõike igast krundi omanikust. Kiired parandustööd (lõhutud pink, graffiti maja seinal jne) vähendavad edasisi kahjusid ennetades uusi. Kiirele korrastamisele peaks järgnema järelevalve.

5.2 Elavus.

Elava kasutusega aladel on madalam kuritegevus, sest mitmekesise kooslusega aladel liigub rohkem inimesi ja seega inimeste poolt iseeneslikult tekitatav valve on tugevam. Elavust aitab tõsta elamukruntide vahele loodud haljasalad, jalgrajad ja mänguväljakud, mida kasutatakse aktiivselt ka päevasel ajal. Tavaline probleem elamupiirkondades ongi see, et päevasel ajal kui inimesed on tööl väheneb elanike arv ja seega ka valvsus (keegi ei liigu ega hoia piirkonnal silma peal).

5.3 Nähtavus ja valgustus.

Ühiskasutatavad alad (parklad, mänguväljakud) peaksid olema valgustatud ja nähtavad elamute akendest, see vähendab salajasi vargusi (pesu, jalgrataste, autode vargusi ja vandalismi). Jalakäijate teed peavad olema samuti hästi valgustatud, vastasel juhul tekitab see inimestes pimedal ajal hirmu ja hõlbustab kuritegevust. Jalgteede puhul tuleks vältida tupikuid, sest see ei võimalda tagada vajadusel pääseteed.

5.4 Territoriaalsus.

Inimlikus mõõtkavas ehitamine ja elanikes omanikutunde tekitamine üldkasutatavate aladel tagab suurema korrashoiu ja vähendab vandalismi. Autode parkimine vahetult elamute ees või kobaratena väikese pindalaga parkimisplatsidele tõstavad omaniku- ja kontrollitunnet ning vähendavad autodega seotud kuritegevust.

5.5 Vastupidavus ja ligipääsetavus.

Hoonete tagumised uksed ja aknad peaksid olema turvalisemad/vastus pidavamad, et raskendada sissemurdmist. Vastupidavad uksed ja aknad, lukud ja klaasid vähendavad vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski. Üldkasutatavad prügikastid ja pingid peaksid olema vastupidavatest ja raskesti süttivatest materjalidest. Ainult majaelanikele võimaldatud juurdepääsuga garaažid, jalgrataste hoiuruumid ja postkastid vähendavad varguste võimalikkust.

Lukustatavad aiad ja tõkkepuud teedele ei anna reeglina tõhusaid tulemusi (ning samas tekitab see probleeme kiire juurdepääsu tagamisel õnnetuse korral Päästeteenistuse autodele). Parema tulemuse tagab pidev järelevalve hoonetele ning hoonetele paigaldatud turvauksed ja -aknad.

6.  KEHTIVAD PIIRANGUD

Maa- ja veealade kasutamise põhimõtted juhinduvad ühelt poolt juba eksisteerivast maakasutusest ja keskkonnast ning teisalt seadusandluse poolt kindlaks määratud piirangutest. Siin peatükis kajastatakse kehtivast seadusandlusest ja määrustest johtuvad piirangud. Välja on toodud piirangu kehtestav seadus või määrus ning piirangu iseloom.

6.1 Planeeringujärgsed seadusjärgsed kitsendused

6.1.1 Ranna ja kalda piiranguvöönd

Alus: Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258;RT I 2004, 53, 373; RT I 2005, 15, 87; RT I 2005, 22, 152; RT I 2006, 30, 232; RT I 2007, 25, 131; RT I 2007, 62, 396)

Vastavalt Looduskaitseseadusele ja Kärla valla üldplaneeringule kehtib ranna ja kalda piiranguvöönd Püha jõel 100 m tavalisest veepiirist ja Marisoo ojal 50 m tavalisest vee piirist.

Kalda piiranguvööndis on keelatud:

1) reoveesette laotamine;

2) matmispaiga rajamine;

3) jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja

laiendamine, välja arvatud sadamas;

4) ilma kehtestatud detailplaneeringuta maa-ala kruntideks jagamine;

5) maavara ja maa-ainese kaevandamine;

6) mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ja radu ning

maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud tiheasustusalal haljasala

hooldustööde tegemiseks, kutselise või harrastusliku kalapüügiõigusega

isikul kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks ning

maatulundusmaal metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks.

Kalda piiranguvööndis asuvate metsade kaitse eesmärk on vee ja pinnase

kaitsmine ja puhketingimuste säilitamine.

6.1.2 Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd

Alus: Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258;RT I 2004, 53, 373; RT I 2005, 15, 87; RT I 2005, 22, 152; RT I 2006, 30, 232; RT I 2007, 25, 131; RT I 2007, 62, 396)

Tulenevalt Looduskaitseseadusest ja vastavalt Kärla valla üldplaneeringule kehtib ranna ja kalda ehituskeeluvöönd Püha jõel 100 m tavalisest veepiirist ja Marisoo ojal 25 m tavalisest vee piirist.

Kalda ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud.

Ehituskeeld ei laiene:

1) hajaasustuses olemasoleva ehitise õuemaale ehitatavale uuele hoonele,

mis ei jää veekaitsevööndisse;

2) kalda kindlustusrajatisele;

3) supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele;

4) maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile;

5) olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui

juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise

kubatuurist;

6) piirdeaedadele.

Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud

üldplaneeringuga kavandatud:

1) pinnavee veehaarde ehitisele;

2) sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele;

3) ranna kindlustusrajatisele;

4) hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele;

5) kalakasvatusehitisele;

6) riigikaitse, piirivalve ja päästeteenistuse ehitisele;

7) tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest

maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise püstitamisele;

8) tehnovõrgule ja -rajatisele;

9) sillale;

10) avalikult kasutatavale teele ja tänavale;

11) raudteele.

6.1.3 Veekaitsevöönd

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280 ; 67, 512)

Vastavalt Veeseadusele kehtib Pühajõel ja Marisoo ojal veekaitsevöönd 10 m tavalisest veepiirist.

Veekaitsevööndis on keelatud:

1) maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu

teostamine;

2) puu- ja põõsarinde raie ilma maakonna keskkonnateenistuse

nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul

maaparandushoiutööde tegemisel;

3) majandustegevus, välja arvatud heina niitmine ja roo lõikamine;

4) väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning

sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on taimekaitsevahendi

kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete

likvideerimisel keskkonnateenistuse igakordsel loal.

6.1.4 Avaliku kasutusega kallasrada

Alus:	Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255 ; 2005, 39, 308; 59, 464; 63, 481)

Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280 ; 67, 512)

Vastavalt Veeseaduse § 10 on kallasrada kaldariba avaliku veekogu ja avalikuks kasutamiseks määratud veekogu ääres ning asub kaldavööndis. Kallasraja laiust arvestatakse lamekaldal keskmise veeseisu piirjoonest ja kõrgkaldal kaldanõlva ülemisest servast, lugedes viimasel juhul kallasrajaks ka vee piirjoone ja kaldanõlva ülemise serva vahelist maariba.

Lähtudes Asjaõigusseaduse § 161 peab veekogu kaldaomanik jätma veekogu äärde kaldariba kallasrajana kasutamiseks.

Kallasrada võib igaüks kasutada veekogu ääres liikumiseks ja viibimiseks, kalastamiseks ning veesõidukite randumiseks.

Vastavalt Veeseadusele on Pühajõe ääres avalikult kasutatav kallasrada laiusega 4 m.

6.1.5 Avalik kasutus

Alus: Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280 ; 67, 512)

Püha jõgi on avaliku kasutusega veekogu.

Veekogu avalik kasutamine on veevõtt, suplemine, veesport, veel ja jääl

liikumine ja kalapüük seaduses sätestatud ulatuses. Veekogu avaliku

kasutamisega ei tohi rikkuda võõral maatükil viibimist reguleerivaid

seadusesätteid.

6.2 Servituudid

Alus:	Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255 ; 2005, 39, 308; 59, 464; 63, 481);

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus (RT I 1993, 72/73, 1021; 1999, 44, 510; 2000, 51, 325; 88, 576; 2001, 24, 133; 31, 171; 42, 234; 94, 582; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 51, 355; 78, 523; 81, 546; RT III 2004, 13, 160; RT I 2004, 14, 91 ; 2005, 39, 308).

Omanik peab lubama paigutada oma kinnisasjale maapinnal, maapõues ja õhuruumis tehnovõrke ja -rajatisi (tehnorajatisi), kui nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või kui nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi. Samuti peab omanik lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnorajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknevad tehnorajatised ei ole kinnisasja olulised osad.

Liiniservituut annab õiguse juhtida läbi võõra kinnisasja oma kinnisasjale gaasi-, elektri-, side- ja muid liine.

Liiniservituut ja veejuhtimisservituut on reaalservituudid, mis koormavad teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama. Reaalservituut tekib kinnistusraamatusse kandmisega. Ettepanekut servituudi seadmiseks saab teha detailplaneeringuga.

Reaalservituut koormab teenivat kinnisasja valitseva kinnisasja kasuks selliselt, et valitseva kinnisasja igakordne omanik on õigustatud teenivat kinnisasja teatud viisil kasutama või et teeniva kinnisasja igakordne omanik on kohustatud oma omandiõiguse teostamisest valitseva kinnisasja kasuks teatavas osas hoiduma.

Alates 01.04.1999. a on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

Kinnisasja omanik võib reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisest keelduda, kui tehnorajatise edasine asumine kinnisasjal selle kasutamist oluliselt takistab ja omaniku kahju tehnorajatisest on suurem kui tehnorajatise teise kohta ümberpaigutamise kulud, samuti juhul, kui omanik kannab kõik tehnorajatise ümberpaigutamise kulud ja annab selleks tehnorajatise omanikule eelnevalt piisava tagatise.

Kinnisasja omanikul on õigus nõuda tasu tema kinnisasjale püstitatud tehnorajatise talumise eest, sõltumata sellest, kas talumise kohustus tuleneb seadusest või kinnisasja koormamisest servituudi või isikliku kasutusõigusega. Tasu suurus võrdub tehnorajatise kaitsevööndi pindalale vastava maamaksuga, mis korrutatakse läbi maa sihtotstarbe koefitsiendiga. Tasu maksmise perioodi, korra ja maa sihtotstarbe koefitsiendid kehtestab Vabariigi Valitsus.

6.2.1 Elektripaigaldise kaitsevöönd

Alus:	Elektriohutusseadus (RT I 2002, 49, 310; 110, 659; 2004, 18, 131; 30, 208; 75, 520);

Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a määrus nr 211, Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus (RT I 2002, 58, 366; 2003, 44, 305); Elektroonilise side seadus (RT I 2004, 87, 593 ; 2005, 71, 545).

Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kitsendatakse kinnisasja kasutamist. Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigalisele, ladustada jäätmeid, tuleohtlikke materjale ja aineid, teha tuld, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning korraldada massiüritusi, kui tegemist on üle 1000-voldise nimipingega elektripaigaldisega.

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud:

elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustöid, istutada ning langetada puid ja põõsaid;

elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis teha süvendustöid, veesõidukiga ankrusse heita, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega;

elektri-veekaabelliinide kaitsevööndis paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning lõhata ja varuda jääd;

elektri-õhuliinide kaitsevööndis sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 m;

üle 1000-voldise nimipingega elektri-õhuliinide kaitsevööndis ehitada aedu ja traattarasid ning rajada loomade joogikohti;

elektri-maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 m, küntaval maal sügavamal kui 0,45 m ning ladustada ja teisaldada raskusi.

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatuse kehtestab Vabariigi Valitsus, (Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus, RT I 2002, 58, 366; 2003, 44, 305) tulenevalt elektripaigaldise ohutasemest, pingest, võimsusest ja asukohast.

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Veekaabelliini kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev veepinnast põhjani ulatuv veeruum, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest meres ja järvedes 100 m kaugusel ning jõgedes 50 m kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Alajaamade ja jaotusseadmete kaitsevöönd. Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 m kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

Liinirajatise kaitsevööndi mõõtmed on maismaal kaks meetrit liinirajatise keskjoonest või rajatise välisseinast liinirajatisega paralleelse mõttelise jooneni või tõmmitsatega.

6.2.2 Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded ja pumplate kujad

Alus:	Veeseadus (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241, 240; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258; 2005, 15, 87; 37, 280 ; 67, 512);

Vabariigi Valitsuse 16.05.2001. a, määrus nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (RT I 2001, 47, 261);

Keskkonnaministri 16.10.2003. a määrus nr 75, Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta (RTL 2003, 110, 1736).

Kanalisatsioon on ehitiste või seadmete süsteem heitvee ja reovee kogumiseks või suublasse juhtimiseks.

Reovee kogumisalaks nimetatakse ala, kus on piisavalt elanikke ja majandustegevust reovee kogumiseks kanalisatsiooni kaudu reoveepuhastisse või heitvee juhtimiseks suublasse.

Määrusega kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded kehtestatakse reovee kogumiseks, puhastamiseks või suublasse juhtimiseks rajatud kanalisatsioonitorustiku, reoveepuhasti (välja arvatud kohtpuhasti ehk reovee eelpuhasti), pumpla või muu reovee kogumise, puhastamise ja heitvee suublasse juhtimisega seotud hoone või rajatise veekaitsenõuded.

Ühiskanalisatsiooni on keelatud juhtida heitvett, mis sisaldab:

põlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

torustikele kleepuvaid või ummistusi tekitavaid aineid;

inimestele ja keskkonnale ohtlikke mürkaineid;

radioaktiivseid aineid;

keskkonnaohtlikku bakterioloogilist reostust;

biopuhastusele toksiliselt mõjuvaid aineid;

bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

6.2.3 Maaparandussüsteemidega seotud nõuded

Alus:	Looduskaitseseadus (RT I 2004, 38, 258; 53, 373; 2005, 15, 87; 22, 152);

Maaparandusseadus (RT I 2003, 15, 84; 2004, 32, 227; 2005, 37, 284);

Keskkonnaministri 24.12.1996. a. määrus nr 64, Veekaitse nõuete kehtestamine maaparandussüsteemide ehitamisel ja ekspluateerimisel (RTL 1997, 14, 87; 1999, 34, 415);

Vabariigi Valitsuse 02.07.2003. a korraldus nr 423, Riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude loetelu (RTL 2003, 81, 1208);

Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590; 1999, 44, 509; 2001, 34, 185; 52, 303; 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 99, 579; 2003, 13, 64; 17, 95; 78, 523; 2004, 20, 141; 37, 255 ; 2005, 39, 308; 59, 464; 63, 481).

Kuni 25 km² suuruse valgalaga maaparandussüsteemi eesvoolul on kalda piiranguvööndi laiuseks 50 m ja ehituskeeluvööndi laiuseks 25 m. Piirkonda läbiv magistraalkraav K-5 on märgitud eesvooluks ja talle kehtivad mainitud looduskaitseseadusest tulenevad piirangud.

Maaparanduseks peetakse maaparandusseaduse tähenduses maa kuivendamist, niisutamist ja maa veerežiimi kahepoolset reguleerimist, samuti happeliste muldade lupjamist ning agromelioratiivsete, kultuurtehniliste ja muude maaparandushoiutööde tegemist maatulundusmaa sihtotstarbega maa ja maapiirkonnas paikneva põllumajanduslikult kasutatava elamumaa sihtotstarbega eluasemekohtade maa viljelusväärtuse suurendamiseks.

Maaparandussüsteem on maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa kuivendamiseks või niisutamiseks või veerežiimi kahepoolseks reguleerimiseks vajalike hoonete ja rajatiste kogum.

Maaparandushoid on maaparandussüsteemi ja selle maa-ala ning nendega seotud keskkonnakaitserajatiste hooldamine ja uuendamine, happeliste muldade lupjamine, agromelioratiivsete ja kultuurtehniliste tööde tegemine maatulundusmaa ja eluasemekohtade maa viljelusväärtuse säilitamiseks ning suurendamiseks.

Maaparandussüsteemi reguleeriv võrk on veejuhtmete võrk liigvee vastuvõtmiseks või vee jaotamiseks. Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja minimeerima reostuse leviku ohu. Maaparandussüsteemi eesvool on kuivendusvõrgust voolava liigvee ärajuhtimiseks või niisutusvõrgu veehaardesse vee juurdevooluks rajatud veejuhe või loodusliku veekogu reguleeritud lõik, mille veeseisust sõltub reguleeriva võrgu nõuetekohane toimimine. Ühiseesvool on eesvool, mis tagab mitmel kinnisasjal asuva maaparandussüsteemi toimimise. Eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku ning olema võimalikult suure isepuhastusvõimega. Kuivendussüsteemi suubla on looduslik veekogu, kuhu suubub liigvesi eesvoolu või reguleeriva võrgu kaudu. Maaparandussüsteemi maa-ala on maa-ala, millel paikneb reguleeriv võrk. Maaparandussüsteemi teenindav tee on tee, mis on vajalik maaparandushoiutööde tegemiseks ega ole teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005, 11, 44; 40, 312 ; 61, 479) tähenduses avalikult kasutatav tee.

Reguleeriv võrk peab tagama maaviljeluseks sobiva mullaveerežiimi ja minimeerima reostuse leviku ohu. Eesvool peab tagama liigvee äravoolu kuivendusvõrgust või vee juurdevoolu niisutusvõrku ning olema võimalikult suure isepuhastusvõimega.

Maaparanduse uurimistöö tegemiseks, ehitusprojekti koostamiseks või maaparandussüsteemi või ehitusprojekti ekspertiisiga seotud toimingute tegemiseks on maaparandusalal tegutseval ettevõtjal õigus viibida kinnisasjal, kuhu ehitatakse või kavandatakse ehitada maaparandussüsteem, ning kinnisasjal, mida võib kavandatav maaparandussüsteem mõjutada või mis võib mõjutada kavandatavat maaparandussüsteemi, kas selle kinnisasja omaniku või tema volitatud isiku juuresolekul või nimetatud isikute juuresolekuta, kui kinnisasjal viibimise aeg on omanikuga või tema volitatud isikuga kokku lepitud.

Kinnisasja omanik peab lubama ehitada oma kinnisasjale teist kinnisasja teeniva maaparandussüsteemi, kui teist kinnisasja ei ole maaparandussüsteemi ehitamata võimalik sihipäraselt kasutada või kui selle ehitamine teise kohta põhjustab ülemääraseid kulutusi. Asjaosalistel tuleb seada reaalservituut asjaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

Niisutussüsteem on rajatiste kompleks vee ammutamiseks veeallikast ja selle jaotamiseks niisutatavale maa-alale.

Maaparandussüsteemi rajamine võõrale maale:

maa kuivendamiseks või niisutamiseks vajaliku veejuhtme rajamisele võõrale maale on madalama maatüki omanik kohustatud hüvituseta laskma juhtida oma maatükile looduslikku vett, kui see varem loomulikul viisil sinna voolas või imbus. Kui selline vee juhtimine tekitab talle kahju, võib ta nõuda, et kõrgema maatüki omanik omal kulul pikendaks kunstlikku veejuhet läbi madalama maatüki;

vee juhtimiseks läbi võõra maa tuleb asjaosalistel seada servituut valitseva kinnisasja kasuks, mille kohta kohaldatakse asjaõigusseaduse sätteid;

vee juhtimine peab toimuma võimalikult mööda piire või sihte, kus maaparandussüsteem maa kasutamist kõige vähem takistab ja maale kõige vähem kahju tekitab. Läbi õue, puiestike, viljapuu- ja köögiviljaaedade võib vett juhtida ainult toruveejuhtmetega, kui omanikuga ei lepita kokku teisiti.

Maaomanik peab arvestama järgmiste nõuete ja piirangutega:

igasugune kunstlik veevoolu takistamine ja ummistamine maaparandussüsteemis ning veevõtt maaparandussüsteemist, kui see tekitab kahju teisele maaomanikule või maaparandussüsteemile, on keelatud;

maad ei või harida lähemal kui 1 m eesvoolu pervest, kui seadusega või Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras ei määrata kindlaks laiemat veekaitsevööndit;

maaomanik peab lubama kasutada oma maad maaparandussüsteemide seisundi kontrollimiseks, maaparanduslikeks uurimis- ja projekteerimistöödeks, maaparandustöödest tingitud ajutisteks läbisõitudeks ja pinnase paigaldamiseks, kui hüvitatakse talle tekitatud kahju;

maa kruntimisel või ümberkruntimisel kooskõlas maakorralduslike õigusaktidega tuleb tagada maaparandussüsteemi toimimine ja kaitse.

6.3 Tuleohutusnõuded

Alus:	Siseministri 08.09.2000. a määrus nr 55, Tuleohutuse üldnõuded (RTL 2000, 99, 1559; 2004, 100, 1599);

Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri, EPN 10.1 (ET-1 0109-0235);

Ehitiste tuleohutus. Osa 1. Üldeeskiri Abimaterjal, EPN 10.1 kasutajale EPN 10.1/AM-1 (ET-2 0109-0306).

Vastutus tuleohutusnõuete täitmise eest krundil lasub selle omanikul ja valdajal. Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrje-veevõtukohale hoitakse vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Objekti territoorium hoitakse alaliselt puhas põlevmaterjali jäätmetest. Territooriumi puhastamise sageduse kehtestab objekti valdaja. Põlevmaterjali jäätmeid kogutakse ja hoitakse selleks määratud kohas või taaras. Põlevmaterjali taaras hoidmisel selle kaas või kork suletakse. Jäätmete hoiukoht paikneb põlevmaterjalist või süttiva pinnakihiga ehitisest või mis tahes tulepüsivusega ehitise välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 2 m kaugusel.

Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab tuletõrje- ja päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust näitav viit. Linna või muu tiheasustusega kohas tänava läbisõiduks sulgemisel rohkem kui üheks ööpäevaks informeerib tänava sulgemisloa saanud isik sellest viivitamatult häirekeskust.

Territooriumi osa, kus on võimalik põlevgaasi, -auru, või –tolmu kogunemine, tähistatakse tuleohutusmärgiga.

Suitsetada tule- või plahvatusohtliku protsessiga territooriumi osal on lubatud ainult selleks eraldatud, sisustatud ja tähistatud kohas.

Territooriumil ei tohi:

ladustada ehitiste vahelisse tuleohutuskuja alasse mis tahes põlevmaterjali, põlevpakendis seadet või -taarat ning parkida mootorsõidukit või muud tehnikat;

rajada ehitist ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojektita;

sõita sädemepüüdjata mootorsõidukiga põlevvedeliku või –gaasi või muu kergestisüttiva materjali kasutamis- ja hoiukohta või -ruumi;

teostada tule- ja plahvatusohtlikku protsessi väljaspool selleks otstarbeks seadistatud kohta;

remontida põlevvedeliku või -gaasiga täidetud torustikku või seadet;

ladustada põlevmaterjali vahetult isoleerimata juhtmetega elektriõhuliini alla või lähemale kui 2 m objekti territooriumi välispiirist;

valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;

tankida mootorsõidukit vahetult selle hoiukohas;

põletada kulu, välja arvatud Keskkonnaministri 15.06.1998. a määruses nr 46 Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine (RTL 1998, 216/217, 854) kehtestatud juhtudel ja korras.

Tulemüürist või muust tuletõkketarindist mis tahes kommunikatsiooni läbiviigukoht täidetakse kogu tarindi paksuses mittepõleva materjaliga, mis ei vähenda tarindi tulepüsivusaega. Kelder ja pööning hoitakse korras ja puhas põlevmaterjali jäätmetest, nende uksed lukustatakse ning aknad klaasitakse ja suletakse. Ehitises on keelatud muuta ehitise või ruumi kasutusotstarvet, seda rekonstrueerida, ümber planeerida, kapitaalselt remontida või tehniliselt ümber seadistada ilma kehtestatud korras heakskiidetud ehitusprojektita.

Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud alast.

Tule leviku takistamiseks põlevalt hoonelt teistele hoonetele eraldatakse hooned üksteisest tuleohutuskujadega.

Tabel 1. Ehitistevahelised minimaalsed tuleohutuskujad, m-s

| Ehitise tulepüsivusklass | TP1 | TP2 ja TP3 |
| --- | --- | --- |
| TP1 | 8 m | 8 m |
| TP2 ja TP3 | 8 m | 8 m |

Märkused: 	Kui hoone loetakse kuuluvaks kolmandasse tuleohuklassi (vt EPN 10.2), tuleb tuleohutuskuja sellest hoonest suurendada 50% võrra. Tulemüüri olemasolul tuleohutuskuja ei normeerita.

Tulepüsivusklassi TP1 kuuluv ehitis tuleb püstitada kinnistu piirist vähemalt 3 m ja klassidesse TP2 või TP3 kuuluv ehitis vähemalt 4 m kaugusele. Täpsed tuleohutuskujad määratakse ehitusprojektiga.