Tellija: 			Kärla Vallavalitsus

## Täitja:				Klotoid OÜ

Reg kood 10207096

Pikk 23

93819 Kuressaare

Tel		453 3723

Mob	508 4489

Faks	453 3695

E-mail:	klotoid@sarma.ee

Maanteeameti tegevusluba nr 2002124/05160

Majandustegevuse Registri registreeringud:

EH10207096-0001

EO10207096-0001

EP10207096-0001

EG10207096-0001

EJ10207096-0001

EL10207096-0001

Juhataja:	Indrek Himmist  ………………………….

Vastutav arhitekt:	Terje Truumaa  …………………………..

Koostasid:	Diana Tatter      ..…………………….......

Jaan Sõmmer    .…………………………

Kausta kooslus :	seletuskirjas lehti		22

jooniseid			  5

SISUKORD										lk. nr.

KOOSKÕLASTUSED

SELETUSKIRI

- ÜLDOSA

  - Planeeritav ala……………………………………………………………3

  - Detailplaneeringu algataja………………………………………………3

  - Lähtematerjalid.…………………………………………………………..3

- PLANEERINGU EESMÄRK………………………………………….……..3

- OLEMASOLEV OLUKORD

  - Planeeritava ala asukoht………………………………………………...4

  - Planeeritava kinnistu andmed…………………………………………..4

  - Planeeritaval alal kehtivad seadusjärgsed kitsendused……………..4

  - Olemasoleva olukorra kirjeldus……………………………………….4-6

- PLANEERINGU LAHENDUS

  - Kruntimine…………………………………………………………………6

  - Hoonestus……………………………………………………………….6-7

  - Juurdepääsude lahendus………………………………………………  7

  - Piirded……………………………………………………………………...7

  - Haljastus ja heakord……………………………………………………7-8

  - Keskkonnatingimused………………………………………………….8-9

  - Tuleohutus…………………………………………………………………9

  - Servituutide vajadus………………………………………………………9

  - Tehnovõrgud……………………………………………………………..10

- KURITEGEVUSE RISKIDE ENNETAMINE…………………………..10-11

- PLANEERINGUJÄRGSED KRUNDID..……………………………….12-22

JOONISED

Situatsiooniskeem M 1:20000

Tugiplaan M 1:2000

Põhijoonis M 1:2000

Sihtotstarbed M 1:2000

Tehnovõrkude plaan M 1:1000

10 kV liitumise skeem M 1:10000

LISAD

KÄRLA VALD, MÄNDJALA KÜLA, 	PIHLA JA SIHI MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERINGU

S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I

1. ÜLDOSA.

1.1. Planeeritav ala:		Kärla vald, Kõrkküla küla, Pihla ja Sihi maaüksused

##### 1.2. Detailplaneeringu algataja:	Kärla Vallavalitsus

1.3. Lähtematerjalid

- Kärla Vallavalitsuse korraldus nr. 139 26.06.2007 detailplaneeringu algatamise, kohta

- Maa-ala asukoha kaart M 1:10 000

- Planeerimisseadus

- Asjaõigusseadus

- Maareformi seadus

- Maakatastriseadus

- Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise aluste kinnitamine (VV määrus nr36 24.01.1995 a. RT I 1995, 13, 150)

- Looduskaitseseadus

- Veeseadus

- Saare maakonna üldplaneering

- Kärla Valla üldplaneering

##### 2. PLANEERINGU EESMÄRK

Käesoleva planeeringu eesmärk on Pihla kinnistu jagamine 2 elumaakrundiks ja 1 ilma hoonestuseta maatükiks, Sihi kinnistu jagamine 7 elamumaakrundiks ja 1 teemaakrundiks, Kruntidele ehitusõiguse määramine, uute maaüksuste sihtotstarvete määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.

Planeeringu ala suurus ca 14,79 ha

Planeering on aluseks edaspidisele projekteerimisele.

3. OLEMASOLEV OLUKORD

3.1 Planeeritava ala asukoht

Maaüksus asub Lõuna-Saaremaal, Kärla vallas Kõrkküla külas ning paikneb Kuressaare-Sääre maanteest ca 1 km kaugusel. Administratiivselt  kuulub planeeritud maa-ala Kärla valla koosseisu. Võimalikud ligipääsud planeeritud alale asuvad Kaarma valla territooriumil. Pääsud riigimaanteele (tugimaantee T-77 Kuressaare – Sääre) asuvad Kaarma vallas Mändjala külas ca 7 ja 9 km kaugusel Kuressaarest.

Krundid piirnevad lõunast metsasihtide vahelise teega, mis kuulub naaberkinnistute Kullimetsa ja Kulliniidi koosseisu.

Läänest piirneb planeeritav maa-ala Rüpi ja Käänu maaüksustega, põhjast kraaviga, teisel pool kraavi paiknevad Niidi ja Oja-Allika maaüksused. Planeeritavast alast idas paikneb Saku maaüksus.

3.2 Planeeritava mü. andmed seisuga 26.06.2007

Pihla mü. suurus		 		7,25 ha

Katastritunnus 				37301:006:0033

Kinnistu omanik seisuga 26.06.2007	Juhan Kuusk

Kinnistu sihtotstarve				elamumaa 100%

Reg. Number					27401

Sihi mü suurus				7,54 ha

Katastritunnus				37301:006:0031

Kinnistu omanik seisuga 26.06.2007	Juhan Kuusk

Kinnistu sihtotstarve				elamumaa 100%

Reg. nr.					27402

3.3 Planeeritaval alal kehtivad seadusjärgsed kitsendused

Planeeritaval alal üldplaneering ja kehtivad detailplaneeringud puuduvad.

Planeeritavatel aladel ei asu teadaolevalt kaitsealuseid objekte.

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 3 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus | ca 0,3 ha | Maaüksust läbivatel kraavides ei tohi takistada vee vaba voolamist |

3.4 Olemasoleva olukorra kirjeldus

Sihi ja Pihla maaüksused asuvad tasasel madalal maa-alal, abs. kõrgustega vahemikus 2,4 – 3,0 meetrit.

Kogu maa-ala on kaetud metsaga, milledest Pihla kinnistul kasvab vanem männik ja Sihi maaüksuse põhjapoolses osas noor männik ning lõunapoolses osas noor kaasik.

Pihla ja Sihi maaüksuste vahele jääb tee, mis viib Mullutu lahe roostunud kallaste äärde.

Maaüksus on hoonestamata.

Juurdepääsud maa-alale Kuressaare – Sääre maanteelt kulgevad mööda eramaade koosseisus olevat teed. Kaarma Vallavalitsusel on teostamisel lepingute sõlmimine kinnistute valdajatega, et muuta see tee avaliku kasutusega teeks.

4. PLANEERINGU  LAHENDUS

4.1. Kruntimine

Käesolevaga on tehtud ettepanek Pihla ja Sihi maaüksuste jagamiseks elamukruntide moodustamise eesmärgil. Elamuala piiriks mõlemal kinnistul on maa-ala läbiv kraav. Sihi maaüksus on jagatud kaheksaks krundiks, milledest seitse on mõeldud elamuehituseks ja üks juurdepääsu teeks.

Pihla maaüksus on jagatud kolmeks krundiks, milledest kaks on elamumaad ja üks jääb looduslikuks haljasmaaks, kuhu ehitustegevust ei kavandata.

Kruntidele 1-9 on planeeringujärgseks sihtotstarbeks määratud pereelamu maa (katastri sihtotstarve väikeelamumaa) ning krundile 10 tee ja tänava maa (katastri sihtotstarve transpordimaa)

##### 4.2. Hoonestus

Hoonestuse skeemil (joonis nr. 4) on markeeritud planeeritud hoonestatav ala, säilitatav metsamaa ja rajatav uus kõrghaljastusega ala. Hoonestatavale alale on märgitud eluhoone soovituslik asukoht, kõrvalhoone peab paiknema eluhoonele suhteliselt lähedal.

Hoonete arhitektuurne lahendus peab olema vormilt lihtne ning harmoneeruma ümbritseva looduskeskkonnaga. Selleks tuleb hoone välisviimistluses kasutada looduslähedasi ja naturaalseid materjale. Kasutada ei tohi naturaalseid materjale imiteerivaid tehismaterjale (näiteks plastikvoodreid, plastikaknaid jne).

Oluline on, et hoonestuses tagatakse ühtne ja harmooniline üldmulje ning, et naaberkruntide hooned moodustaksid terviku. Abihoone arhitektuurne lahendus ja välisviimistlus peavad kokku sobima eluhoonega.

Kõrvuti asetsevate majade puhul vältida väga väikesi katusekalde erinevusi.

Lubatud maksimaalne korruselisus 1,5 (1 korrus + katusekorrus) ja kõrgus maapinnast 9 m.

Katusekalded võivad olla 1 korruselisel hoonel katuslagi 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kaldkatus 37-45 kraadi. Vältima peaks sama maja või kõrvuti asetsevate majade puhul väga väikesi katusekalde erinevusi.

Hoonete harjajoon võiks soovituslikult olla paralleelne juurdepääsuteega.

Hooned projekteerida ja ehitada nii, et võimalikult vähe kahjustataks metsaalasid ning alustaimestikku. Maha võib võtta vaid majade alla ja maja ümbruses kuni 10 m raadiuses ning rajatavate teede alla jäävaid puid.

Elamuehitustööd tuleb planeerida vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti koostatavast projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Vastavalt kehtivale Ehitusseadusele on tööde alustamine võimalik peale ehitusloa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Ehitised ja rajatised püstitatakse kohalike omavalitsuste volikogude poolt kinnitatud detailplaneeringute alusel vastavalt kooskõlastatud tööprojektidele.

##### 4.3 Juurepääsude lahendus

Juurdepääsud kruntidele on lahendatud Kuressaare – Sääre maanteelt, üle eramaade koosseisus oleva tee (vt situatsiooniskeem joonis 1). Käesoleva töö koostamise ajal on Kaarma vallal teostamisel nimetatud eratee avalikuks teeks määramine. Uue asumi sisesele teele on moodustatud eraldi teemaa sihtotstarbega tee ja tänava maa. Juurdepääsutee on kavandatud Pihla ja Sihi maaüksustele ühine.

Planeering teeb ettepaneku vastavalt AÕS § 155 ja Teeseaduse § 4 lg 4 määrata planeeritav kruntide vaheline juurdepääsutee koos teemaaga avalikult kasutatavaks teeks ning anda see üle valla omandisse.

Teekatte minimaalne laius 3,5 m. Teemaa laius 12 m, sinna on lisaks teele planeeritud  1 tuletõrje veehoidla, manööverdamisala päästeteenistuse autodele ning tehnovõrkude trassid.

Parkimine lahendada igal krundil vastavalt vajadusele.

Teede täpsed laiused, kalded, profiilid ja kattematerjalid pannakse paika edasise projekteerimise käigus. Teede laius peab võimaldama päästetehnika (veoauto gabariit) liikumise.

Teede väljaehitamine peab olema elamukruntidele ehitusloa väljastamise tingimuseks.

##### 4.4 Piirded

Keelatud on rajada piirdeaedadena kõrgeid massiivseid plank- ja kiviaedu ning võrkaedu ja metallpiirdeid .

Täpne piirete lahendus anda koos hoone arhitektuurse projektiga.

##### 4.5. Haljastus ja heakord

Rajatavad hooned peavad arvestama olemasoleva looduskeskkonnaga.

Metsaga kaetud kruntide puhul säilitada väljaspool õueala olev maa-ala senisel kujul, et oleks võimalik seda kasutada ka edaspidi loodusliku metsa- ja haljasmaana. Haljastuse rajamisel peab arvestama taimede sobivust looduslikule alale. Metsaaladel võiks uut haljastust rajada ainult hoonete ja juurdepääsuteede lähedusse. Rajatavate hoonete ümber tohib metsa maha võtta 10 m raadiuses. Keelatud on lageraie.

4.6 Keskkonnatingimused

4.6.1 Ettepanek puurkaevu sanitaarkaitsekuja vähendamiseks

Uute hoonete varustamiseks veega on planeeritud üks ühine puurkaev. Vastavalt Veeseadusele peab puurkaevu sanitaarkaitsekuja olema 50 m raadiuses puurkaevust. Kuna arendustegevus on kavandatud väljaspool hüdrogeoloogiliselt kaitsmata ala ja ööpäevane vee tarbimise hulk on kuni 5 m³, teeb planeering ettepaneku vähendada puurkaevu sanitaarkaitse kuja 10 meetrini puurkaevust.

Puurkaevu võib rajada olenemata puurkaevu sügavusest ainult vastava projekti alusel vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt.

Puurkaevu projekteerimise aluseks on keskkonnaministri 30.01.1997 määrus nr. 8 „Põhjavee uurimise, kasutamise ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine”.

4.6.2 Muud keskkonnatingimused

- Pihla maaüksus jääb osaliselt (põhjapoolne osa) Natura 2000 Mullutu-Loode linnu- ja loodusalasse, seal kehtivad piirangud majandustegevusele. Sihi kinnistul jääb sellest täielikult välja. Üldplaneeringu kohaselt on mõlemal maaüksuse põhjaosas kuni kinnistuid läbiva kraavini projekteeritav kaitseala.

Käesoleva detailplaneeringu lahenduse koostamisel on arvestatud Saaremaa Keskkonnateenistuse spetsialistide seisukohtadega nii, et Natura 2000 alale ei kavandata ehitusi.

- Lahenduse kohaselt rajatakse uus asum metsa sisse. Osa olemasolevast metsapuistust koos alustaimestikuga jääb ehitusalusele pinnale ja hävib ehitustööde käigus, kuid osa puistust on võimalik säilitada. Oluline on, et metsaalale ehitamine ei tooks kaasa asjatut puude maha võtmist. Raiete plaan täpsustada iga hoone projektis eraldi, mille käigus märgitakse säilitamist vajavad puud või puudegrupid, lähtudes hoone kujust ja täpsest paigutusest krundil. Hoone paigutamiseks tuleb eelistada olemasolevaid lagendikke. Keelatud on lageraie ja põhjendamatult olemasoleva puistu ja alustaimestiku kahjustamine.

Maha võib võtta vaid majade alla ja maja ümbruses kuni 10 m raadiuses ning rajatavate teede alla jäävaid puid.

- Vältimaks alustaimestiku ärasõtkumist, tuleb ehitamise esimeses etapis rajada juurdepääsuteed ja kommunikatsioonid. Iga rajatise või hoone ümber tuleb määratleda ehitustsooni suurus, millest väljaspool ei ole lubatud mehhanismide liikumine ega ehitusmaterjalide ladustamine.

Võimalusel kasutada ehitusel kergeid ehitusmasinaid, alustaimestikku kahjustus oleks minimaalne.

- Ehitus- ja heakorratööde käigus ei tohi olemasolevat maapinda oluliselt tõsta või langetada. Samuti ei tohi oluliselt muuta maapinna taset kasvavate puude lähiümbruses.

- Hooned ehitada vastavalt kaasaegsetele ehitustehnilistele nõuetele. Loodusressurssidest on planeeritud ehituseks kasutada looduslikke ehitus- ja puistematerjale (liiva, kruusa, puitu jms). Ehitamisel ei tohi kasutada keskkonnaohtlikke materjale ega aineid.

- Elamute kütteks on planeeritud lokaalne puuküte, vajadusel elektriküte

- Kuna arendustegevus on kavandatud väljaspool hüdrogeoloogiliselt kaitsmata ala, on reovee käitlemine lahendatud kogumismahutitega.

Täpsed lahendused antakse edasise projekteerimise käigus

- Vastavalt Jäätmeseadusele on krundivaldaja kohustatud paigaldama oma krundile prügikonteinerid. Jäätmed koguda konteineritesse ja tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

- Liigse sajuvee ärajuhtimiseks kruntidelt korrastada olemasolevaid kraave ning tee ja kraavi ristumiskohtadesse paigaldada truubid. Sademeveed hoonete katustelt ja kõvakattega teedelt juhtida maapinnakalletega rohelistele aladele või kraavidesse.

4.7 Tuleohutus

Planeeringuga on tagatud ehitiste vahelised minimaalsed tuleohutuskujad ja tulekustutustehnika pääs krundile.

Hoonete minimaalne tulepüsivusklass TP3.

Territooriumile on planeeritud 1 tuletõrje veevõtumahuti. Mille minimaalne suurus on 50 m3. Tuletõrje-veehoidla peab olema tähistatud valgustatava või helenduva sildiga, millele on märgitud veevaru kuupmeetrites ja veevõtukoha haldaja andmed.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

4.8. Servituutide vajadus

| Servituudi/kitsenduse tüüp | Teeniv kinnisasi | Valitseja | Sisu | Ruumiline ulatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 10. | OÜ Jaotusvõrk | Planeeritud madalpinge kaabel ja jaotuskapid | ca 905 m² |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 10 | Veetrassi valdaja | Planeeritud veetorustik | ca 1114 m² |
| Avalikult kasutatav tee | Krunt nr 10 | Kärla Vallavalitsus | Planeeritud juurdepääsutee | ca 2579 m² |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 9 | OÜ Jaotusvõrk | Planeeritud madalpinge kaabel pumpla tarbeks ja jaotuskapp | ca 82 m² |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 9 | Veetrassi ja pumpla valdaja | Planeeritud veetorustik, puurkaev ja pumpla | ca 441 m² |

4.9 Tehnovõrgud

Veevarustus:

Planeeritavate hoonete varustamiseks veega rajada krundile nr 9 ühine puurkaev pumplaga ning sealt vedada laiali veetorustik. Eeldatav tarbimiskogus kogu planeeritava asumi kohta on 3 m³ ööpäevas.

Kanalisatsioon:

Heitvete kogumine on ette nähtud kogumismahutitesse. Kaevude tühjendamiseks sõlmida lepingud vastavat litsentsi omava ettevõttega.

Vastavalt Kaarma valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale, on antud piirkond kavandatud varustada survekanalisatsiooniga liitumisega Kuressaare – Sääre maantee ääres olevasse ühisvoolsesse kanalisatsiooni.

Perspektiivsete survekanalisatsioonitrasside välja ehitades Kaarma valla selles piirkonnas tekib käesoleva planeeringuga moodustatud kruntidele kohustus liituda ühiskanalisatsiooniga.

Sademevee äravool:

Liigse sajuvee ärajuhtimiseks kruntidelt korrastada olemasolevaid kraave ning paigaldada teede ja kraavide ristumiskohtadesse truubid.

Sademeveed hoonete katustelt ja kõvakattega teedelt juhtida maapinnakalletega kraavidesse või rohelistele aladele.

Elekter:

Elektrienergia planeerimiseks on OÜ Jaotusvõrk Saarte Piirkond väljastanud tehnilised tingimused nr 127424 10.10.2007 a.

Peakaitse suurus 3x25 A krundi kohta.

Planeeringuala elektrivarustuseks on vaja rajada uus 10/0,4 kV alajaam, mis saab toite Lina alajaamast. Planeeritud alajaamast vedada kaablid kruntideni. Liitumiskapi asukohad näidatud tehnovõrkude joonisel.

Side

Sideühenduse saamiseks on Elion Ettevõtted AS väljastanud tehnilised tingimused

nr. 6910401 27.11.2007. Antud piirkonnas Elion Ettevõtted AS-il kaablivõrk puudub. Alternatiivvariandina on antud piirkonnas klientidel võimalik levi ja vaba jaamamahu olemasolu korral liituda RAS1000 või AS4000 (WDSL) raadiotelefonisüsteemiga, mis võimaldab pakkuda telefoni ja interneti ühendust. Vastavalt tehnilistele tingimustele on välisvõrkude planeerimisel kinnistu piires reserveeritud maa-ala võimaliku sidetrassi ehituseks elamutesse.

5. KURITEGEVUSE RISKIDE ENNETAMINE JA TINGIMUSTE SEADMINE

01.01.2003. a kehtima hakanud uue Planeerimisseaduse (RTI 2002, 99, 579) kohaselt tuleb planeeringutes käsitleda kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmist. Eestis on koostatud selle kohane standard EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine, 29.11.2002. a.

Kuritegevuse ulatus sõltub suuresti sellest, kas antud piirkond on kasutusel aastaringselt või ainult suvitusajal ning samuti inimeste liikumine argipäeviti tööaja piires.

Varguste või muu kuritegevuse ärahoidmiseks on soovitatav palgata valvur, kes hoiab piirkonnal silma peal või leppida kokku mõne läheduses elava alalise elanikuga. Kuriteohirmu saab vähendada ka politsei või turvateenistuse poolt teostatava regulaarse jälgimise ja patrullimise abil.

Tagumiste juurdepääsude vältimine ning uste ja akende turvaliseks muutmine vähendab sissemurdmiste riske.

Hea vaade ühiskasutatavatele aladele akendest ja hästi valgustatud teed vähendavad kuriteohirmu ning sissemurdmiste, vandalismi, vägivalla, autodega seonduva kuritegevuse ja süütamise riske. Kuna tegemist on suhteliselt suurte metsastunud kruntidega, siis lisatakistuste vältimiseks tuleks hoiduda kõrgete ja läbipaistmatute takistuste rajamisest vaateväljas. Vajalik on ka piisav valgustus, elamute hoovid ja majaesised tuleks valgustada.

Oluline tegur on ka kruntide korrashoid. Halvasti korrashoitud alad võivad jätta mulje peremehe puudumisest ja hooletusse jätmisest. Kindlate reeglite sätestamine hoonestu omaniku või omanike ühenduse poolt üldkasutavate kohtade osas suurendab peremehetunnet ja parandab korrashoidu ja vähendab seega ka kuriteohirmu. Vältida tuleb süttivast materjalist prüginõude kasutamist.

6. ANDMED PLANEERINGUJÄRGSETE KRUNTIDE KOHTA

KRUNT NR. 1.

Maa omanik seisuga 22.10.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				6955 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0.7 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus | ca 10 m² | Maaüksust läbivatel kraavides ei tohi takistada vee vaba voolamist |

KRUNT NR. 2.

Maa omanik seisuga 22.10.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				7070 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0.7 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus | ca 100 m² | Maaüksust läbivatel kraavides ei tohi takistada vee vaba voolamist |

KRUNT NR. 3

Maa omanik seisuga 22.10.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				9748 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0.97 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus | ca 100 m² | Maaüksust läbivatel kraavides ei tohi takistada vee vaba voolamist |

KRUNT NR. 4.

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				9941 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0.99 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |

KRUNT NR. 5

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				9809 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0,96 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus | ca 200 m² | Maaüksust läbivatel kraavides ei tohi takistada vee vaba voolamist |

KRUNT NR. 6

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				9979 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 1 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |

KRUNT NR. 7

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				9780 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0,96 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus | ca 200 m² | Maaüksust läbivatel kraavides ei tohi takistada vee vaba voolamist |

KRUNT NR. 8

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				9441 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 1 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |

KRUNT NR. 9

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				9936 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

katastri sihtotstarve elamumaa

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Lubatud hoone max kõrgus:		9 m

Ehitiste max korruselisus:	1,5

Katusekalle:	1 korruselisel hoonel 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kahepoolne kaldkatus 37-45 kraadi

Max hoonete alune pind: 			250 m²

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 1 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Veeseadus | ca 0,01 ha | Puurkaevu sanitaarkaitsekuja |

Servituutide vajadus

| Servituudi/kitsenduse tüüp | Teeniv kinnisasi | Valitseja | Sisu | Ruumiline ulatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 9 . | OÜ Jaotusvõrk | Planeeritud madalpinge kaabel | ca 905 m² |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 9 | Veetrassi valdaja | Planeeritud veetorustik | ca 1114 m² |

KRUNT NR. 10

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				6810 m²

##### Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Tänavamaa 100%

katastri sihtotstarve transpordimaa

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0,96 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Asjaõigusseadus | ca 200 m² | Maaüksust läbivatel kraavides ei tohi takistada vee vaba voolamist |

Servituutide vajadus

| Servituudi/kitsenduse tüüp | Teeniv kinnisasi | Valitseja | Sisu | Ruumiline ulatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 10. | OÜ Jaotusvõrk | Planeeritud madalpinge kaabel | ca 905 m² |
| Isiklik kasutusõigus | Krunt nr 10 | Veetrassi valdaja | Planeeritud veetorustik | ca 1114 m² |
| Avalikult kasutatav tee | Krunt nr 10 | Kärla Vallavalitsus | Planeeritud juurdepääsutee | ca 2379 m² |

KRUNT NR. 11

Maa omanik seisuga 17.09.2007:	Juhan Kuusk

##### Krundi pindala:				58466 m²

##### Krundi ehitusõigus			Ehitusõigust planeeritud ei ole

Krundi sihtotstarve: 				Maatulundusmaa 100%

katastri sihtotstarve maatulundusmaa

Seadusjärgsed kehtivad kitsendused

| Kitsenduse alus | Kitsenduse ruumiline ulatus | Kitsenduse sisu |
| --- | --- | --- |
| Eesti Vabariigi Metsaseadus | ca 0,96 ha | Metsa majandamisel lähtuda Metsaseadusest |
| Eesti Vabariigi Looduskaitseseadus | ca 31788 m² | Natura2000 Linnu- ja loodusala |

Koostas: D. Tatter

22.10.2007