Lisa 1. Kaarma Vallavolikogu otsusele nr. 44 22.05.2002a.

Kaarma Vallavalitsus DETAILPLANEERINGU LÄHTEÜLESANNE Nr. 20 Kuressaare Marientali 27, tel.045 20 450

DETAILPLANEERINGU NIMETUS

UPA KÜLAS RIINU M/Ü DETAILPLANEERING

PLANEERINGU SISU Kaarma vallas Upa külas Riinu m/ü detailplaneering nimetatud maaalale elamu rajamisega ning maakasutuse sihtotstarbe muutmisega.

PLANEERINGU ALGATAMISE ALUS Maaomaniku Are Keel avaldus 22. 05. 2002 a. nr. 7-2.10/503 Kaarma vallavalikogu otsus: nr. 44 22.05.2002 a.

DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÄHTEMATERJALID

OLEMASOLEVAD PLANEERINGUD, PROJEKTID JA SEADUSED Kinnistamise otsuse nr. Maaala asukoha kaart M 1: 10 000 Planeerimis- ja ehitusseadus ( RT I 1995, 59, 1006 ) Asjaõigusseadus ( RT I 1993, 39, 590, 26-28, 355 ) Kaarma vallavolikogu otsus nr. 44 22. 05. 2002 a.

GEODEETILINE ALUSPLAAN Puudub geodeetiline alusplaan.

OLEMASOLEV MAAKASUTUS ( Inf. Maatalituse juh. P. Tammai tel. 20 462 ) Lisatud planeeringuga haaratud maakasutused kaardil M 1: 10 000

DETAILPLANEERINGU KOOSSEIS

Detailplaneeringu koosseis peab vastama EV planeerimis- ja ehitusseaduses sätestatud nõuetele. Planeeringus tuleb planeerimispõhimõtted esitada graafilisel kujul selgeltloetavate tingmärkidega ja koos selgitava tekstilise osaga. Detailplaneeringuga haaratava ala suurus on määratud eesmärgiga, et sellel alal lahendadakse elamu asukoht, liiklusskeem, mis tagab juurdepääsu naaberkinnistule, kommunikatsioonid ( elekter, kanal ja vesi, jäätmekäitlus ), määratletatakse ehitusest tulenevad piirangud.

DP KOOSSEISUS ESITADA JÄRGMISED JOONISED

SITUATSIOONISKEEM M 1: 1000 Tähistada planeeringuga haaratav maaala LIIKLUSSKEEM M 1: 1000 ( Inf. ehitusspetsialist P. Arikas tel 20 458 ) Lahendada liiklusskeemid maaala sees ja ühendus olemasolevate teedevõrguga. TEHNOVÕRKUDE SKEEM M 1 : 1000 ( Inf. ehitusspetsialist P. Arikas tel 20 458 ) Lahendada olmekanalisatsioon, veevarustus, elekter, side, jäätmekäitlus. EHITUSLIK OSA Elamu sidumiskõrgus + 0,5 m olemasolevast maapinnast.

KESKKONNAKAITSE ABINÕUD

Arvestada alljärgnevate piirangutega: Kanalistasioon lahendada kogumiskaevu baasil. Koostada keskkonna memorandumi A osa.

SELETUSKIRI

Seletuskirjas täpsustada koostatud joonised. Seletuskirja koosseisus peavad olema lisadena planeeringu lähteandmed, vajalikud kooskõlastused ja teated algatamise, avalikustamise, avaliku arutelu kohta.

NÕUDED DP KOOSKÕLASTAMISEKS AVALIKUSTAMISEKS JA KEHTESTAMISEKS

Detailplaneeringu kooskülastamisel ja avalikustamisel lähtuda PES § 17 kuni § 22, § 24, 25, 26, 30. DETAILPLANEERING KOOSKÕLASTADA Saaremaa Keskkonnateenistus Saaremaa Päästeamet Saaremaa Tervisekaitsetalitus Kaarma Vallavalitsus Naaber kinnistute omanikega AS Eesti Energia AS Eesti Telefon

AVALIKUSTAMINE Planeering esitada peale kooskõlastamist Kaarma Vallavalitsusele. Avalikustamine ja avalik arutelu toimub Kaarma Vallavalitsuses. Avalikustamise aja ning koha teatab Kaarma vallavalitsus, kuulutades seda ajalehes “Meie Maa”. Avalikustamisel esitatud ettepanekud registreerib Kaarma Vallavalitsus. Planeeringu kehtestab Kaarma vallavolikogu.

DETAILPLANEERINGU LÄHTEÜLESANDELE ON LISATUD

Väljavõte planeeringuga haaratud maaala maaüksustest. Kaarma vallavolikogu otsus planeeringu algatamise kohta

DP LÄHTEÜLESANNE KOOSKÕLASTAUD

ABIVALLAVANEM M. Ots

MAATALITSUSE JUHATAJA P. Tammai

EHITUSSPETSIALIST P. Arikas

DETAILPLANEERINGU LÄHTEÜLESANDE KOOSTAS

Ehitusspetsialist P. Arikas 28. mai 2002 a.

KÄESOLEV ÜLDPLANERINGU LÄHTEÜLESANNE KEHTIB ÜKS AASTA ALATES SELLE KINNITAMISE KUUPÄEVAST KAARMA VALLAVALITSUSES