Tellija: 			LUNDHEMA OÜ

Täitja:			Klotoid OÜ

Juhataja:		Indrek Himmist……………………………………………

Vastutav arhitekt:	Terje Truumaa…………………………………………….

Koostas:		Pille Hein…………………………………………………...

Kausta kooslus :	 lehti		24

jooniseid	5

tel.    045 33 723				Pikk tn. 23

GSM 050 84 489				Kuressaare 93812

faks  045 33 695				reg. nr. 10207096

e-mail klotoid@sarma.ee

KAARMA VALD, MÄNDJALA KÜLA, MÄNNI MÜ. DETAILPLANEERINGU

S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I

ÜLDOSA.

Planeeritav ala:			Kaarma vald, Mändjala küla, Männi kinnistu

##### Detailplaneeringu algataja:	Lundhema OÜ

Lähtematerjalid

- Kaarma Vallavolikogu otsus nr. 162 19.11.2003 detailplaneeringu algatamise kohta koos lähteülesandega

- Saare maakonna üldplaneering 2015

- Digitaalne geodeetiline alusplaan (koostas Geodeesiabüroo OÜ, veebruar 2004)

##### PLANEERINGU EESMÄRK

Käesoleva planeeringu ülesanne on uute kruntide moodustamine ja nendele sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine ning liikluskorralduse ja tehnovõrkude lahendamine.

Planeering on aluseks edaspidisele projekteerimisele.

OLEMASOLEV OLUKORD

Planeeringu ala asub Saare maakonnas, Kaarma vallas asuvas Mändjala külas.

Kaarma vald asub Kuressaare linna ümber. Mändjala küla paikneb Kaarma valla lõuna osas Kuressaare ca 10 km mööda Kuressaare Sääre maanteed Sääre poole liikudes. Männi kinnistu asub merest ca 250 m merest Kuressaare-Sääre maanteest põhjast.

Männi kinnistu suurus 		2,7 ha

Katastritunnus 			34801:008:0210

Kinnistu registriosa nr.		633

Kinnistu omanik			Lundhema OÜ

Kinnistu sihtotstarve		maatulundusmaa 100%

Planeeritav ala on suhteliselt tasase reljeefiga (absoluutkõrgusega Balti süsteemis       3 –3,5 m) valdavalt lehtpuu metsaga kohati segametsaga kaetud ala.

Kinnistu on hoonestamata. Kuna maa-ala paikneb Sääre-Kuressaare maantee ääres, siis juurdepääs krundile on nimetatud maanteelt. Krundisisesed teed puuduvad.

Territooriumil kehtib seadusjärgse kitsendusena teekaitsevöönd 50 m riigimaantee teeteljest.

Põhjapoolse piiri lähedalt läbib maaüksust 10kV elektriõhuliin, millele kehtib 10 m kaitsevöönd mõlemal pool liini.

Planeeritaval alal kehtivad detailplaneeringud puuduvad. Kaarma vallas on koostamisel valla üldplaneering, mis käesoleva detailplaneeringu koostamise ajal ei ole kehtestatud.

Planeeritav territoorium ei asu maastiku- või looduskaitsealal ning ei kuulu teiste looduskaitseliste kitsenduste piirkonda. Maa-alal ei ole täheldatud ka haruldaste taimede või taimekoosluste kasvukohti ega muid looduskaitselisi objekte.

PLANEERINGU  LAHENDUS:

Käesoleva planeeringuga on Männi mü. jagatud 6 krundiks, neist 5 krunti sihtotstarbega – pereelamu maa, 1 krunt sihtotstarbega – tee ja tänava maa.

Kinnistule on planeeritud rajada juurdepääsu tee ja pereelamud või suvekodud koos kõrvalhoonetega.

##### Hoonestus

Rajatavate eluhoonete soovituslikud asukohad on paigutatud lähtudes ilmakaartest, et õuealale ja sissesõiduteele paistaks enamus ajast päeval päike.

Hoonete arhitektuurne lahendus peab olema vormilt lihtne ning harmoneeruma ümbritseva looduskeskkonnaga. Selleks tuleb hoone välisviimistluses kasutada looduslähedasi ja naturaalseid materjale. Katuse materjalist tuleks vältida plekki. Kasutada ei tohi naturaalseid materjale imiteerivaid tehismaterjale (näiteks plastikvoodreid, plastikaknaid jne).

Katusekalded võivad olla 1 korruselisel hoonel katuslagi 0-20 kraadi, 1,5 korruselisel majal kaldkatus 37-45 kraadi. Vältima peaks sama maja või kõrvuti asetsevate majade puhul väga väikesi katusekalde erinevusi, sest see jätab väga korrapäratu mulje.

Hoonete harjajoon soovituslikult paralleelselt külatänavaga.

Juhul kui elumaja on blokeeritud sauna või garaažiga on lubatud ehitada lisaks veel kaks abihoone s.o. kokku 3 hoonet. Kui elumaja, saun ja garaaž on ühtse hoonena ehitatud on lubatud lisaks ehitada üks abihoone.

Esimese hoonestaja puhul lähtuda detailplaneeringus antud projekteerimistingimustest, iga järgneva hoonestaja puhul peab täpsustama projekteerimistingimusi vastavalt olemasolevale või ehitamisjärgus olevale hoonestusele.

Elamuehitustööd tuleb planeerida vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude õigusaktidega, samuti koostatavast projektlahendusest tulenevate teiste normide ja standarditega. Vastavalt kehtivale Ehitusseadusele on tööde alustamine võimalik peale ehitusloa saamist omavalitsuse territooriumil kehtestatud alustel ja korras. Ehitised ja rajatised püstitatakse kohalike omavalitsuste volikogude poolt kinnitatud detailplaneeringute alusel vastavalt kooskõlastatud tööprojektidele.

##### Piirded

Soovitav on kruntidele piirdeid mitte rajada. Keelatud on rajada piirdeaedadena kõrgeid massiivseid plank- ja kiviaedu.

Piirete valikul tuleb lähtuda eesti taluarhitektuurile omasest lihtsusest (näiteks peenest ümarpuidust puitaiad jne).

Piirdeid võib rajada krundi piirile või sissepoole krundi piirist ning hooneid ümbritseva õueala ümber.

##### Haljastus ja heakord

Rajatavad hooned peavad arvestama olemasoleva looduskeskkonnaga.

Maa-ala on mõttekas säilitada senisel kujul ning kasutada ka edaspidi loodusliku metsamaana, kuid siis juba võsast puhastatult, harvendatult ja heakorrastatult. Ehitusaladel peaks säilitama olemasoleva taimestiku.  Uue haljastuse rajamisel peaks arvestama taimede sobivust looduslikule alale.

##### Liikluskorraldus

Kruntidele juurdepääsuks on planeeritud Kuressaare-Sääre maanteelt juurdepääsutee, kust omakorda rajatakse juurdepääsud kruntidele. Tee lõppu on planeeritud ümberpööramiskoht. Krundi omanikud peavad aastaringselt hoidma tee korras ning tagama päästetehnikale juurdepääsu.

Parkimine lahendada igal krundil vastavalt vajadusele.

Planeeritava ala loodusliku ilme säilitamiseks tuleks krundi sisesed teed kujundada vaba joonega puude vahele. Kruntide siseseid juurdepääsuteid ja platse ei tohiks asfalteerida, vaid need võiksid olla rajatud looduslähedastest pinnakatte materjalidest.

Ühise juurdepääsu tee võiks katta purustatud kruusaga.

##### Keskkonnakaitse

Saaremaa Keskkonnateenistusest saadud andmete põhjal on planeeritav kinnistu keskmiselt kaitstud põhjaveega alal.

Jäätmed koguda konteineritesse ja tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

##### Tuleohutus

Planeeringuga on tagatud ehitiste vahelised minimaalsed tuleohutuskujad ja tulekustutustehnika pääs krundile.

Hoonete tulepüsivusklass TP3 (tuletõkkesektsiooni maksimaalne pindala 400m²).

##### Tehnovõrgud

Veevarustus:

Vee tarbimine kõikidel kruntidel kokku on planeeritud kuni 5 m³/ööpäevas.

Planeeritavate kruntide varustamiseks veega on välja pakutud kaks varianti:

- Rajada ühine puurkaev koos pumplaga ning veetorustik. Ühine puurkaev on planeeritud krundile nr. 4. Kaevu asukoht on näidatud tehnovõrkude plaanil.

Kui rajada ühine puurkaev tuleb taotleda Veeseaduse § 28 alusel keskkonna ministrilt puurkaevu sanitaarkaitseala vähendamist. Lähtudes Veeseaduse § 28 lg 1 teeb planeering ettepaneku vähendada ühise puurkaevu sanitaarkaitseala raadiust 10 meetrini, kuna vett võetakse alla 10 m³ ööpäevas ja kasutatakse ühise veevärgi vajadusteks..

- Igale krundile rajada individuaalne puurkaev. Tinglikud asukohad näidatud tehnovõrkude plaanil, asukohad valitud kruntide reljeefi jälgides.

Kanalisatsioon:

Kanalisatsiooni lahenduses on välja pakutud erinevad variandid:

- Võib rajada kuivkäimla (kompostkäimla) ning hallvesi immutada läbi imbsüsteemi pinnasesse. Omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suuna suhtes allavoolu. Tehnovõrkude joonisel näidatud imbsüsteemi tinglikute asukohtade määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest. Imbsüsteemi kuja ühe majapidamise tarbeks on vähemalt 10 m. Heitvee immutussügavus peab aastaringselt olema vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgemat taset.

- Rajada individuaalsed kogumiskaevud. Kaevude tühjendamiseks sõlmida leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Tehnovõrkude joonisel näidatud kogumiskaevude soovituslik paiknemine. Asukoha määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest ja auto juurdepääsu vajadusest. Selleks on paigutatud kogumiskaevud võimalikult madalamate kohtade peale ja juurdepääsu tee lähedusse.

Sademeveekanalisatsioon: Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega muruplatsidele, kus need imbuvad pinnasesse. Teed projekteerida sellise profiiliga, et sademeveed valguksid teelt teeäärsetele rohelistele aladele.

Liigvee ärajuhtimiseks kruntidelt rajada maa-ala ida poolsesse külge kraav ning ühendada olemasoleva peakraaviga üle Möldri maaüksuse. Kuivenduskraavi ja truubi täpne asukoht määratakse projekteerimise käigus. Kraavi ja truubi asukoht ja rajamistööd kooskõlastada maavaldajatega, kellede maad nimetatud rajatised läbivad.

Enne maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostamist esitatakse taotlus maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste saamiseks Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olevale piirkondlikule maaparandusbüroole. Projekteerimistingimuste saamiseks võivad mitu isikut esitada ühise taotluse, kuhu märgitakse kõigi taotlejate andmed.

Elekter:

Elektritoite planeerimiseks kruntidele on Eesti Energia AS-I Jaotusvõrgu Saarte piirkond väljastanud tehnilised tingimused nr. 56 04.03.2004 a.

Kruntide eeldatav peakaitsme suurus on 25 A majapidamise kohta ning pumpla peakaitse suurus orienteeruvalt 10 A.

Elamute ja pumpla toide võtta Taimla 10/0,4 kV alajaamast eraldi 0,4 kV kaabliliiniga.

Õhuliini trass on valitud paralleelselt olemasoleva 10kV elektriliiniga kuni krundi nr. 4 ja 5 piirini. Sealt edasi on kaabelliin paigutatud maa alla ning kulgeb krundi nr. 4l ääne poolse piiri äärest kuni teeni. Kruntide nr. 3, 4, 5 ja pumbajaama jaoks on planeeritud neljaarvestiline mõõtekapp tee lõppu, kruntide nr. 1 ja 2 piirile on planeeritud  kahe arvestiline mõõtekapp,

Side:

Elion Ettevõtted AS on väljastanud tehnilised tingimused nr. 2781981.

Side jaotuskapp on planeeritud juurdesõidutee äärde olemasoleva sidekaabli lähedusse.

Sidekanali trass on planeeritud tee maa-alale.

Tööjooniste koostamiseks taotleda konkreetsed tehnilised tingimused.

Tööde teostamine Elion Ettevõtted AS telekommunikatsioonivõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto kaablijärelvalve allüksusega.

A N D M E D   K R U N T I D E    K O H T A

KRUNT NR. 1.

Maa omanik:				Lundhema OÜ

##### Krundi pindala:				4977 m²

Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Ehitiste max korruselisus:			1,5 korrust

Katusekalle:	1 korruseline hoone 0- 20 kraadi

1,5 korruseline hoone 37-45 kraadi

Harjajoon:	soovituslikult paralleelselt ühise juurdepääsuteega (nn külatänavaga)

Krundi täisehituse protsent: 		10%

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Krundi kirjeldus

Krunt paikneb Kuressaare-Sääre maantee ääres ja on kaetud loodusliku valdavalt lehtpuu metsaga.

Territooriumil kehtib teekaitsevööndi kitsendus 50 m maantee tee teljest.

Hoonestus ja rajatised

Krundil on märgitud soovituslik hoone asukoht. Hoone paigutuse määramisel on lähtutud ilmakaartest ja maapinna reljeefist.

Vastavalt kokkuleppele Saare Teedevalitsusega peab olema hoonete minimaalne kaugus teekatte servast 30 m. Teekaitsevööndisse on keelatud ehitada hooneid või rajatisi, mis piiravad nähtavust või raskendavad liiklemist teel.

Hoonete puhul jälgida kohalikke traditsioone ning sobivust loodusliku keskkonnaga.

Hoonete rajamisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse keskkonda.

Piirete arhitektuurne lahendus anda koos hoone projektiga.

Hoonestuse projekt kooskõlastada Saare Teedevalitsusega.

Liikluskorraldus ja teed

Krundile juurdepääsuks on planeeritud eraldi tee mahasõiduga Kuressaare-Sääre maanteelt, millelt omakorda rajatakse juurdepääs krundile. Juurdepääs krundile on planeeritud ühisena krundi nr. 2 juurdepääsuga.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

Keskkonnakaitse

Jäätmed koguda eraldi konteineritesse ja lasta tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

Tuleohutus

Minimaalne hoonete tulepüsivusklass on TP3.

Planeeringuga tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest ehituskeelualadega.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

##### Tehnovõrgud

Elekter – Orienteeruv liitumisühenduse suurus 25A. Liitumiskapp on planeeritud ühise kahe arvestiga kapina krundi nr. 1 ja krundi nr. 2 piirile, kruntide juurdepääsu teede lähedusse.

Krundisisesed võrgud lahendada eraldi tööprojektiga.

Side – Sideühendus on võimalik olemasoleva sidejaotuskaabli kohale planeeritavast sidekapist. Tööjooniste koostamiseks taotleda konkreetsed tehnilised tingimused.

Vesi – Krundi varustamiseks veega on välja pakutud kaks varianti:

- ühise puurkaevu baasil

- individuaalse puurkaevu baasil. Tinglik asukoht näidatud tehnovõrkude plaanil.

Kanalisatsioon:

Kanalisatsiooni lahenduses on välja pakutud erinevad variandid:

- Võib rajada kuivkäimla (kompostkäimla) ning hallvesi immutada läbi imbsüsteemi pinnasesse. Omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suuna suhtes allavoolu. Heitvee immutussügavus peab olema aastaringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgemat taset. Tehnovõrkude joonisel näidatud imbsüsteemi soovituslike asukohtade määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest. Imbsüsteemi kuja ühe majapidamise tarbeks on vähemalt 10 m.

- Rajada individuaalsed kogumiskaevud. Kaevude tühjendamiseks sõlmida leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Tehnovõrkude joonisel näidatud kogumiskaevude soovituslik paiknemine. Asukoha määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest ja auto juurdepääsu vajadusest. Selleks on paigutatud kogumiskaevud võimalikult madalamate kohtade peale ja juurdepääsu tee lähedusse.

Sademeveed – Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega muruplatsidele, kus need imbuvad pinnasesse. Teed projekteerida sellise profiiliga, et sademeveed valguksid teelt teeäärsetele rohelistele aladele.

Liigvee ärajuhtimiseks krundilt rajada maa-ala ida poolsesse külge kraav.

Maa omanik ei tohi takistada vee vaba voolu kraavides.

Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:

1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krundi nr. 1 ja krundi nr. 2 ühine juurdepääs avalikult kasutatavale teele

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 156 “Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”

Asjaõigusseaduse § 156 “Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”

Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet

ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

2. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad tehnovõrgud- ja rajatised.

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

§ 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus-

või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel.

Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised

Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

3. Kitsendust põhjustav objekt: Krundile on planeeritud heitvee imbsüsteem

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Veeseadus § 24 lg 1,2

§ 24. Põhjavee kaitsmine heitveega reostamise eest

1) Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud.

2) Heitvett tohib pinnasesse juhtida Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja nende täitmise kontrollimise meetmeid.

4. Kitsendust põhjustav objekt: Krunti läbib Kuressaare-Sääre riigimaantee teekaitsevööndi piir

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Teeseadus § 13 lg 1,2; § 36

§ 13. Tee kaitsevöönd

(1) Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd.

(2) Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit

§ 36. Tegevus teel ja tee kaitsevööndis

(1) Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
1) ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku;
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
6) kaevandada maavara ja maa-ainest;
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.

(2) Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

(3) Mitmele omanikule kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik ohutuks liiklemiseks vajaliku tee seisundi eest talle kuuluva kinnisasja ulatuses.

(4) Uue tee ristumiskoha ehitamise kulud kannab omanik, kes nõuab teede ühendamist. Teede omanike kokkuleppel võib kulud jaotada.

5. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud

Õiguslik alus: Kaarma valla ehitusmäärus 19.11.2003 nr. 11

KRUNT NR. 2

Maa omanik:				Lundhema OÜ

##### Krundi pindala:				4813 m²

Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Ehitiste max korruselisus:			1,5 korrust

Katusekalle:	1 korruseline hoone 0- 20 kraadi

1,5 korruseline hoone 37-45 kraadi

Harjajoon:	soovituslikult paralleelselt ühise juurdepääsuteega (nn külatänavaga)

Krundi täisehituse protsent: 		10%

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Krundi kirjeldus

Krunt on kaetud loodusliku valdavalt lehtpuu metsaga.

Hoonestus ja rajatised

Krundil on märgitud soovituslik hoone asukoht. Hoone paigutuse määramisel on lähtutud ilmakaartest ja maapinna reljeefist.

Hoonete puhul jälgida kohalikke traditsioone ning sobivust loodusliku keskkonnaga.

Hoonete rajamisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse keskkonda.

Piirete arhitektuurne lahendus anda koos hoone projektiga.

Liikluskorraldus ja teed

Krundile juurdepääsuks on planeeritud eraldi tee mahasõiduga Kuressaare-Sääre maanteelt, millelt omakorda rajatakse juurdepääs krundile. Juurdepääs krundile on planeeritud ühisena krundi nr. 2 juurdepääsuga.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

Keskkonnakaitse

Jäätmed koguda eraldi konteineritesse ja lasta tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

Tuleohutus

Minimaalne hoonete tulepüsivusklass on TP3.

Planeeringuga tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest ehituskeelualadega.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

##### Tehnovõrgud

Elekter – Orienteeruv liitumisühenduse suurus 25A. Liitumiskapp on planeeritud ühise kahe arvestiga kapina krundi nr. 1 ja krundi nr. 2 piirile, kruntide juurdepääsu teede lähedusse.

Krundisisesed võrgud lahendada eraldi tööprojektiga.

Side – Sideühendus on võimalik olemasoleva sidejaotuskaabli kohale planeeritavast sidekapist. Tööjooniste koostamiseks taotleda konkreetsed tehnilised tingimused.

Vesi – Krundi varustamiseks veega on välja pakutud kaks varianti:

- ühise puurkaevu baasil

- individuaalse puurkaevu baasil. Tinglik asukoht näidatud tehnovõrkude plaanil.

Kanalisatsioon:

Kanalisatsiooni lahenduses on välja pakutud erinevad variandid:

- Võib rajada kuivkäimla (kompostkäimla) ning hallvesi immutada läbi imbsüsteemi pinnasesse. Omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suuna suhtes allavoolu. Heitvee immutussügavus peab olema aastaringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgemat taset. Tehnovõrkude joonisel näidatud imbsüsteemi soovituslike asukohtade määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest. Imbsüsteemi kuja ühe majapidamise tarbeks on vähemalt 10 m.

- Rajada individuaalsed kogumiskaevud. Kaevude tühjendamiseks sõlmida leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Tehnovõrkude joonisel näidatud kogumiskaevude soovituslik paiknemine. Asukoha määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest ja auto juurdepääsu vajadusest. Selleks on paigutatud kogumiskaevud võimalikult madalamate kohtade peale ja juurdepääsu tee lähedusse.

Sademeveed – Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega muruplatsidele, kus need imbuvad pinnasesse. Teed projekteerida sellise profiiliga, et sademeveed valguksid teelt teeäärsetele rohelistele aladele.

Liigvee ärajuhtimiseks krundilt rajada maa-ala ida poolsesse külge kraav.

Maa omanik ei tohi takistada vee vaba voolu kraavides.

Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:

1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krundi nr. 1 ja krundi nr. 2 ühine juurdepääs avalikult kasutatavale teele

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 156 “Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”

Asjaõigusseaduse § 156 “Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”

Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet

ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

2. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad tehnovõrgud- ja rajatised.

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

§ 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus-

või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel.

Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised

Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

3. Kitsendust põhjustav objekt: Krundile on planeeritud heitvee imbsüsteem

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Veeseadus § 24 lg 1,2

§ 24. Põhjavee kaitsmine heitveega reostamise eest

1) Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud.

2) Heitvett tohib pinnasesse juhtida Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja nende täitmise kontrollimise meetmeid.

3. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud

Õiguslik alus: Kaarma valla ehitusmäärus 19.11.2003 nr. 11

KRUNT NR. 3

Maa omanik:				Lundhema OÜ

##### Krundi pindala:				4919 m²

Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Ehitiste max korruselisus:	1,5 korrust

Katusekalle:	1 korruseline hoone 0- 20 kraadi

1,5 korruseline hoone 37-45 kraadi

Harjajoon:	soovituslikult paralleelselt ühise juurdepääsuteega (nn külatänavaga)

Krundi täisehituse protsent: 		10%

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Krundi kirjeldus

Krunt on kaetud loodusliku valdavalt lehtpuu metsaga.

Hoonestus ja rajatised

Krundil on märgitud soovituslik hoone asukoht. Hoone paigutuse määramisel on lähtutud ilmakaartest ja maapinna reljeefist.

Hoonete puhul jälgida kohalikke traditsioone ning sobivust loodusliku keskkonnaga.

Hoonete rajamisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse keskkonda.

Piirete arhitektuurne lahendus anda koos hoone projektiga.

Liikluskorraldus ja teed

Krundile juurdepääsuks on planeeritud eraldi tee mahasõiduga Kuressaare-Sääre maanteelt, millelt omakorda rajatakse juurdepääs krundile.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

Keskkonnakaitse

Jäätmed koguda eraldi konteineritesse ja lasta tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

Tuleohutus

Minimaalne hoonete tulepüsivusklass on TP3.

Planeeringuga tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest ehituskeelualadega.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

##### Tehnovõrgud

Elekter – Orienteeruv liitumisühenduse suurus 25A. Liitumiskapp on planeeritud ühise nelja arvestiga kapina tee lõppu krundi nr. 5 piiri äärde.

Krundisisesed võrgud lahendada eraldi tööprojektiga.

Side – Sideühendus on võimalik olemasoleva sidejaotuskaabli kohale planeeritavast sidekapist. Tööjooniste koostamiseks taotleda konkreetsed tehnilised tingimused.

Vesi – Krundi varustamiseks veega on välja pakutud kaks varianti:

- ühise puurkaevu baasil

- individuaalse puurkaevu baasil. Tinglik asukoht näidatud tehnovõrkude plaanil.

Kanalisatsioon:

Kanalisatsiooni lahenduses on välja pakutud erinevad variandid:

- Võib rajada kuivkäimla (kompostkäimla) ning hallvesi immutada läbi imbsüsteemi pinnasesse. Omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suuna suhtes allavoolu. Heitvee immutussügavus peab olema aastaringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgemat taset. Tehnovõrkude joonisel näidatud imbsüsteemi soovituslike asukohtade määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest. Imbsüsteemi kuja ühe majapidamise tarbeks on vähemalt 10 m.

- Rajada individuaalsed kogumiskaevud. Kaevude tühjendamiseks sõlmida leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Tehnovõrkude joonisel näidatud kogumiskaevude soovituslik paiknemine. Asukoha määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest ja auto juurdepääsu vajadusest. Selleks on paigutatud kogumiskaevud võimalikult madalamate kohtade peale ja juurdepääsu tee lähedusse.

Sademeveed – Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega muruplatsidele, kus need imbuvad pinnasesse. Teed projekteerida sellise profiiliga, et sademeveed valguksid teelt teeäärsetele rohelistele aladele.

Liigvee ärajuhtimiseks krundilt rajada maa-ala ida poolsesse külge kraav.

Maa omanik ei tohi takistada vee vaba voolu kraavides.

Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:

1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad tehnovõrgud- ja rajatised.

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

§ 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus-

või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel.

Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised

Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

2. Kitsendust põhjustav objekt: Krundile on planeeritud heitvee imbsüsteem

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Veeseadus § 24 lg 1,2

§ 24. Põhjavee kaitsmine heitveega reostamise eest

1) Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud.

2) Heitvett tohib pinnasesse juhtida Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja nende täitmise kontrollimise meetmeid.

3. Kitsendust põhjustav objekt: Krundile on planeeritud ühise-puurkaev pumbamaja sanitaarkaitseala

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi veeseadus § 28 lg 1,4

28. Veehaarde sanitaarkaitseala

1) Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist.

4) Keskkonnaminister võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala:

kuni 10 meetrile, kui vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas ja kasutatakse ühisveevärgi vajaduseks

4. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud

Õiguslik alus: Kaarma valla ehitusmäärus 19.11.2003 nr. 11

KRUNT NR. 4

Maa omanik:				Lundhema OÜ

##### Krundi pindala:				4831 m²

Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Ehitiste max korruselisus:			1,5 korrust

Katusekalle:	1 korruseline hoone 0- 20 kraadi

1,5 korruseline hoone 37-45 kraadi

Harjajoon:	soovituslikult paralleelselt ühise juurdepääsuteega (nn külatänavaga)

Krundi täisehituse protsent: 		10%

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Krundi kirjeldus

Krunt on kaetud loodusliku metsaga. Põhja poolt läbib maaüksust 10 kV elektriõhuliin, millele kehtib 10 m laiune kaitsetsoon.

Hoonestus ja rajatised

Krundil on märgitud soovituslik hoone asukoht. Hoone paigutuse määramisel on lähtutud ilmakaartest ja maapinna reljeefist.

Hoonete puhul jälgida kohalikke traditsioone ning sobivust loodusliku keskkonnaga.

Hoonete rajamisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse keskkonda.

Piirete arhitektuurne lahendus anda koos hoone projektiga.

Liikluskorraldus ja teed

Krundile juurdepääsuks on planeeritud eraldi tee mahasõiduga Kuressaare-Sääre maanteelt, millelt omakorda rajatakse juurdepääs krundile.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

Keskkonnakaitse

Jäätmed koguda eraldi konteineritesse ja lasta tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

Tuleohutus

Minimaalne hoonete tulepüsivusklass on TP3.

Planeeringuga tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest ehituskeelualadega.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

##### Tehnovõrgud

Elekter – Orienteeruv liitumisühenduse suurus 25A. Liitumiskapp on planeeritud ühise nelja arvestiga kapina tee lõppu krundi nr. 5 piiri äärde.

Orienteeruv liitumisühenduse suurus pumbajaama tarbeks 10A.

Krundisisesed võrgud lahendada eraldi tööprojektiga.

Side – Sideühendus on võimalik olemasoleva sidejaotuskaabli kohale planeeritavast sidekapist. Tööjooniste koostamiseks taotleda konkreetsed tehnilised tingimused.

Vesi – Krundi varustamiseks veega on välja pakutud kaks varianti:

- ühise puurkaevu baasil

- individuaalse puurkaevu baasil. Tinglik asukoht näidatud tehnovõrkude plaanil.

Kanalisatsioon:

Kanalisatsiooni lahenduses on välja pakutud erinevad variandid:

- Võib rajada kuivkäimla (kompostkäimla) ning hallvesi immutada läbi imbsüsteemi pinnasesse. Omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suuna suhtes allavoolu. Heitvee immutussügavus peab olema aastaringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgemat taset. Tehnovõrkude joonisel näidatud imbsüsteemi soovituslike asukohtade määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest. Imbsüsteemi kuja ühe majapidamise tarbeks on vähemalt 10 m.

- Rajada individuaalsed kogumiskaevud. Kaevude tühjendamiseks sõlmida leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Tehnovõrkude joonisel näidatud kogumiskaevude soovituslik paiknemine. Asukoha määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest ja auto juurdepääsu vajadusest. Selleks on paigutatud kogumiskaevud võimalikult madalamate kohtade peale ja juurdepääsu tee lähedusse.

Sademeveed – Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega muruplatsidele, kus need imbuvad pinnasesse. Teed projekteerida sellise profiiliga, et sademeveed valguksid teelt teeäärsetele rohelistele aladele.

Liigvee ärajuhtimiseks krundilt rajada maa-ala ida poolsesse külge kraav.

Maa omanik ei tohi takistada vee vaba voolu kraavides.

Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:

1. Kitsendusi põhjustav objekt: Pumbamaja juurdepääs avalikult kasutatavale teele

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 156 “Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”

Asjaõigusseaduse § 156 “Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”

Omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu asukoht, kasutamise tähtaeg ja tasu määratakse kokkuleppel. Kui kokkulepet

ei saavutata, määrab juurdepääsu ja selle kasutamise tasu kohus. Juurdepääsu määramisel tuleb arvestada koormatava kinnisasja omaniku huve.

2. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad tehnovõrgud- ja rajatised.

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

§ 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus-

või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel.

Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised

Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

3. Kitsendust põhjustav objekt: Krundile on planeeritud ühine-puurkaev pumbamaja

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi veeseadus § 28 lg 1,4

28. Veehaarde sanitaarkaitseala

1) Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist.

4) Keskkonnaminister võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala:

kuni 10 meetrile, kui vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas ja kasutatakse ühisveevärgi vajaduseks

4. Kitsendust põhjustav objekt: Krundile on planeeritud heitvee imbsüsteem

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Veeseadus § 24 lg 1,2

§ 24. Põhjavee kaitsmine heitveega reostamise eest

1) Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud.

2) Heitvett tohib pinnasesse juhtida Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja nende täitmise kontrollimise meetmeid.

5. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud

Õiguslik alus: Kaarma valla ehitusmäärus 19.11.2003 nr. 11

KRUNT NR. 5

Maa omanik:				Lundhema OÜ

##### Krundi pindala:				4810 m²

Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Pereelamu maa 100%

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	3

Ehitiste max korruselisus:			1,5 korrust

Katusekalle:	1 korruseline hoone 0- 20 kraadi

1,5 korruseline hoone 37-45 kraadi

Harjajoon:	soovituslikult paralleelselt ühise juurdepääsuteega (nn külatänavaga)

Krundi täisehituse protsent: 		10%

Välisviimistlus materjalid:			soovituslikult kasutada naturaalseid materjale

Keelatud on kasutada naturaalseid materjale

imiteerivaid materjale

Krundi kirjeldus

Krunt kaetud loodusliku metsaga. Maaüksust läbib 10kV õhuliin, millele kehtib 10 m kaitsevöönd.

Hoonestus ja rajatised

Krundil on märgitud soovituslik hoone asukoht. Hoone paigutuse määramisel on lähtutud ilmakaartest ja maapinna reljeefist.

Hoonete puhul jälgida kohalikke traditsioone ning sobivust loodusliku keskkonnaga.

Hoonete rajamisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse keskkonda.

Piirete arhitektuurne lahendus anda koos hoone projektiga.

Liikluskorraldus ja teed

Krundile juurdepääsuks on planeeritud eraldi tee mahasõiduga Kuressaare-Sääre maanteelt, millelt omakorda rajatakse juurdepääs krundile.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

Keskkonnakaitse

Jäätmed koguda eraldi konteineritesse ja lasta tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel.

Tuleohutus

Minimaalne hoonete tulepüsivusklass on TP3.

Planeeringuga tagatud tuletõrjekujad naaberkinnistute hoonetest ehituskeelualadega.

Kinnistu omanikud peavad juurdesõidutee hoidma korras ning tagama päästetehnikale aastaringselt läbipääsu.

##### Tehnovõrgud

Elekter – Orienteeruv liitumisühenduse suurus 25A. Liitumiskapp on planeeritud ühise nelja arvestiga kapina tee lõppu krundi nr. 5 piiri äärde.

Krundisisesed võrgud lahendada eraldi tööprojektiga.

Side – Sideühendus on võimalik olemasoleva sidejaotuskaabli kohale planeeritavast sidekapist. Tööjooniste koostamiseks taotleda konkreetsed tehnilised tingimused.

Vesi – Krundi varustamiseks veega on välja pakutud kaks varianti:

- ühise puurkaevu baasil

- individuaalse puurkaevu baasil. Tinglik asukoht näidatud tehnovõrkude plaanil.

Kanalisatsioon:

Kanalisatsiooni lahenduses on välja pakutud erinevad variandid:

- Võib rajada kuivkäimla (kompostkäimla) ning hallvesi immutada läbi imbsüsteemi pinnasesse. Omapuhasti peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumise suuna suhtes allavoolu. Heitvee immutussügavus peab olema aastaringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgemat taset. Tehnovõrkude joonisel näidatud imbsüsteemi soovituslike asukohtade määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest. Imbsüsteemi kuja ühe majapidamise tarbeks on vähemalt 10 m.

- Rajada individuaalsed kogumiskaevud. Kaevude tühjendamiseks sõlmida leping vastavat litsentsi omava ettevõttega. Tehnovõrkude joonisel näidatud kogumiskaevude soovituslik paiknemine. Asukoha määramisel on lähtutud maapinna kõrgustest ja auto juurdepääsu vajadusest. Selleks on paigutatud kogumiskaevud võimalikult madalamate kohtade peale ja juurdepääsu tee lähedusse.

Sademeveed – Sajuveed hoonete katustelt ja kõva kattega teedelt juhitakse maapinna kaldega muruplatsidele, kus need imbuvad pinnasesse. Teed projekteerida sellise profiiliga, et sademeveed valguksid teelt teeäärsetele rohelistele aladele.

Liigvee ärajuhtimiseks krundilt rajada maa-ala ida poolsesse külge kraav.

Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:

1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad tehnovõrgud- ja rajatised.

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

§ 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus-

või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel.

Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised

Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

2. Kitsendust põhjustav objekt: Krundile on planeeritud heitvee imbsüsteem

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Veeseadus § 24 lg 1,2

§ 24. Põhjavee kaitsmine heitveega reostamise eest

1) Reovee põhjavette ja heitvee külmunud pinnasele juhtimine on keelatud.

2) Heitvett tohib pinnasesse juhtida Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, kui see lubamatult ei halvenda põhjavee looduslikke omadusi. Nimetatud kord peab sisaldama heitvee pinnasesse juhtimise nõudeid ja nende täitmise kontrollimise meetmeid.

3. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud

Õiguslik alus: Kaarma valla ehitusmäärus 19.11.2003 nr. 11

KRUNT NR. 6.

Maa omanik:				Lundhema OÜ

##### Krundi pindala:				2725 m²

Krundi ehitusõigus

Krundi sihtotstarve: 				Tee ja tänava maa 100%

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	-

Krundi kirjeldus

Krunt paikneb Kuressaare-Sääre maantee ääres ja on moodustatud juurdepääsu tee rajamiseks planeeritud ehituskruntidele. Tee maa-alale on planeeritud tehnovõrkude trassid.

Teekatte materjalina soovituslikult kasutada purustatud kruusa.

Territooriumile on planeeritud autode ümberpööramise plats.

##### Tehnovõrgud

Sademeveed –Tee projekteerida sellise profiiliga, et sademeveed valguksid teelt teeäärsetele rohelistele aladele.

Krundi omanikul tuleb arvestada järgmiste seadusjärgsete kitsendustega:

1. Kitsendusi põhjustav objekt: Krundile on planeeritud ühiselt kasutatav tee

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Asjaõigusseaduse § 155 “Avalikult kasutatav tee” ja Teeseaduse § 4 lg 4

§ 155 Avalikult kasutatav tee

1) Omanik, kelle kinnisasja läbib avalikult kasutatav tee, ei või takistada ega lõpetada selle tee kasutamist ka siis, kui tee ei ole kantud kinnistusraamatusse avalikult kasutatava teena.

2) Kinnisasja omanik peab avalikult kasutatava tee äärses ribas järgima seadusjärgseid kitsendusi.

3) Eratee määratakse avalikuks kasutamiseks seaduses sätestatud korras.

Teeseaduse § 4 Avalikult kasutatav tee ja eratee lg 4

Tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla- või linnavalitsuse ja omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava isiku valla- või linnavolikogu kohaliku omavalitsuse huvidest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule ning teehoiukulude kandjad.

2. Kitsendusi põhjustav objekt: Krunti läbivad või tulevikus läbima hakkavad tehnovõrgud- ja rajatised.

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ehitusseaduse § 14 ja Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

§ 15². Tehnovõrgu ja -rajatise talumine

Omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjale või veel kinnistusraamatusse kandmata maale enne 1999. aasta 1. aprilli püstitatud tehnovõrku või -rajatist (kütte-, veevarustus-

või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) sõltumata sellest, kas kinnisasi on vastava asjaõigusega koormatud või mitte. Omanik peab muuhulgas võimaldama tehnovõrgu või -rajatise (edaspidi tehnorajatis) teenindamiseks, remontimiseks ja rekonstrueerimiseks vajalikke töid. Omanik võib nõuda tehnorajatise kõrvaldamist, kui see ei ole enam eesmärgipärasel kasutusel.

Alates 1999. aasta 1. aprillist on tehnorajatise püstitamiseks võõrale kinnisasjale nõutav kinnisasja koormamine reaalservituudi või isikliku kasutusõigusega. Kinnistusraamatusse veel kandmata maale või riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvale maale tehnorajatise püstitamiseks piisab lihtkirjalikust või notariaalsest kokkuleppest maa omanikuga.

§ 14 lg 1, 2  Tehnovõrgud ja -rajatised

Kinnisasja omanik peab lubama teostada oma kinnisasjal seaduslikul alusel paikneva tehnovõrgu või -rajatise teenindamiseks vajalikke töid. Avariitöid võib teha kinnisasja omanikuga eelnevalt kokku leppimata.

3. Kitsendust põhjustav objekt: Krunti läbib Kuressaare-Sääre riigimaantee teekaitsevööndi piir

Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Teeseadus § 13 lg 1,2; § 36

§ 13. Tee kaitsevöönd

(1) Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd.

(2) Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit

§ 36. Tegevus teel ja tee kaitsevööndis

(1) Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:
1) ehitada nähtavust piiravaid hooneid või rajatisi ning rajada istandikku;
2) ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;
3) takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;
4) paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;
5) korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;
6) kaevandada maavara ja maa-ainest;
7) teha metsa uuendamiseks lageraiet;
8) teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.

(2) Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

(3) Mitmele omanikule kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik ohutuks liiklemiseks vajaliku tee seisundi eest talle kuuluva kinnisasja ulatuses.

(4) Uue tee ristumiskoha ehitamise kulud kannab omanik, kes nõuab teede ühendamist. Teede omanike kokkuleppel võib kulud jaotada.

5. Kitsendusi põhjustav objekt: Muud asjaolud

Õiguslik alus: Kaarma valla ehitusmäärus 19.11.2003 nr. 11

Koostas: P. Hein