TÖÖ NR. 04 - 43    DAGOpen OÜ Projektbüroo

Kaarma valla Mändjala küla Juhani maaüksuse detailplaneering

DETAILPLANEERINGU KOOSKÕLASTUSED

1.

2.

3.

4.

Sisukord

A. SELETUSKIRI

1. Üldosa

2. Planeeritava ala asukoht ja olemasolevad tingimused

2.1 Planeeritava ala asukoht

2.2 Looduslikud tingimused

2.3 Geoloogilised tingimused

2.4 Olemasolev insenerivarustus

3. Planeerimislahendus

3.1 Üldlahendus

3.2 Maakasutus - krundijaotus, kruntide kasutuse sihtotstarve ja

kasutusõiguse kitsendused

3.3 Kruntide ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

3.4 Keskkonna- ja tulekaitsenõuded

3.5 Teedevõrk ja liikluskorraldus

3.6 Insener-tehniline varustus

3.7 Tehnilised näitajad

4. Haljastus ja heakorrastus

5. Kasutatud kirjandus

B. GRAAFILINE OSA

1. Situatsiooniskeemid                                      M 1 : 10 000, 1 : 150 000

2. Tugiplaan 								M 1 : 1000

3. Detailplaan						M 1 : 1000

C. LISAD

- Detailplaneeringu lähteseisukohad nr. 94 – Kaarma Vallavalitsus;

- Detailplaneeringu algatamine Kaarma Vallavolikogu otsus 06. aprill 2004 nr 232

- Sõidukite ruumivajadus ristprofiilis

A.SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

Käesolev töö "Saare maakonna Kaarma valla Mändjala küla Juhani maaüksuse detailplaneering" on koostatud vastavalt Kaarma Vallavalitsuse poolt koostatud lähteseisukohtadele. Detailplaneering on algatatud Kaarma Vallavolikogu otsusega nr. 232  06.aprill 2004.a.

Käesoleva detailplaneeringu koostamisest võtsid osa DAGOpen OÜ Projektbüroo arhitekt Jüri Kuusemets, planeerija Teet Elstein ja insener Taavi Stomma.

Planeeritava maa-ala suurus on 6,8 ha, mis paikneb lõuna Saaremaal Kuressaarest 7 km lääne suunas Mändjala külas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maaüksuse kruntimine, ehitusõiguse määramine ja vajaliku infrastruktuuri planeerimine.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta maaüksuse maakasutuse sihtotstarvet.

2. PLANEERITAVA ALA ASUKOHT JA OLEMASOLEVAD TINGIMUSED

2.1 Planeeritava ala asukoht

Planeeritav maa-ala paikneb Kaarma vallas Mändjala külas, mis asub Saare maakonna lõunaosas, Kuressaare linnast lääne pool umbes 7 km kaugusel. Katastriüksus on Kuressaare-Sõrve maanteest põhja pool männi metsaga kaetud seni hoonestamata alal ja külgneb põhjasuunalt Laasi, idast Madise, lõunast Vene ja läänest Tiidu katastriüksustega.

Kuressaare-Sõrve maantee kulgeb mööda Saaremaa lõunarannikut.

Kaarma vald, pindalaga 400 km², ümbritseb Kuressaare linna. Elanike arv vallas on 4250 inimest (seisuga 11.03.2002).

2.2 Looduslikud tingimused

Piirkond on madal ja tasane metsamaa ühtlase kaldega maaüksust diagonaalselt läbiva kraavi suunas suunas.

Ida ja läänepoolses otsas on kuivenduskraavid ja nende kaldaid mööda kulgevad ühendusteed.

Õhukese rohukamaraga kaetud pinna all on osaliselt kruusa, osaliselt liivaga savine kiht.

Looduskeskkond on Saaremaale omane – männid vaheldumisi kaskedega. Üldilmelt lihtne paepealne tasandikuline pinnamood.

Kogu alal domineerib heas kasvujärgus noor männik üksikute lehtpuudega ja võsastunud kraavikallastega. Keskosa on kaetud võsastunud segametsaga (männid ja kased).

2.3 Geoloogilised tingimused

Aluspõhi koosneb siluri ajastu settekivimitest. Sel ajastul toimus karbonaatsete kivimite – lubjakivi, dolomiidi ja mergli settimine.

Saaremaa lõunarannikul järgneb (Kaarma ) paadala lademele kaugatoma lubjakivi. See on õhukesekihiline jämekristalne lubjakivi ja dolomiit, milles esineb arvukalt võrdlemisi suuri rõngaid – mereliitiate varrelülisid.

Pinnamoe poolest on Saarema Lääne –Eesti madaliku koosseisu kuuluv paelava, kus esineb nii aluspõhjalist kui ka pinnakattest tingitud väiksemaid pinnamoe ebatasasusi. Pinnakate on enamasti rähkmoreen, klibu, mere- ja tuiskliiv. Oletatav pinnakatte paksus planeeringualal on 2....3 m.

Kogu maa-ala on kaetud vett hästi läbi laskva pinnakattega. Olemasoleva kaardimaterjali alusel on pinnakatteks kividega saviliiv ja selle all õhuke kruusliiva kiht, edasi algab paas.

Kehtivate seadusaktide alusel on tegemist keskmiselt kaitstud põhjaveega alaga, mis seab kitsendavad tingimused heitvee ärajuhtimisele ja veevarustuse rajamisele.

2.4 Olemasolev insenervarustus

Planeeritaval maa-alal puuduvad kanalisatsiooni- ja veetrassid. Puudub ka elektrivarustus.

3. PLANEERIMISLAHENDUS

3.1 Üldlahendus

Planeerimislahenduse eesmärgiks on hoonestusõiguse seadmine tundlikusse rannikumetsa vööndisse ja uue suvitus või väikeelamute piirkonna rajamine. Detailplaneeringus on püütud võimaluste piires säilitada väljakujunenud struktuure, maastikulist omapära ja piirkonnale omast taimestikku. On soovitud anda maaomanikule pereelamute ehitusvõimalus, mis on sobiv loodusmaastikule ega mõjuta oluliselt looduskooslust.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste asjaolude, piirangute ja printsiipidega:

- kasutada ära olemasolevaid pinnaseteid ja metsasihte teedevõrgu rajamiseks;

- säilitada võimalikult looduslik keskkond; moodustada võimalikult hajutatud hoonestus ( krundi suurused ei oleks üldjuhul alla 0,5 ha),

- planeerida optimaalne sõidutee, mis tagab lokaalsed juurdepääsud kõikidele kruntidele ja vastab tuletõrjenõuetele;

- lahendada keskkonnakaitset puudutavad probleemid, vee- ning reoveekäitlus;

- majapaaride vaheline miinimumkaugus ei tohiks olla alla 60 m;

- elamute rajamisel metsastatud alale tuleb krundil olevast metsaalast säilitada vähemalt 50%;

- vältida kõrvuti rajatavate majade puhul väikesi katusekalde erinevusi, sest see jätab kohati läbimõtlemata ja korrapäratu üldilme (näit. 20° ja 25°);

- hoonete projekteerimisel ja ehitamisel peaks eelistama naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi).

3.2 Maakasutus - krundijaotus, kruntide kasutuse sihtotstarve ja kasutusõiguse kitsendused.

Käesoleva planeeringuga on Juhani m/ü kogu planeeritav ala jagatud kruntideks, kommunikatsioonide ja avaliku tee maa-alaks. Planeerimisprojektis on tehtud ettepanekud üksikelamute ehitamiseks looduslikult omapärases rannalähedases metsas.

Juhani m/ü maa-ala on jagatud 12 üksikelamu, avalike teede, alajaama ja kaevu krundiks.

Kruntideks planeeritava maa-ala sihtotstarve oli seni maatulundusmaa. Elamukruntide osas on uus maakasutuse sihtotstarve pereelamumaa (EP). Pumbamaja planeeritav krunt on veetootmise maa (OV).

Teede ja trasside alla jääv maa on põhiliselt teede-tänavate maa (LT). Katastrijärgne sihtotstarve valitakse samadele moodustatavatele kruntidele lähtuvalt detailplaneeringu leppemärkidele vastavatele katastriüksuste sihtotstarvetele.

Planeeritud krundijaotus, suurus, detailplaneeringujärgne sihtotstarve ja katasriüksuste sihtotstarve:

| Krundi nimetus | Krundi suurus m² | Krundi det.pl. sihtotstarve % | Katastriüksuse sihtotstarve % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Puurkaev- pumbamaja 2. Juhani tee 1 | 447 5000 | veetootmise ehitise maa OV 100 pereelamumaa EP 100 | tootmismaa T 100 elamumaa E 100 |
| 3. Juhani tee 2 | 5000 | pereelamumaa EP 50 | elamumaa E 50 |
| 4. Juhani tee 3 | 5000 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 5. Juhani tee 4 | 5000 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 6. Juhani tee 5 | 5200 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 7. Juhani tee 6 | 5000 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 8. Juhani tee 7 | 5200 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 9. Juhani tee 8 | 5000 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 10. Juhani tee 9 | 5200 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 11. Juhani tee 10 | 5000 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 12. Juhani tee 12 | 5000 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 13. Juhani tee 14 | 5000 | pereelamumaa EP 100 | elamumaa E 100 |
| 14. Juhani alajaam | 37 | alajaam OE 100 | tootmismaa T 100 |
| 15. Juhani tee | 6300 | teemaa LT 85 kanalisatsiooniehitise maa OK 15 | transpordimaa L 85 jäätmehoidla maa J 15 |
| 16. Laiselja | 1000 | teemaa LT 100 | transpordimaa L 100 |

Kruntide pakutud aadressid on soovitusliku iseloomuga. Kruntide suurused täpsustatakse katastriüksuste moodustamise käigus.

Kruntide kasutusõiguse kitsendused.

1. Krundile Juhani tee 10, 12 ja Laasi katastriüksusele laieneb puurkaevu sanitaarkaitsetsoon, millele laienevad Veeseaduse § 28, 28’ tulenevad nõuded.

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus, välja arvatud veehaarderajatise teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede niitmine ja veeseire.

2. Tehnovõrkude ja tehnorajatiste rajamisel kehtivad Asjaõiguseaduse § 158 sätted.

3. Elektrivõrgu kaitsevööndeid ja nendega seotud kitsendusi reguleerib

Energiaseaduse §15.

3.3 Kruntide ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

Kruntidele märgitud soovituslikud ehitusalad on määratud lähtuvalt iga krundi asukohast planeeritaval alal ja selle looduslikest tingimustest. Soovitav on paigutada hoonestus 2-majaliste gruppidena ja nii säilitada rohkem olemasolevaid kasvujõus puid kogu planeeritaval alal. Planeeringus on säilitatud teede äärne kasvujõus männik, väärtuslikumad puudegrupid ja üksikpuud.

Planeering ei kohusta ehitama määratletud majatüüpe. Igale krundile rajatakse elamu vastavalt planeeringus kehtestatud ehitusõigustele ja arhitektuurinõuetele (harjajoone suunad, materjalid).

Lähtuvalt kruntide suurustest kohustuslikke ehitusjooni detailplaneering ei määra, kuid ehitised peavad paiknema kruntide ehitusaladel.

Planeeringuala on jagatud 16 krundiks. Neist üks on vajalik puurkaevu rajamiseks, üks tee ja trasside tarbeks (kanalisatsiooniehitis), üks uue alajaama paigaldamiseks  ja 12 üksikelamute rajamiseks. Igale elamukrundile on seatud õigus 1 pereelamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks.

Kruntide ehitusõigused:

1. Juhani tee  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14,

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil - 3 (elamu, kuni 2 abihoonet)

Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind	-	elamu  - 200 m²

abihoone   -  100 m²

Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)	-elamu - 8 m

abihoone -  6 m

Olulisemad arhitektuurinõuded:

Maksimaalne korruselisus -		elamu   - 2

abihoone     -  1

Katused:	kalded		-  30 - 45°

materjal	- sindel (puit ja ruberoid),

katusekivi, plekk

Välisseinad			- puit,  kivi, krohv

Nähtav sokliosa		- kivi, betoon, krohv

Piirdeaiad			- lattaed, võrkaed, kivi ja puitaed

Tulepüsivusklass		- TP-1, TP-2,TP-3

2. Puurkaev-pumbamaja

Maksimaalne lubatud ehitiste arv krundil – 1 (pumbamaja)

Ehitiste lubatud suurim ehitusalune pind	          30 m²

Ehitiste lubatud suurim kõrgus (kõrgus maapinnast)- 5 m				Olulisemad arhitektuurinõuded:

Hoonete maksimaalne korruselisus -  1

Katused:	kalded		- 20 - 30 °

materjal	- plekk

Välisseinad			- puit, kivi

Nähtav sokliosa		- kivi, betoon, krohv

Piirdeaiad			- lattaed, võrkaed, kivi ja puitaed

Tulepüsivusklass		- TP-1, TP-2,TP-3

3. Alajaama			-alajaam

Hoonete projekteerimisel tuleb säästlikult suhtuda ümbritsevasse loodusesse ning hoone asukoha valikul lähtuda piiratud raiete vajalikkusest. Ehitusalad koos seda ümbritseva alaga tuleb kujundada raiete, metsaaluse koristamisega elamiseks sobivaks looduslikuks õuemaaks. Raided kruntidel ei tohiks ületada 50% kasvavate puude mahust. Hoonete juurde ei ole soovitav rajada suurt tuluaeda. Kruntide uue haljastuse kujundamisel tuleks lähtuda ümbritsevast loodusest ja kujundada seda põhiliselt planeeringus märgitud ehitusalal.

3.4 Keskkonna- ja tulekaitsenõuded

Keskkonnakaitse nõuded

Kuna planeeritaval alal puudub praegu arvestatav majandustegevus ja alaline elanikkond, puudub ka alaline reostuskoormus.

Keskmiselt kaitstud põhjavee alal tuleb jälgida lubatud heitvete käitlemise nõudeid.

Ümbruskonna mets ja ehituspiirkondi eraldavad kasvujõus puud, mis pakuvad kaitset tuulte eest ja eraldavad majapaare, peavad säiluma vaatamata piirkonnas tekkivale ehitustegevusele.

Teed ja kunagised teerajad, teeäärsed kraavid planeeringualal ning kogu ümbruses vajavad korrastamist. Looduskoosluste säilitamine tuleb tagada koos ehitustegevusega. Maastikulise ilu säilitamine ja piiratud ning suunatud ehitustegevus annab maale uue piirkonna elutegevuseks vajaliku väärtuse.

Tulekaitsenõuded

Maa-ala planeerimisel on lähtutud kehtivatest tuletõrjenormidest.

Planeeritud ala hoonestus kuulub põhiliselt tulepüsivuse seisukohalt klassi tähistusega TP3. Hooned planeeritaval alal saavad olema ühe- ja kahekorruselised, kõrgusega kuni 8,5 m.

Tulepüsivusklassi TP3 kuuluv ehitis tuleb püstitada krundi piiridest vähemalt 5 m kaugusele ja suurematest metsamassiividest tuleks hooned rajada vähemalt 10 m kaugusele (okaspuumetsast 15 m).

Planeeritavale alale rajatakse 12 pereelamut koos abihoonetega. Tulekustutusvee tarbeks on puukooli juures rajatud tiik (300 m planeeringualani) tulekustutusvee saamiseks. Sinna tuleb edaspidi rajada aastaringse veevõtuvõimaluse kaev koos vajaliku platsiga (min.12 x 12 m) tulekustutusauto manööverdamiseks. Tee veevõtukohani peab olema sõidetav ja talvel lumest puhastatud. Hoonetele tuletõrjevahenditega juurdepääsuks on planeeritud 4 m laiused juurdesõiduteed kahesuunaliselt Juhani teelt.

3.5 Teedevõrk ja liikluskorraldus

- Planeeritav maa-ala piirneb läänest avaliku kasutusega teega, millest maaüksuse ulatuses moodustatakse eraldi tee maaüksus. Planeeritavale alale rajatakse uus tee, mis ühendab kõiki planeeritavaid krunte. Tee moodustab samuti uue Juhani tee maaüksuse. Juhani tee on ühendatud Madise maaüksuse piir mööda kulgeva erateega, mis ei oma avalikku kasutust , kuid Teeseaduse § 33 alusel peab omanik tagama läbisõidu erisõidukitel. Juhani tee on kahesuunaline tee teeala laiusega 9 m;

Planeeritud teelt hargnevad juurdepääsuteed kõigile moodustavatele kruntidele.

Rajatavate teekatete laius on 5,6 m ja lubatud maksimaalne kiirus 40 km/h.

Elamugrupi privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks rajatakse tee lõppu, Madise maaüksuse poolsesse otsa, võimalus tagasipööramiseks või peatumiseks.

Maaüksuse lõunapiiril planeeritakse rajada uute kruntide vaheline jalgrada.

Teedele paigaldatakse liikusmärgid (joonis 2).

3.6 Insener-tehniline varustus

3.6.1 Veevarustus ja kanalisatsioon

Iga planeeritava krundi hoonete varustamine veega on ette nähtud rajatavast puurkaevust ühise veevarustuse süsteemi baasil. Perspektiivselt ühendatakse veevarustussüsteem naaberkinnistutega. Liitumine projekteeritakse vastavalt liitumistingimustele. Veevarustusvõrk rajatakse põhiliselt teealale. Jaotustorustiku projekteerimisel-ehitamisel tuleb ette näha vajalikul hulgal sulgemis-tühjenduskohti.

Veetorustiku paigaldussügavus on vähemalt 1,2 m.

Arvestuslik veevajadus (koos kastmisveega) on 15 m³/ööp. Vastavalt veeseaduse §8 lõikele 2 on tegemist vee erikasutusega.

Planeeringuala on keskmiselt kaitstud põhjaveega piirkonnas.

Arvestades maapinna reljeefi ja planeeringu koostamise ajal teadaolevat geoloogiat, peaks olema planeeringu põhiala kanaliseeritav keskosa suunas isevoolse kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamise teel.

Trasside projekteerimiseks on vaja teostada geoloogilisi uurimisi.

Kuni kanalisatsioonivõrgu väljaehitamiseni rajatakse kanaliseerimiseks kogumiskaevud (soovi korral ehitatakse kompost-kuivkäimlad).

3.6.2 Elektrivarustus

Elektrivõrkude planeeringuga on ette nähtud 0,4 kV kaabelliinide ehitamine ning uue 10/0,4 kV alajaama paigaldamine Juhani tee otsa. Alajaama toide tuuakse piki teealasid Nasva 10 kV fiidri õhuliini mastist. Projekteeritava 10/0,4 kV alajaama tüüp ning kaablite ristlõiked määratakse eraldiseisva elektrivälisvõrkude ehitusprojektiga, mille koostamisel lähtutakse juba konkreetsete ehitiste (elamud, abihooned, pumplad, ärihoone) arvutuslikest võimsustest. Hoonestuse varustamine elektrienergiaga on ette nähtud teostada 0,4 kV kaabelliinide kaudu. Kaablid paigaldada 0,7 m sügavusele maapinnast. Ristumisel teedega kaitsta kaablid plasttoruga ning paigaldada 1,0 m sügavusele teepinnast. Kaablid märgistada signaallintidega.

Arvestijaotuskilbid on planeeritud arvestusega, et igale või paarile kinnistule jääks 1 arvestikilp krundi piirile sissesõidutee äärde. Iga kinnistu sisene madalpingevõrk lahendatakse eraldiseisva hoone ehitus- või tööprojektiga. Elektrivõrguga liitumine toimub arvestusega, et iga tulevase kinnistu omanik hakkab tulevikus võrguettevõtjaga arveldama eraldi.

Arvestuslikud võimsused ja peakaitsmed üksikobjektidele:

- elamu:            peakaitse 3x25A    installeeritud võimsus 16,5 kW

arvutuslik võimsus    10 - 12 kW

- pumpla:          peakaitse 3x16A    installeeritav võimsus 5,0 kW

arvutuslik võimsus       5,0 kW

Uue alajaama külge ühendatakse kokku 12 eluhoonet ja 1 pumpla

- Installeeritud võimsuste summa 203 kW

- Arvutuslike võimsuste summa    140 kW

Praktikas väljakujunenud empiirilistele seostele tuginedes piisab uue alajaama võimsuseks 250 kVA (400A), kui elamud ei ole elektriküttel (vähene põrandaküte on sisse arvestatud).

Elektrikütte kasutamisel lisandub ca` 4-6 kW elamu kohta.

3.6.3 Tehnovõrkude koridorid

Tehnovõrkude plaanil on tähistatud planeeritud kruntide maa-alale jäävad tehnovõrkude koridorid. Kanalisatsioonitrasside koridori laius on üldjuhul 6 m, üldkasutatavatel veetrassidel 10 m, elektrikaablitrassidel 2 m ja sidekaabliltrassil 4 m. Paralleelselt kulgevate vee- ja kanalisatsioonitorustike vaheline min. kaugus on 0,5 ja 1,5 m (lähtuvalt EPN 17 linnatänavad osa 8. Tehnovõrgud ja -rajatised. Tabel 8.2 ja tabel 8.3, märkus 1). Ehitusalale jäävad trassid ja õhuliinid võib lähtuvalt ehituste vajadustest ringi tõsta või rekonstrueerida kooskõlastatult valdajaga.

Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest normidest. Hoonete ja rajatiste tehnovarustus tuleb lahendada vastavuses võrkude valdajate väljastatud tehniliste tingimustega.

Tehnovõrkude tähistatud koridorid märgivad kommunikatsioonide asukohti, mille osas kehtivad kinnisasjade omanikele asjaõigusseaduse (158 ja 164 sätted.

3.7 Tehnilised näitajad

1. Planeeritava maa-ala suurus	6,8 ha

2. Ehitustealune pind -               	6600 m2

3. Hoonestuse osa - 		6,0 %

4. Planeeritud ehituskrunte -	pereelamu krunte	- 12

4. HALJASTUS JA HEAKORRASTUS

Planeeritavat ala iseloomustab kõrghaljastus, mis jääb rajatavaid hooneid ümbritsema Seetõttu ei ole hoonete juures ette nähtud suuri aiamaasid. Vajadusel võib täiendistutusteks kasutada igihaljaid koolitatud liike. Hoonete ümber rajatakse muru.

Hoonestuse vaheline haljastus puhastatakse võsast, säilitakse kasvujõus puud ning hooldatakse maapind. Tee alguses, kraaviäärne mets ja  hoonestuse vahele jääv noor kasvujõus männik vajab säilitamist, täiendavat hooldust ja selekteerimist.

Jäätmekäitluses lähtuda järgmistest dokumentidest:

- Jäätmeseadus;

- Eesti Vabariigi jäätmekava;

- Saare maakonna jäätmekava;

- Kaarma valla jäätmekava;

- Kaarma valla jäätmehooldus eeskiri.

Jäätmekäitlusstrateegia planeeritaval alal tegutsemiseks:

- välditakse suuremas koguses jäätmete teket;

- püütakse taaskasutada jäätmeid (materjalina, energia tootmiseks, kompostimiseks);

- jäätmete ohtlikkuse vähendamine;

Ohtlike jäätmete vastuvõtupunktid asuvad Kuressaares.

Klaastaara, plastiku ja alumiiniumi vastuvõtt toimub samuti valla jäätmekava järgsetes kohtades valla territooriumil. Teedevõrgu ja elamute väljaehitamisel tuleks klaas- ja plastiktaara vastuvõtt lahendada külas, arvestades kogu piirkonda.

Biojäätmed võib osaliselt kompostida kohapeal, kasutades selleks komposterit või avakompostimist.

Olmejäätmete vedu saab toimuma valla territooriumil organiseeritult vastavalt väljatöötatud kavale. Elamute omanikel ühineda Kaarma vallas korraldatud olmejäätmete veoga, milleks sõlmitakse leping valda teenindava firmaga, kes rendib või müüb ka prügikastid ja vajadusel konteinerid.

5. KASUTATUD KIRJANDUS

Saaremaa. Koostanud E.Lobu, E. Prooses ja V. Miller. Tallinn, 1970;

Eesti metsad. Koostanud U.Valkja J.Eilart Tallinn, 1974;

Kaarma valla üldinfo internetis

Seadused:

EV Planeerimisseadus

EV Ehitusseadus

Looduskaitseseadus

EV Asjaõigusseadus

EV Metsaseadus

EV Veeseadus

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded.

Teeseadus

Koostas: arh. J. Kuusemets