Asukoht/aadress:	Saare maakond, Kaarma vald

Mändjala küla

Taotleja:	Mehis Rassel

JÄRVEVAHE  KINNISTU

katastriüksus 34801:008:0444

DETAILPLANEERING

OÜ Geosnap

Registrikood : 11000196

MTR reg. : EEP-000021

Tolli 7, Kuressaare, 93813

Tel./fax   	455 7378

509 4247

509 9912

e-mail: geosnap@tt.ee

KURESSAARE 2007

DETAILPLANEERINGU

SISUKORD

SISUKORD				 								2

SELETUSKIRI											3-8

JOONISED

ASUKOHA SKEEM	 		      				M 1 : 75000

SITUATSIOONISKEEM(LIIKLUSSKEEM)			M 1 : 10000

PLANEERINGULAHENDUS					M 1 : 2000

TEE LÄBILÕIGE							M 1 : 100

ELEKTRIVÕRGUGA LIITUMISE SKEEM			M 1 : 10000

KAARMA VALLA ÜHISVEEVÄRGI ARENGUKAVA SKEEM

KOOSKÕLASTUSED

LISAD

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TAOTLUS, ASENDIPLAAN, 	KINNISTUSRAAMATU VÄLJAVÕTE

KAARMA VALLAVALITSUSE KORRALDUS DETAILPLANEERINGU   ALGATAMISEST

KAARMA VALLAVALITSUSE KORRALDUS  LÄHTESEISUKOHTADE KINNITAMISEST

DETAILPLANEERINGU LÄHTESEISUKOHAD

DETAILPLANEERINGU ALGATAMISE TEADE Ajaleht Oma Saar

KAARMA VALLAVALITSUSE KORRALDUS KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE 	HINDAMISE ALGATAMATA JÄTMISEST

PLANEERINGU KOOSTAMISE JA FINANTSEERIMISE ÕIGUSE ÜLEANDMISE LEPING

KAARMA VALLAVALITSUSE KORRALDUS  DETAILPLANEERINGU  VASTUVÕTMISEST

DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMISE TEADE Ajaleht Oma Saar

KAARMA VALLAVALITSUSE KORRALDUS  DETAILPLANEERINGU  KEHTESTAMISEST

DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISE TEADE Ajaleht Oma Saar

SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA	4

1.1. Planeeritav ala	4

1.2. Detailplaneeringu algataja	4

1.3. Kinnistu omanik	4

1.4. Katastriüksuste sihtotstarve	4

1.5. Olemasolev olukord	4

1.6. Lähtematerjalid	4

2. PLANEERIMISLAHENDUS	5

2.1. Sissejuhatus	5

2.2. Kinnistud ja  sihtotstarbed	5

2.3. Kruntide ehitusõigus	5

2.4. Heakord ja haljastus	6

2.5. Liikluskorraldus	6

2.6.Tehnovõrgud	6

2.6.1 Joogivesi.	6

2.6.2. Reo- ja heitvesi.	7

2.6.3. Sademevesi.	7

2.6.4. Side.	7

2.6.5. Elekter.	7

2.7. Jäätmekäitlus	8

2.8. Keskkonnakaitse	8

2.9. Tuleohutus	8

3. Kinnisomandi kitsendused	8

# 1. ÜLDOSA

## 1.1. Planeeritav ala

Planeeritav ala on   Kaarma vallas, Mändjala külas asuv  Järvevahe kinnistu, katastriüksus 34801:008:0444

Kinnistu registriosa nr. 3040934.

## 1.2. Detailplaneeringu algataja

Planeeringu algatajaks on Kaarma Vallavalitsus.

## 1.3. Kinnistu omanik

Järvevahe kinnistu omanikeks on ½ mõttelises osas Mehis Rassel (isikukood 38011230017, Kaevu 6, Kuressaare) ja ½ mõttelises osas Lauri Kanemägi(isikukood 38410190016, Laheküla küla, Kaarma vald)

## 1.4. Katastriüksuste sihtotstarve

Planeeritav Järvevahe kinnistu koosneb ühest katastriüksusest :

- katastriüksus 34801:008:0444 suurusega 5,33 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa (100%), millest metsamaa on 5,22 ha ja muu maa 0,11ha.

## 1.5. Olemasolev olukord

Planeeritav ala on kaetud enamuses segametsaga. Puuliikidest esineb peamiselt mänd(70%) ja kask(25%), vähem haab(5%). Puistu keskmine kõrgus on OÜ Eesti Metsakorralduskeskuse 2003.a. takseerandmete alusel 15...17m , vanus männid - 70..100aastat, kased ja haavad 50…60 aastat.

Maapinna reljeef on suhteliselt tasane. Absoluutne kõrgus merepinnast on vahemikus 1,5...2m..

Järvevahe kinnistu  naaberkinnistuteks on Jõeääre, Endriku, Kiili, Käo, Metsa ja Haava

## 1.6. Lähtematerjalid

- Kaarma Vallavalitsuse korraldus nr. 361, 11. juuli 2006.a.  detailplaneeringu algatamise kohta

- Detailplaneeringu lähteseisukohad nr.79, kinnitatud Kaarma Vallavalitsuse korraldusega nr.363,

11. juuli.2006

- Kaarma valla ehitusmäärus

# 2. PLANEERIMISLAHENDUS

## 2.1. Sissejuhatus

Käesoleva detailplaneeringu eesmärgid on  :

1)Järvevahe kinnistu jagamine üheteistkümneks eraldi kinnistuks, ehitusõiguse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks ja nende teenindamiseks vajalike kommunikatsioonide rajamiseks.

2)planeeritavatele katastriüksustele uute sihtotstarvete määramine ja juurdepääsuks vajalike juurdepääsuteede planeerimine ja servituutide seadmise vajaduse selgitamine.

## 2.2. Kinnistud ja  sihtotstarbed

Järvevahe kinnistu, katastriüksusele 34801:008:0444 moodustatakse kümme uut katastriüksust(kinnistut),  millest kümne(nr. 1-10) sihtotstarbeks määrata elamumaa. Eraldi katastriüksus(kinnistu) moodustatakse ühisele puurkaevule (nr. 11) , mille sihtotstarbeks määrata tootmismaa.

## 2.3. Kruntide ehitusõigus

Lubatud max hoonete arv krundil		 3 tk. (1 elamu ja kuni 2 abihoonet)

Hoonete max korruselisus	            1,5

Elamute lubatud max harjakõrgus

maapinnast		9m

Abihooned		5 m

Hoonete katuse kalle ja harjajoon : 	viilkatus

katusekalle vahemikus 20° - 45°.

Elamu suurim lubatud ehitusalune pind	130 m²

Abihooned a’	60 m²

Suurim lubatud ehitusalune pind	250 m²

Hoonete tulepüsivusklass:	TP-3

- Igale ehitusõigusega krundile on lubatud rajada maksimaalselt üks elamu ja kuni kaks abihoonet. Hoonete täpseid asukohti  detailplaneering ei määra, hooned peavad jääma hoonestusalade sisse, täpsed asukohad  leitakse ehitusprojekteerimise käigus. Soovitav on hooneid paigutada nii, et ka hoonestusala sees säiluks võimalikult rohkem olemasolevat kõrghaljastust(kasvujõus puid).

Hoonestusalade suurus on kõigil ehitusõigusega kruntidel vahemikus 1600 kuni 1750m², seega peaks säiluma ca 70% ulatuses olemasolev mets, mis kogu kinnistu ulatuses korrastatakse - maha võetakse kuivad ja haiged puud ja puhastatakse metsaalune võsast.  Hoonete ümber rajatakse muru.

Olulisemad arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused:

Hoonete välisseinte viimistluses peaks domineerima puit, aga lubatud on ka sobivas värvitoonis krohv, tehis- või looduslik kivi. Mitte kasutada plekk- või plastikkatteid.

Katusekatteks on lubatud kasutada puit, kivi, plekk või rullmaterjali.

Värvitoonid kooskõlastada ehitiste projekteerimisel.

Krundid võib ümbritseda täies ulatuses soovitavalt looduslikust materjalist piiretega, mille kõrgus on kuni 1,2m. Hoonete ja piirete omavaheline arhitektuur peab olema kooskõlas ja sobima loodusesse.

| Kinnistu nr. | Suurus ha |  | EHITUSÕIGUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Katastri- üksuse sihtotstarve | Hoonestus- ala ligikaudne suurus, m² | max hoonete arv, tk. | Hoonete max ehitusalune pind, m² | Hoonete max kõrgus, m |
| 1 | 6057 | elamumaa | 1700 | 3 | 250 | 9 |
| 2 | 5182 | elamumaa | 1600 | 3 | 250 | 9 |
| 3 | 5183 | elamumaa | 1600 | 3 | 250 | 9 |
| 4 | 5139 | elamumaa | 1650 | 3 | 250 | 9 |
| 5 | 5160 | elamumaa | 1600 | 3 | 250 | 9 |
| 6 | 5153 | elamumaa | 1650 | 3 | 250 | 9 |
| 7 | 5130 | elamumaa | 1700 | 3 | 250 | 9 |
| 8 | 5173 | elamumaa | 1700 | 3 | 250 | 9 |
| 9 | 5171 | elamumaa | 1600 | 3 | 250 | 9 |
| 10 | 5730 | elamumaa | 1750 | 3 | 250 | 9 |
| 11 | 220m² | tootmismaa |  | 1 |  |  |
| kokku | 53298 |  |  |  |  |  |

Märkus. Tabelis on toodud kruntide ja hoonestusalade suurused on ligikaudsed. Jagamisel tekkivate kinnistute täpsed suurused selguvad pärast vastavate katastriüksuste mõõdistamis- ja moodustamistoimingute läbiviimist

## 2.4. Heakord ja haljastus

Ehitus- ja heakorratööde käigus võib  vajadusel maapinda tõsta, arvestades pinnase niiskustaset. Hoonestuse vahel säilitatakse olemasolev kõrghaljastus, mis  korrastatakse - maha võetakse kuivad ja haiged puud ja puhastatakse metsaalune võsast ja hooldatakse maapind.    Hoonete ümber rajatakse muru. Suuri aiamaasid hoonete juurde ette nähtud ei ole.Vajadusel tellida haljastusprojektid.

## 2.5. Liikluskorraldus

Uutele planeeritud kinnistutele pääseb Kuressaare-Sääre riigimaanteelt allasuunduva munitsipaaltee ja eratee kaudu  , mis määratakse  avalikuks kasutamiseks kehtiva teeseadusega sätestatud korras. Järvevahe kinnistu omanikega on 21.09.2006 sõlmitud Eratee avaliku kasutamise leping nr. 55.  Perspektiivse avaliku tee (Ohaka tee) maa-ala laiuseks määratakse 15m (7,5m tee teljest), millest 12,5m ulatuses hõlmab see  Järvevahe kinnistut.

Planeeritavale alale juurdepääsuks rajatakse uus juurdepääsutee teekatte (sõiduosa) laiusega 4m. Lähtutud on vajadusest planeerida optimaalne sõidutee, mis tagaks juurdepääsu planeeritavatele kruntidele ja vastaks ka tuletõrje nõuetele. Tee ristlõige on näidatud  detailplaneeringu joonisel(joonis 4).

Puurkaevu(tuletõrje veemahuti) juurde on planeeritud autode ümberpööramisplats 12x12m, mida saab kasutada ka möödapääsu “taskuna”.

Soovitav on autode ümberpööramisplats rajada ka tee põhjapoolsesse otsa(kinnistute nr. 5 ja 6 mahasõitude juurde), ja samas saab sealt vajadusel juurdepääsuteed edasi ehitada pääsuks naabermaa-aladele.

Tagamaks juurdepääsu planeeritavatele kinnistutele on vajalik planeeritava kinnistu sisesel uuel juurdepääsuteel seada vastavalt asjaõigusseadusele reaalservituudid. Servituudiga kaetud teeosa on 10m lai ja on näidatud ka detailplaneeringu joonisel(joonis 3).

## 2.6.Tehnovõrgud

#### 2.6.1 Joogivesi.

Järvevahe maaüksus asub suhteliselt kaitstud põhjaveega alal.

Allikas : R. Perens, T. Parm, V. Savva, M. Lelgus. Saare maakonna põhjavee kaitstuse digitaalse kaardi 1:50 000 koostamine. Eesti Geoloogiakeskus, hüdrogeoloogia osakond. Tallinn, 2004

Joogivee saamiseks on planeeritud  projekteerida ühine puurkaev. Puurkaevu veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga. Veetrassid on planeeritud rajada peamiselt juurdepääsutee äärde.

Vastavalt Veeseadus §28(4) võib keskkonnaminister vähendada veehaarde sanitaarkaitseala 10 meetrile, kui vett võetakse alla 10 m³ ööpäevas ja kasutatakse ühisveevärgi vajaduseks. Kuna antud planeeringuga planeeritud puurkaevu veetarbimine on kindlasti väiksem, siis planeeritaksegi kaevu veehaarde sanitaarkaitseala ulatust vähendada 10meetrile.

Prognoositav puurkaevust  võetav veehulk on  maksimaalselt  5m³/ööpäevas  so < 10.

Arvutuskäik :

10 krunti x 0,5 =  5m³/ööpäevas

Aluseks on võetud  eeldatav ühe krundi maksimaalne veevajadus  kuus - 15m³    so  0,5m³ ööpäevas.

#### 2.6.2. Reo- ja heitvesi.

Reo- ja heitvete puhastamiseks või kogumiseks nähakse ette igale krundile kogumismahutid:

Kogumismahutina võib kasutada kergeid ja vastupidavaid klaasplastist mahuteid.

Mahuti suuruse leidmiseks on oluline teada tarbitava vee kogust, seega majas elavate inimeste arvu.  Vastavad lahendused leitakse pärast hoonete projekteerimist. Kogumismahuti tühjendamine toimub vaakumsüsteemiga paakauto abil. Reoveed  veetakse lähimasse sobivasse puhastusseadmesse või purgimiskohta, mis asuvad Kuressaare linnas ja Salmel.  Reoveetekitajal sõlmima vastava leping puhastusseadmete haldajaga.

Seoses  piirkonna kuulutamisega reovete kogumisalaks ja perspektiivselt tulevikus rajatavate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrassidega , toimub tulevikus võimalusel ka käesoleva planeeringuga planeeritud kruntide liitmine nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Planeeritud kinnistute sisesed trassid ja liitmine ühisvõrkudega lahendatakse eraldi projektidega.

#### 2.6.3. Sademevesi.

Sajuveed juhtirakse planeeritava juurdepääsutee äärde rajatavate kraavide(vt. joonis 4)  kaudu  olemasolevatesse kuivenduskraavidesse, mis asuvad avalike teede ääres.

#### 2.6.4. Side.

Sidekommunikatsioonide väljaehitamist kinnistul ei planeerita.

#### 2.6.5. Elekter.

Kruntide elektriga varustamine toimub vastavalt OÜ Jaotusvõrgu Saarte piirkonna poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr. 109657. Planeeritava kinnistu keskossa peatee äärde planeeritakse uus 10/0,4kV alajaam ühendatuna Elle 10/0,4kV haruliini toitele kaabelliiniga. Planeeritavate kruntide elektrivarustus lahendatakse arvestusega, et iga tulevane kinnistuomanik sõlmib liitumislepingu ja hakkab tulevikus võrguettevõtjaga arveldama eraldi. Igale krundile(kokku 10)  planeeritakse peakaitse 3x16A.

Elektrikaablid paigaldada teealadesse(servituudiala piiresse). Planeeritava harukaabli rajamine on kooskõlastatud varem vastuvõetud detailplaneeringu(UKU kinnistu)  planeerimise käigus trassi alla jääva maa omanikega.

Planeeritavate maakaablite kasutusõiguse ala  (piiratud servituut) seadmiseks  sõlmida isikliku kasutusõiguse (IKÕ) leping liinivaldaja  Eesti Energia OÜ Jaotusvõrk kasuks.

Elektrivõrgu liitumispunktid(arvestikilbid) on planeeritud tee äärde kruntide sissesõitude juurde: ühe arvestiga kapp krundid 1-8 ,10, kahe arvestiga kapp(krunt nr. 9).  Kaevu(pumbamaja) elektritoide võetakse planeeritava krundi nr. 9 toitelt ja vajadusel paigaldatakse  ühisesse liitumiskappi eraldi arvesti kaevu tarbeks. Krundisisesed madalpingevõrkgud lahendatakse eraldi objektide elektrivarustuse projektidega.

- Maakaabelliini kaitsevöönd  on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

- (Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määrus nr 211 “Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus” §3 )

## 2.7. Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt Jäätmeseadusele ja Kaarma valla jäätmehoolduseeskirjale, kehtestatud Kaarma Vallavolikogu 12. oktoobri 2005 määrusega nr 8.

Kruntide sissepääsude juurde on planeeritud  kohad prügikonteineritele. Elamute omanikel sõlmida lepingud Kaarma valda teenindava, olmejäätmete veoga tegeleva firmaga.

## 2.8. Keskkonnakaitse

Puurkaevu veehaarde sanitaarkaitseala ulatust planeeritakse vähendada 10 meetrile puurkaevust, reoveed kogutakse kogumismahutitesse ja veetakse puhastusseadmetele.

Planeeritaval alal säilitada võimalikult palju kõrghaljastust(olemasolevat metsa). Hooneid rajades on soovitav maha võtta ainult hoonete alla ja lähiümbrusse jäävaid puid, samuti võtta maha nn. kuivad ja haiged puud ja puhastada metsaalune võsast.

Seoses  piirkonna kuulutamisega reovete kogumisalaks ja perspektiivselt tulevikus rajatavate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitrassidega , toimub tulevikus võimalusel ka käesoleva planeeringuga planeeritud kruntide liitmine nimetatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

## 2.9. Tuleohutus

Ehitiste projekteerimisel järgida Vabariigi Valitsuse 27.10.2004.a. määruses nr.315 “Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” sätestatut. Ehitiste minimaalne tulepüsivusklass on TP-3.

Välise tulekustusvee saamiseks on planeeritud rajada veehoidla(mahuti) mahuga 50m³, mille täitmine toimub ühisest puurkaevust., aga perskpektiivse Kaarma valla ühisveevärgi trassile(D110) planeeritavatset tuletõrje hüdrantidest.

Ehitistele peab olema tagatud  piisav juurdepääs  päästemeeskonnale tulekahju kustutamiseks.

Eraomandis olevatel juurdepääsuteedel  seatakse tulevikus vastavalt asjaõigusseadusele reaalservituudid. Puurkaevu(tuletõrje veemahuti) juurde on planeeritud plats 12x12m, mida saab kasutada ka möödapääsu “taskuna” .

## 3. Kinnisomandi kitsendused

Peamised seadusjärgsed kitsendused tulenevad järgmistest õigusaktidest  :

Asjaõigusseadus 3.jagu § 140-168

Asjaõigusseaduse rakendamise seadus § 152

Teeseadus § 13

Veeseadus § 23-25, 28, 281

Jäätmeseadus   § 28

Vabariigi Valitsuse 16.mai 2001.a. määrus nr.171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded  §6

Keskkonnaministri 16. detsembri 1996. a. määrus nr. 61 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord    p. 2.1.2

Elektriohutusseadus §15

Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002. a määrus nr 211 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus § 2,3

Koostas : Andres Abna……………………….

10.10.2006

täiendatud   			04.01.2007

täiendatud   			18.03.2007

täiendatud   			14.11.2007