Dagopen OÜ Projektbüroo                                                  10. 01. 2008 a. nr7-1.2/23

ETTEPANEKUD

Muratsi küla Jalaka m/ü detailplaneeringu eskiislahenduse täiendamiseks.

- Liikumisteed ja ristmikud planeerida vastavalt Teede ja Tänavate projekteerimisnormidele ET – 1   0315 – 0216 ( ja 0217) arvestusega, et sõiduosa laius on min. 4,85 m.  Peab mahutama suure veoauto (prügiauto, päästeauto jne.) ning sõiduauto. Kontrollida vastavust lähteülesandele.

- Planeeringu ala kvartalisiseste teede maa-alad planeerida min. laiusega 10 m.

- Võttes aluseks Teeseaduse ja Kaarma valla üldplaneeringu määrata erateede ning avaliku kasutusega teedele ehituskeelu vööndiks 20 m alates tee teljest.

- Määrata teede ning hoonestuse ± kõrgus olemasolevast maapinnast ( seotuna asboluutkõrgusega).

- Täpsustada sadevete kulgemist alates ehituskrundist kuni lõppvooluni. Soovitavalt näha ette Jalaka 4 asuv sadevete kraavi ümberplaneerimine kinnistu piiri lähedale.

- Kirjeldada täpselt jäätmekäitlust võttes aluseks Kaarma valla jäätmehooldus- eeskirja ning kehtiva Jäätmeseaduse.

- Mitte planeerida heitvete trassi dioganaalselt üle tekkiva kinnistu. Kirjeldada bioloogilise puhasti ekspluatatsiooni tingimusi ja vajadusi. Lisades lahenduse varindi tulevikus. Analoogselt lahendada olmeveepumpla ekspluatatsioon. Viia vastavusse lk. 8 ja lk. 12 kirjeldatud heitvee lahendused.

- Esitada olmeveetarbimise kogused kogu piirkonnas. Kujundada puurkaevule vastav sankaitse ala.

- Kooskõlastada planeering Heinlaiu m/ü ja Liivaugu m/ü omanikega tee servituudi seadmise suhtes.

- Eraldi peatükina esitada planeeringus pakutud asukoha  ja kõigi lahenduste motiveeritud põhjendused.

Kairi Niit

Abivallavanem

Peeter Arikas

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja

45 20 458