DP Projektbüroo OÜ

Reg.kood 11217547

Tellija:		KAARMA  VALLAVALITSUS

Finantseerija:	MAREK  AAVIK

SAARE  MAAKOND,  KAARMA  VALD

VESTLA  KÜLA,  JALAKAMETSA  KINNISTU

DETAILPLANEERING

TÖÖ  NR.  26-08-DP

Koostaja:	TIINA  KIIKER

KURESSAARE  2008

DP Projektbüroo OÜ							        e-mail: alar@dpprojekt.ee

Rohu 5, Kuressaare 93819							        tel/faks: 4545491

SISUKORD

A. SELETUSKIRI	3

1. LÄHTESITUATSIOON	3

1.1. Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid	3

1.2. Planeeringuala asend ja üldiseloomustus	3

1.3. Looduslikud tingimused	3

1.4. Olemasolev tehniline infrastruktuur	4

1.5. Olemasolevad piirangud	4

1.6. Keskkonnakaitse ja muinsuskaitse	5

1.7. Maakonnaplaneeringust ja valla üldplaneeringust tulenevad tingimused	5

2. PLANEERINGU  ÜLDLAHENDUS	6

2.1. Detailplaneeringu üldeesmärgid	6

2.2. Üldlahendus	6

2.3. Krundijaotus	6

2.4. Krundi ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ehitustele	7

2.5. Teedevõrk ja liikluskorraldus	8

2.6. Tehnovõrgud ja -rajatised	9

2.6.1. Elektrivarustus	9

2.6.2. Veevarustus	9

2.6.3. Tuletõrjevee varustus	9

2.6.4. Kanalisatsioon	10

2.6.5. Sademevee kanalisatsioon ja drenaaž	10

2.6.6. Sidevarustus	10

2.6.7. Soojavarustus	11

2.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted	11

2.8. Jäätmekäitlus	11

2.9. Tuleohutusnõuded	11

2.10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks	11

3. PLANEERIMISLAHENDUSE  ELLUVIIMISE  RAKENDUSKAVA	13

4. KEHTIVAD  PIIRANGUD	14

4.1. Teekaitsevöönd	14

4.2. Elektripaigaldiste kaitsevöönd	14

4.3. Ühisveevärgi kaitsevöönd	15

4.4. Tehnovõrgud ja -rajatised	15

4.5. Veehaarde sanitaarkaitseala	16

4.6. Metsa raadamine	16

4.7. Tuleohutusnõuded	17

B. GRAAFILINE  OSA	19

1. ASUKOHAPLAAN  (1:10000)	20

2. TUGIPLAAN  (1:1000)	21

3. KRUNDIJAOTUSPLAAN  (1:1000)	22

4. PLANEERIMISLAHENDUS  (1:1000)	23

C. LISAD	24

1. FAILID	25

2. MUUD  MATERJALID	26

# A. SELETUSKIRI

## 1. LÄHTESITUATSIOON

### 1.1. Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid

Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid on:

- Kaarma Vallavalitsuse 13. detsembri 2007. a. korraldus nr. 477 Detailplaneeringu algatamine;

- Kaarma Vallavalitsuse 13. detsembri 2007. a. korraldus nr. 479 Detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine koos lisadega;

- OÜ Jaotusvõrgu Saarte regiooni tehnilised tingimused detailplaneeringuks nr. 132045;

- DP Projektbüroo OÜ teostatud digitaalne geodeetiline alusplaan, töö nr. 29-07-G;

- Saaremaa Maakonnaplaneering;

- Saare maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused;

- Kaarma valla üldplaneeringu eskiislahendus;

- Kaarma valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2006-2018;

- Planeerimisseadus;

- Asjaõigusseadus;

- Maakatastriseadus;

- Teeseadus;

- Veeseadus;

- Metsaseadus;

- Looduskaitseseadus.

### 1.2. Planeeringuala asend ja üldiseloomustus

Planeeringuala asub Saare maakonnas Kaarma vallas Vestla külas. Planeeringuala hõlmab maaüksust nimega Jalakametsa, katastritunnusega 27002:002:0268 ja pindalaga 5,8 ha. Lisaks hõlmab planeeringuala maa-ala Jalakametsa maaüksuselt elektriliitumispunktini. Jalakametsa maaüksuse olemasolev katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa.

Jalakametsa maaüksus asub Kuressaarest 10 km kaugusel põhjas ning piirneb idast Laadjala-Karja riigimaanteega (T-21124). Planeeringuala asub Vestla küla idapoolses osas, piirnedes põhjast Männiku (27002:002:0386) ja Kaasikumetsa (27002:002:0166) katastriüksustega, läänest Allika (27002:002:0249) katastriüksusega ning lõunast Pere (27002:002:0292) katastriüksusega, millest Jalakametsa kinnistut eraldab kruusakattega kohalik tee.

Planeeringualal puudub hoonestus.

### 1.3. Looduslikud tingimused

Aluspõhi koosneb siluri ajastu settekivimitest, milleks on lubjakivi, dolomiit ja mergel. Saaremaa keskosas paljandub ida-lääne suunalise vööndina kaarma dolomiit. Planeeringualast idas ligikaudu 300 m kaugusel asub üle 100 ha pindalaga üleriigilise tähtsusega dolomiidi maardla.

Planeeringuala pinnakate on moreen (joonis 1).

Joonis 1. Väljalõige Saare maakonna pinnakattekaardist.

Maapind on tasane, absoluutkõrgused jäävad vahemikku 11-13 m. Maapind langeb suunaga põhjast lõunasse. Maastikku ilmestab planeeringuala läbiv loode-kagu-suunaline kiviaed.

Jalakametsa maaüksusest 5,7 ha moodustab metsamaa ning 0,1 ha muu maa. Enamalt jaolt esineb planeeringualal sinilille kasvukohatüüp, planeeringuala kaguosas 0,5 ha suurusel alal ka tarna-angervaksa kasvukohatüüp. Planeeringualal kasvavad peamised puuliigid on mänd ja kask, millest 75 % moodustab 45-80 aastaste mändide osakaal ning 25 % moodustab 65-80 aastaste kaskede osakaal. Esineb ka leppa ja sarapuud.

### 1.4. Olemasolev tehniline infrastruktuur

Planeeringualal puuduvad elektrivarustus, veevarustus ja kanalisatsioon.

### 1.5. Olemasolevad piirangud

Laadjala-Karja riigimaantee (21124) kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 60 m, kohaliku tee kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 20 m.

### 1.6. Keskkonnakaitse ja muinsuskaitse

Planeeringualal ei ole kaitse- ega hoiualasid. Jalakametsa maaüksusel puuduvad looduskaitsealused üksikobjektid ja muinsuskaitse all olevad objektid.

Vestla küla tee ja riigimaante ristumise tsoonis planeeringualal võib paikneda kahekeelse käokeele e. ööviiuli levikuala.

### 1.7. Maakonnaplaneeringust ja valla üldplaneeringust tulenevad tingimused

Kaarma vallal puudub kehtiv üldplaneering. Vastavalt Kaarma valla üldplaneeringu eskiislahendusele on planeeringuala läbivast kiviaiast läänepoole jääv osa väärtusliku metsaga ala (joonis 2).

Joonis 2. Väljalõige Kaarma valla eskiislahenduse kaardist.

Saare maakonnaplaneering Jalakametsa maaüksusele piiranguid ei sea. Vastavalt Saare maakonna teemaplaneeringule Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, mis on ühtlasi ka Saare maakonnaplaneeringu osa, jääb Jalakametsa maaüksus konfliktialasse (joonis 3). Käesolev detailplaneering on kooskõlas Saare maakonnaplaneeringuga.

Joonis 3. Väljalõige Saare maakonna teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused koondkaardist.

## 2. PLANEERINGU  ÜLDLAHENDUS

### 2.1. Detailplaneeringu üldeesmärgid

Detailplaneeringu üldeesmärgid on:

- kinnistu jagamine kruntideks ja üldkasutatava sihtotstarbega maaüksuseks;

- maaüksuse sihtotstarbe muutmine;

- kruntidele ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine;

- liikluskorralduse määramine ja juurdepääsu tagamine naaberkinnistutele;

- tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ning sidumine olemasolevatega;

- hoonestuse ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine;

- keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks;

- seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatuse määramine.

### 2.2. Üldlahendus

Planeerimislahenduse koostamisel on arvestatud järgmiste tingimustega:

- kruntide pindalad ja paigutus planeeritakse vastavalt 5. detsembril 2007. a. kooskõlastatud detailplaneeringu eskiislahendusele;

- teemaa planeeritakse eraldi katastriüksusena;

- planeeringuala sisesed teed planeeritakse 10 m laiusteks, juurdepääsutee naaberkinnistutele planeeritakse 12 m laiuseks;

- riigimaanteele planeeritakse 60 m laiune teekaitsevöönd, valla teele planeeritakse 20 m laiune teekaitsevöönd;

- planeeritakse üldkasutatav maa, millel asuvad puurkaev-pumbamaja, tuletõrje veehoidla ja prügikonteinerite paigutamise plats, ning millel on puhkeala otstarve;

- veevarustus planeeritakse ühispuurkaevu baasil;

- kanalisatsioon lahendatakse kogumismahutite baasil;

- sadevete ärajuhtimine lahendatakse lahtise kraavituse baasil;

- planeeritakse ala prügikonteinerite paigutamiseks;

- planeeringualal säilitatakse hoonestusala planeerimisel maksimaalselt kõrghaljastust;

- krundile on lubatud ehitada 1 elamu ja kuni 2 abihoonet;

- elamu maksimaalne ehitusalune pindala on 200 m2 ja abihoone maksimaalne ehitusalune pindala on 60 m2;

- elamud planeeritakse kuni 1,5-korruselistena.

### 2.3. Krundijaotus

Moodustatakse 9 krunti sihtotstarbega elamumaa (Positsioonid 1-9). Lisaks moodustatakse planeeringuala elanike ühisomandisse minev maaüksus, sihtotstarvetega sotsiaalmaa ja tootmismaa, kuhu rajatakse planeeringuala elanike ühisomandisse minevad lipuväljak-kiigeplats, puurkaev koos pumbamajaga, plats prügikonteineritele ning tiik, mida kasutatakse tuletõrje veehoidlana (Positsioon 10). Planeeringuala teede alune maa-ala (Positsioon 11) mõõdetakse eraldi katastriüksusena (tabel 1).

Tabel 1. Andmed kruntide moodustamiseks.

| Planeeringueelne maaüksus | Planeeringujärgne maaüksus |
| --- | --- |
| Aadress/ nimetus | Pindala, ha | Sihtotstarbed ja sihtotstarvete osakaal | Aadress/ nimetus | Pindala, m2 | Sihtotstarbed ja sihtotstarvete osakaal |
| Jalaka-metsa | 5,8 | Maatulundusmaa (M) 100 % | Positsioon 1 | 4881 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 2 | 4881 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 3 | 4881 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 4 | 4899 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 5 | 4899 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 6 | 4899 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 7 | 7527 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 8 | 7527 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 9 | 7527 | Elamumaa (E) 100 % |
|  |  |  | Positsioon 10 | 2498 | Sotsiaalmaa (Ü) 90%, Tootmismaa (T) 10 % |
|  |  |  | Positsioon 11 | 3654 | Transpordimaa (L) 100% |

### 2.4. Krundi ehitusõigus ja arhitektuurinõuded ehitustele

Planeeringuga on määratletud kruntide hoonestusala ning soovituslik hoonete asukoht. Igale hoonestusalale rajatakse üks elamu ning kuni kaks abihoonet. Ühel krundil paiknevate hoonete maksimaalseks ehitusaluseks pinnaks on lubatud 320 m2. Hoonestusala suuruseks on arvestatud kuni 1400 m2. Tootmismaale rajatakse pumbamaja max. ehitusaluse pinnaga 20 m2 (tabel 2).

Tabel 2. Kruntide ehitusõigus.

| Krundi nimetus | Krundi sihtotstarve ja sihtotstarbe osakaal | Krundi pindala, m2 | Maksimaalne hoonestusala pindala, m2 | Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala kokku, m2 | Suurim lubatud hoonete arv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Positsioon 1 | E, 100 % | 4881 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 2 | E, 100 % | 4881 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 3 | E, 100 % | 4881 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 4 | E, 100 % | 4899 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 5 | E, 100 % | 4899 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 6 | E, 100 % | 4899 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 7 | E, 100 % | 7527 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 8 | E, 100 % | 7527 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 9 | E, 100 % | 7527 | 1400 | 320 | 3 |
| Positsioon 10 | T, 10% | 2498 | 42 | 20 | 1 |

Tagamaks tervikliku miljöö kogu planeeringualal, rajatakse sarnase arhitektuuriga hooned kõigil kruntidel (tabel 3).

Elamu suurim lubatud ehitusalune pindala on 200 m2 ning abihoone suurim lubatud ehitusalune pindala on 60 m2. Elamud on lubatud rajada 1,5-korruselistena ja maksimaalse kõrgusega 8,5 m, abihooned rajatakse elamutest madalamad. Elamud rajatakse katusekaldega kuni 35o, katusematerjalina kasutatakse bituumensindlit. Hoonete tulepüsivusklass on TP3.

Tabel 3. Arhitektuurinõuded ehitistele.

| Hoone | Maks. hoonete arv | Hoone suurim lubatud ehitusalune pindala, m2 | Hoone suurim lubatud korruselisus | Hoone suurim lubatud kõrgus maapinnast, m | Maks. katuse-kaldenurk | Katuse-materjal | Tule-püsivus-klass |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elamu | 1 | 200 | 1,5 | 8,5 | 35 o | Bituumen-sindel | TP3 |
| Abihoone | 2 | 60 | 1 | Elamust madalam | - | - | TP3 |

Elamu ja abihooned peavad moodustama tervikliku ansambli. Ehitus- ja viimistlusmaterjalideks valida soovituslikult looduslikud materjalid. Värvilahendused valida soovituslikult looduslikku keskkonda sobilikud ja/või ajalooliselt Eestis kasutatud värvitoonid. Piirded rajada arhitektuuri ja ümbrusega sobivad, soovituslikult puit- või kiviaed.

### 2.5. Teedevõrk ja liikluskorraldus

Planeeringualale toimub juurdepääs Laadjala-Karja riigimaanteelt mööda olemasolevat kruusakattega kohalikku teed. Planeeringualale rajatakse uus kruntideni ning naaberkinnistuteni viiv tee.

Teemaa planeeritakse eraldi katastriüksusena. Naaberkinnistuteni viiva tee maa-ala planeeritakse 12 m laiusena ning tee vastavalt Eesti Standarditele (EVS 843:2003 Linnatänavad) vähendatud kiirusel (≤40 km/h) 4,85 m laiusena, mis mahutab kõrvuti sõitma veo- ja sõiduautot. Positsioonideni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 10 viiva tee maa-ala planeeritakse 10 m laiusena ning tee vähendatud kiirusel (≤40 km/h) 4,1 m laiusena, mis mahutab kõrvuti sõitma kahte sõiduautot.

Planeeringujärgselt ehitatud tee kasutamise kord ja korrashoiukohustus määratakse peale planeeringu kehtestamist vastavate lepingutega. Kohalik omavalitsus võib planeeringujärgselt ehitatud teed võtta üle tasuta hooldamiseks, kui need on ehitatud vastavalt väljastatud projekteerimistingimustele ja ehitusloale.

Juurdepääsuteed hooneteni, pumbamaja, tuletõrje veevõtukaevu ning prügikonteinerite juurde peavad olema vähemalt 3,5 m laiused, võimaldades korraldada hooldus-, avarii- ja päästetegevust. Kuna planeeringualal puudub suur liikluskoormus, siis hooldus-, avarii- ja päästemasinate ümberpööramine teostatakse planeeringuala teede ristumiskohas. Planeeritavate hoonete ning juurdepääsuteede vahele pole lubatud paigutada elektriõhuliine, piirdetarasid ega kõrghaljastust, mis võiksid takistada päästetöid.

Parkimine lahendatakse krundisiseselt.

Laadjala-Karja riigimaantee kaitsevööni laius on äärmise sõiduraja teljest 60 m ning kohaliku tee kaitsevööndi laius on äärmise sõiduraja teljest 20 m.

Teede ehitustöödega alustatakse peale ehitusloa saamist kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil kehtestatud alustel ja korras. Teelõigu aluskiht kaetakse keskmiselt 30 cm paksuse paekivikillustiku (fraktsiooniga 32-64 mm) kihiga. Teekatte pealiskiht kaetakse keskmiselt 10 cm paksuselt purustatud kruusaga (fraktsiooniga 0-32 mm) või peeneteralise loodusliku kruusaga. Peale teede ehitustööde lõppemist tööpiirkond puhastatakse.

### 2.6. Tehnovõrgud ja -rajatised

### 2.6.1. Elektrivarustus

Planeeringuala elektrivarustus lahendatakse vastavalt OÜ Jaotusvõrgu poolt väljastatud tehnilistele tingimustele nr. 132045 (18.12.2007). Vastavalt tehnilistele tingimustele tuleb planeeringuala elektrivarustuseks (9×3×16A) rajada Vestla 10/0,4 kV alajaamast uus maa-alune 0,4 fiider. Trassi rajamiseks koostatakse projekt, mis kooskõlastatakse asjaosaliste maaomanikega. Jaotus-liitumiskilbid on planeeritud kruntide piirile tee äärde, autoga ligipääsetavasse kohta. Krundisisesed võrgud ning liitumiskilpide täpsed asukohad lahendatakse koos hoonete elektrivarustuse projektidega.

Planeeritud maakaabelliinidele kehtib trassikaitsevöönd 1 m ulatuses mõlemale poole trassi teljest.

### 2.6.2. Veevarustus

Põhjaveevarude täienemine Saaremaal toimub Lääne-Saaremaa kõrgustikul suhteliselt ühtlaselt aastaringselt. Põhjavesi toitub kõrgematel kuivadel aladel sademetest, liigniisketel aladel põhjavee toitumist ei toimu või on vähene.

Põhjaveetase on valdavalt 2-5 m sügavusel, kohalikel aluspõhjalistel kõrgustikel 5-10 m sügavusel. Veetaseme kõikumine ulatub 1 meetrist paksema pinnakattega ja madalamatel aladel 3-5 meetrini aluspõhjakõrgendikel. Puurkaevudesse toimub põhjavee juurdevool puurkaevu ülaosas kuni 30 m sügavuseni, sügavamal puudub enamasti kvaliteetne vesi. Kaarma vallas jääb asulate veevõtt kinnitatud põhjaveevaru piiresse, olles sellest tunduvalt väiksem.

Planeeringualal tagatakse veevarustus ühispuurkaevu rajamisega, puurkaevu ümber rajatakse pumbamaja. Veetrassid kulgevad kavandatavate teede äärest kruntidele. Ühe inimese veetarve on ligikaudu 0,1 m3 ning ühe majapidamise keskmine elanike arv on 3 inimest, seega puurkaevust maksimaalselt võetava vee hulk on 0,1×3×9=2,7 m3 ööpäevas.

Ühisveevärgi maa-aluste torustike kaitsevöönd on 2 m.

Käesoleva planeeringuga taotletakse planeeritava puurkaevu veehaarde sanitaarkaitseala vähendamist puurkaevust 50 meetrilt 30 meetrile kuna vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas ja kasutatakse ühisveevärgi vajaduseks.  Veehaarde sanitaarkaitseala kitsendab positsioone 6 ja 10.

### 2.6.3. Tuletõrjevee varustus

Tulekustutusvee tarbeks planeeritakse lahtine tuletõrjeveehoidla, mahuga 50-100 m3, mille täitmine toimub vajadusel planeeritavast puurkaevust. Tuletõrjevee ammutamiseks on planeeritud juurdepääsutee äärde veevõtukaev, mis ühendatakse veehoidlaga toru abil. Vältimaks vee külmumist talvisel perioodil, peab maa-alune veetoru asetsema vähemalt 1,5 m sügavusel ning kaevuluuk soojustatakse. Veekogu pinnanivoo ja tuletõrjeauto paiknemiskoha kõrguste vahe ei tohi ületada 4 m (Eesti Standard EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Tuletõrje veevarustus).

### 2.6.4. Kanalisatsioon

Põhjavesi on planeeringualal kaitsmata, seega väga kõrge reostusohtlikkusega (joonis 4).

Joonis 4. Väljalõige Saare maakonna põhjavee kaitstuse kaardist.

Kanalisatsioon lahendatakse planeeritavatel kruntidel kogumismahutite baasil. Kogumismahuti minimaalne soovitatav maht on 5 m3. Kogumismahutite tühjendamine toimub vastavalt jäätmeseadusele lähimasse purglasse.

### 2.6.5. Sademevee kanalisatsioon ja drenaaž

Käesoleva planeeringuga sademevee ärajuhtimissüsteemi ei planeerita, kuna maapind suudab sademeveed vastu võtta. Vajadusel lahendatakse sademevee ärajuhtimissüsteem krundil eraldi hoonete ehitusprojektiga.

### 2.6.6. Sidevarustus

Sidevarustus lahendatakse raadio- ja mobiilsidevõrgu kaudu.

### 2.6.7. Soojavarustus

Planeeritavate hoonete küte lahendatakse lokaalsena.

### 2.7. Haljastuse ja heakorra põhimõtted

Planeeringualal säilitatakse maksimaalselt olemasolevat looduslikku keskkonda. Hoonestusalad raadatakse vastavalt metsaseadusele. Väljaspool hoonestusalasid olevaid puistuid võib harvendada, säilitades maksimaalselt olemasolevat kõrghaljastust.

Heakorrastamine on ette nähtud vastavalt Kaarma Vallavolikogu 12. septembri 2002. a. määrusega nr. 10 kinnitatud Kaarma valla heakorra eeskirja nõuetele.

### 2.8. Jäätmekäitlus

Tavajäätmete kogumiseks on ette nähtud plats prügikonteineritele. Jäätmevedu korraldatakse vastavalt Kaarma vallavolikogu 22. veebruari 2006. a. määruse nr. 10 lisale Kaarma valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord.

### 2.9. Tuleohutusnõuded

Kuna planeeringuala on enamalt jaolt kaetud metsaga, on tegemist tuleohtliku alaga. Seega tuleb arvesse võtta keskkonnaministri 15. juuni 1998. a. määruse nr. 46 Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine tuleohutusnõudeid.

Planeeritavad hooned ehitatakse vähemalt tulepüsivusklassi TP3 nõuetele ning vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a. määrusele nr. 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded. Planeeringuga on tagatud tuleohutuskujad – hoonestusala ei ole planeeritud lähemale krundipiirile kui 4 m ning hoonetevahelise kuja laius on vähemalt 8 m.

Tulekustutusvee tarbeks planeeritakse sotsiaal- ja tootmismaale tiik, mahuga 50-100 m3. Tiigi täitmine toimub vajadusel planeeritavast puurkaevust. Tuletõrjeveevõtuks on planeeritud juurdepääsutee äärde veevõtukaev, mis ühendatakse veehoidlaga maa-aluse plasttoru abil.

Kõik planeeringuala sisesed teed on kavandatud laiusega vähemalt 3,5 m ja kruusakattega, et tagada päästemasinate aastaringne ligipääs. Veevõtukoha platvorm ja veevõtukaev projekteerida ja ehitada nii, et vee võtmine oleks võimalik aastaringselt. Tuletõrje veevõtukoht peab olema tähistatud vastavalt siseministri 8. septembri 2000. a. määrusele nr. 55 Tuleohutuse üldnõuded.

### 2.10. Keskkonnatingimused planeeringuga kavandatava elluviimiseks

Kaarma Vallavalitsus kaalus oma 13. detsembri 2007. a. korraldusega nr. 478, kas antud detailplaneeringulahendusel võib olla olulist keskkonnamõju. Kaarma Vallavalitsus ei pidanud antud detailplaneeringule strateegilise keskkonnamõju hindamist vajalikuks, kuna eeldatavalt ei ole planeeringulahendusel olulist keskkonnamõju.

Planeeringualal ei ole kaitse- ega hoiualasid ning puuduvad looduskaitsealused üksikobjektid.

Planeeringuala sisesed teed ehitatakse valmis enne hoonete ehitamist, vältimaks pinnasekahjustusi, mida raskeveokid ehitusel võivad põhjustada. Teekatendi materjal hangitakse võimalusel lähimast kruusakarjäärist. Teede rajamise ja hoonestamise käigus püütakse maksimaalselt säilitada olemasolevat looduslikku keskkonda.

Planeeringuala asub kaitsmata põhjaveega alal. Kanalisatsioon lahendatakse planeeritavatel kruntidel kogumismahutite baasil. Kogumismahutite tühjendamine toimub vastavalt jäätmeseadusele Kuressaare purglasse.

Põhjavett ammutatakse ühisest puurkaevust. Planeeritav arvestuslik veetarbimine on maksimaalselt 2,7 m3 ööpäevas. Arvestades ööpäevast tarbimist ja piirkonna põhjavee varusid, ei koorma antud planeeringuala maksimaalne veetarbimine põhjaveevarusid. Vee erikasutusluba pole vaja.

Tavajäätmete jaoks on ette nähtud plats jäätmete liigiti kogumise prügikonteineritele.

## 3. PLANEERIMISLAHENDUSE  ELLUVIIMISE  RAKENDUSKAVA

Peale käesoleva planeeringu kehtestamist teostatakse planeering vastavalt järgmisele kavale:

- tee projekteerimine ja ehitamine vastavalt detailplaneeringule;

- elektrivõrkude projekteerimine ja ehitamine vastavalt detailplaneeringule;

- puurkaevu, veevarustustrasside, kanalisatsioonisüsteemide ja -trasside rajamine vastavalt detailplaneeringule;

- planeeringuala kruntimine vastavalt detailplaneeringule;

- projekteerimine ja ehituslubade taotlemine elamute ja abihoonete rajamiseks vastavalt detailplaneeringule;

- elamute ja abihoonete ehitamine vastavalt detailplaneeringule.

## 4. KEHTIVAD  PIIRANGUD

### 4.1. Teekaitsevöönd

Alus: 	Teeseadus (RT I 1999, 26, 377);

Teede- ja siseministri 28. septembri 1999. a. määrus nr. 59 Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173).

Tee kaitseks, teehoiu korraldamiseks, liiklusohutuse tagamiseks ning teelt lähtuvate keskkonnakahjulike ja inimesele ohtlike mõjude vähendamiseks rajatakse tee äärde kaitsevöönd.

Riigimaantee kaitsevööndi laius mõlemal pool sõiduraja telge ja mitme sõiduraja korral mõlemal pool äärmise sõiduraja telge on 50 meetrit.

Liiklusmüra taotlustase uutel planeeritavatel elamualadel on päeval 55 dB ning öösel 45 dB.

Teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta keelatud:

- ehitada hooneid või rajatisi ning rajada istandikke. Detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel võib hooneid ehitada teekaitsevööndisse juhul, kui see on lubatud kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringus;

- ehitada kiirendus- või aeglustusrada, peale- või mahasõiduteed, alalist või ajutist müügipunkti või muud teeninduskohta;

- takistada jalakäijate liiklemist neid häiriva tegevusega;

- paigaldada valgustusseadet või teabe- ja reklaamivahendit;

- korraldada spordivõistlust või muud rahvaüritust;

- kaevandada maavara ja maa-ainest;

- teha metsa uuendamiseks lageraiet;

- teha veerežiimi muutust põhjustavat maaparandus- või muud teehoiuvälist tööd.

Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale. Mitmele omanikule kuuluvate teede ristumiskohal vastutab iga omanik ohutuks liiklemiseks vajaliku tee seisundi eest talle kuuluva kinnisasja ulatuses. Uue tee ristumiskoha ehitamise kulud kannab omanik, kes nõuab teede ühendamist. Teede omanike kokkuleppel võib kulud jaotada.

### 4.2. Elektripaigaldiste kaitsevöönd

Alus: 	Elektriohutusseadus (RT I 2007, 22, 64);

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. märtsi 2007. a. määrus nr. 19 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord (RTL 2007, 27, 482).

Elektripaigaldise kaitsevöönd on elektripaigaldist, kui see on iseseisev ehitis, ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus ohutuse tagamise vajadusest lähtudes kehtivad kasutuspiirangud. Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud tõkestada juurdepääsu elektripaigaldisele, põhjustada oma tegevusega elektripaigaldise saastamist ja korrosiooni ning tekitada muul viisil olukorda, mis võib ohustada inimest, vara või keskkonda, samuti korraldada kõrgepingepaigaldise õhuliini kaitsevööndis massiüritusi.

Maakaabelliini maa-ala kaitsevöönd on piki kaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

Elektripaigaldise omaniku loata on keelatud:

- elektripaigaldise kaitsevööndis ehitada, sealhulgas ehitada tanklat, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid;

- maakaabelliinide kaitsevööndis töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit ning ladustada ja teisaldada raskusi.

### 4.3. Ühisveevärgi kaitsevöönd

Alus: 	Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus (RT I 1999, 25, 363);

Keskkonnaministri 16. detsembri 2005. a. määrus nr. 76 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus (RTL 2005, 123, 1949).

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevöönd on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste alla 250 mm siseläbimõõduga survetorustike kaitsevööndi ulatus telgjoonest mõlemale poole on 2 m. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni maa-aluste vabavoolsete torustike, mille siseläbimõõt on alla 250 mm ja mis on paigaldatud kuni 2 m sügavusele, kaitsevööndi ulatus torustiku telgjoonest mõlemale poole on 2 m.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndis peab hoiduma tegevusest, mis võib ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitisi kahjustada, sealhulgas ei tohi:

- tõkestada juurdepääsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele ega istutada puid;

- ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku loata ehitada, ladustada materjale ning teha lõhkamis-, puurimis-, kaevandamis-, vaia-, kaeve-, täite-, üleujutus- või kuivendustöid ja ehitiste juures ka tõstetöid.

### 4.4. Tehnovõrgud ja -rajatised

Alus: 	Asjaõigusseadus (RT I 1993, 39, 590).

Kinnisasja omanik on kohustatud taluma tema kinnisasjal maapinnal, maapõues ning õhuruumis ehitatavaid tehnovõrke ja -rajatisi (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustikku, elektroonilise side või elektrivõrku, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldist või surveseadmestikku ja nende teenindamiseks vajalikke ehitisi), kui need on teiste kinnisasjade eesmärgipäraseks kasutamiseks või majandamiseks vajalikud, nende ehitamine ei ole kinnisasja kasutamata võimalik või nende ehitamine teises kohas põhjustab ülemääraseid kulutusi.

### 4.5. Veehaarde sanitaarkaitseala

Alus:	Veeseadus (RT I 1994, 40, 655).

Veehaarde sanitaarkaitseala on joogivee võtmise kohta ümbritsev maa- ja veeala, kus veeomaduste halvenemise vältimiseks ning veehaarderajatiste kaitsmiseks kitsendatakse tegevust ja piiratakse liikumist.

Veehaarde sanitaarkaitseala ulatus on 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga.

Keskkonnaminister võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala:

- kuni 10 meetrile, kui vett võetakse alla 10 m3 ööpäevas ja kasutatakse ühisveevärgi vajaduseks;

- 30 meetrile, kui vett võetakse üle 10 m3 ööpäevas ja põhjaveekiht on hästi kaitstud.

Põhjaveehaarde sanitaarkaitsealal laiusega kas 30 m või 50 m on majandustegevus keelatud, välja arvatud veehaarderajatiste teenindamine, metsa hooldamine, heintaimede niitmine ja veeseire.

### 4.6. Metsa raadamine

Alus: 	Metsaseadus (RT I 2006, 30, 232);

Raadamiseks nõusoleku taotlemise kord, taotluse vorm ja volitatud isiku määramine (RTL, 07.12.2006, 86, 1559).

Raadamine on raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Raadamiseks annab kirjaliku nõusoleku keskkonnaminister või tema volitatud isik (Keskkonnaministeeriumi maakonna keskkonnateenistuse juhataja):

- planeerimisseaduse kohaselt kehtestatud üldplaneeringu või selle puudumise korral kehtestatud detailplaneeringu alusel;

- ehitusseaduse või maaparandusseaduse kohase ehitusprojekti või elektriohutusseaduse kohase elektripaigaldise käidukava alusel, kui detailplaneeringu kohustus puudub;

- kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas kaitse-eeskirja või kaitsekorralduskava alusel.

Raadamise taotlemiseks esitab metsaomanik või tema esindaja kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele taotluse, millele lisatakse detailplaneeringu kohustuseta ala korral «Ehitusseaduse» või «Maaparandusseaduse» kohane ehitusprojekt või «Elektriohutusseaduse» kohane elektripaigaldise hoolduskava.

### 4.7. Tuleohutusnõuded

Alus: 	Siseministri 8. septembri 2000. a. määrus nr. 55 Tuleohutuse üldnõuded (RTL 2000, 99, 1559);

Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a. määrus nr. 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded (RT I 2004, 75, 525);

Keskkonnaministri 15. juuni 1998. a. määrus nr. 46 Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine (RTL 1998, 216/217, 854);

Eesti Standard EVS 812-6:2005 Ehitiste tuleohutus Osa 6: Tuletõrje veevarustus.

Planeeringuala hooned tuleb ehitada vastavalt Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a. määrusele nr. 315 Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded.

Territooriumi sõidutee, juurdepääs ehitisele ja ladustatud materjalile ning tuletõrje-veevõtukohale hoitakse vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Tee või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult muu läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust näitav viit.

Tuletõrje-veevõrgu veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse vähemalt üks kord aastas.

Tuletõrje-veehoidla kasutamisel tuleb:

- jälgida vee tasapinda veehoidlas ning lekke korral võtta meetmed selle kõrvaldamiseks ja veehoidla veega täitmiseks;

- taastada 36 tunni jooksul pärast tulekahju kustutamist või tulekustutusõppust projektiga ettenähtud veevaru veehoidlas;

- keelata tuletõrje-veehoidlas oleva vee kasutamine muuks otstarbeks, välja arvatud tulekahju kustutamine või tulekustutusõppuse läbiviimine;

- tagada veehoidla aastaringse kasutamise võimalus.

Tuletõrje-veehoidla või looduslikul veekogul tulekustutusvee võtmiseks kohandatud veevõtukoht tähistatakse eraldi tulbal kuni 2 m kõrgusele kinnitatud valgustatud või helenduva sildiga, mille kaugus vahetust veevõtukohast on kuni 2 m. Silt peab olema ristkülikukujuline, minimaalmõõtmetega 200 × 600 mm ning sellel peab olema kirje «Tuletõrje-veevõtukoht» ja tehisveehoidla puhul ka veevaru kogus kuupmeetrites ja veevõtukoha haldaja andmed. Sildi taust peab olema punast ning vähemalt 10 mm laiune sildi ääris ja sildil olev kirje valget värvi.

Tuletõrjeveehoidla ja mahuti mahutavus peaks olema vähemalt 50 m3. Olenevalt ehitisest võib kooskõlastatult Päästeameti kohaliku päästeasutusega veehoidla mahtu vähendada kuni 10 m3-ni.

Tuletõrje-veevõrgu veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse vähemalt üks kord aastas.

Tuletõrje-veehoidla kasutamisel tuleb:

- jälgida vee tasapinda veehoidlas ning lekke korral võtta meetmed selle kõrvaldamiseks ja veehoidla veega täitmiseks;

- taastada 36 tunni jooksul pärast tulekahju kustutamist või tulekustutusõppust projektiga ettenähtud veevaru veehoidlas;

- keelata tuletõrje-veehoidlas oleva vee kasutamine muuks otstarbeks, välja arvatud tulekahju kustutamine või tulekustutusõppuse läbiviimine;

- tagada veehoidla aastaringse kasutamise võimalus.

Tuleohtlik aeg metsa ja muu taimestikuga kaetud alal algab kevadel pärast lume sulamist ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut ning teavitab sellest avalikkust massiteabevahendite kaudu, sealhulgas vähemalt kahes üleriigilise levikuga ajalehes.

Tuleohtlikul ajal on tuleohtlikul alal keelatud:

- suitsetamine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle jäänused;

- lõkke tegemine, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas;

- raiejäätmete põletamine;

- kulu põletamine;

- rohket suitsu tekitava risu, põhu jms põletamine;

- muu tegevus, mis võib põhjustada tulekahju.

Koostaja: Tiina Kiiker

05.03.2009

# B. GRAAFILINE  OSA

## 1. ASUKOHAPLAAN  (1:10000)

## 2. TUGIPLAAN  (1:1000)

## 3. KRUNDIJAOTUSPLAAN  (1:1000)

## 4. PLANEERIMISLAHENDUS  (1:1000)

# C. LISAD

## 1. FAILID

## 2. MUUD  MATERJALID