OÜ A.M.T. INVEST

Tolli 7 Kuressaare; telefon 45 33738

Tegevuslitsents: MTR nr. EEP 000672

Reg. Nr. 10296208

KAARMA VALD MÄNDJALA KÜLA

AASPERE JA RANNA KINNISTUTE

DETAILPLANEERING.

DP-0241

Algataja: Kaarma Vallavalitsus

Finantseerija: Omanike esindajad Raul Sink ja Tiina Paju, OÜ Toomkooli Invest

Koostaja: Avo Tasa

KURESSAARE

2010

KÖITE   KOOSSEIS

- Seletuskiri

  - Planeeritava kõrgepingekaabli skeem

  - Kaitstavate loodusobjektide kaart

- Graafiline osa

2.1  DP põhijoonis 2 lehel

2.2  DP Maakasutuse joonis

- Lähtematerjalid ja lisad

  - Omaniku avaldus

  - Kaarma Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamiseks nr. 163  23. 04. 2010.a.

  - Lähteseisukohad

  - Teated ajalehes

  - Eesti Energia liitumistingimused

  - Kruntide plaanid

AASPERE JA RANNA KINNISTUTE

S   E   L   E   T   U   S   K   I   R   I

1. ÜLDOSA.

- LÄHTESITUATSIOON

Planeeringu nimetus                          Kaarma valla Mändjala küla

Aaspere ja Ranna kinnistute detailplaneering

Algataja				       Kaarma Vallavalitsus

Planeeritavate kinnistute omanikud:	   Aaspere mü: Raul Sink ja Tiina Paju

Kauri mü: Raul Sink ja Tiina Paju

Rannaluite mü: Raul Sink ja Tiina Paju

Ranna mü: OÜ Toomkooli Invest

Aaspere mü: Raul Sink ja Tiina Paju

Planeeringuala suurus			~54 ha

Planeeringu eesmärgid	Planeeringu eesmärgiks on olemasoleva maakasutuse sihtotstarbe muutmise ettepaneku esitamine, olemasolevatele katastriüksustele hoonestusõigusega maatükkide piiride määramine ja neile  hoonete asukoha ja hulga määramine,   juurdepääsude, parkimise, heakorra ning tehnovõrkude lahendus. Hoonetele ja rajatistele projekteerimistingimuste määramine.

    - Lähtematerjalid

- Kaarma Vallavalitsuse korraldus nr. 163  23.04.2010  detailplaneeringu algatamise kohta.

- Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks  koos lisadega.

- Asukoha skeem.

- Katastriüksuste plaanide koopiad.

    - Olemasoleva ruumi kirjeldus

Planeeritav ala paikneb Saare maakonnas  Kaarma vallas  Mändjala külas. Planeeritavad katastriüksused:  Aaspere ( katastritunnus 34801:008:0488),   Kauri      ( katastritunnus 34801:008:0525), Rannaluite ( katastritunnus 34801:008:0526), Aaspere ( katastritunnus 34804:001:0228) ja Ranna ( katastritunnus 34804:001:0020). Ala asub Kuressaarest ca 9 km. kaugusel.

Planeeritav ala piirneb põhjast Kuressaare-Sääre maanteega.  Lõunast piirab planeeringuala Läänemeri. Läänest piirab planeeringuala Päikseranna kinnistu ja idast Sihi kinnistu.

Planeeritavad kinnistud asuvad osaliselt madala männimetsaga kaetud ja osaliselt üleujutataval Kaarma valla hajaasustusega piirkonnas.

Planeeringuala asub Saare maakonnaplaneeringu teema-planeeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” määratud rohevõrgustiku koridori alal.

Ala on tasase reljeefiga, lääne ja maantee suunas tõusva pinnaga. Ala on kaetud osaliselt männimetsaga, rannaosas rohumaa ja üleujutatava roostikuga. Piirkonda läbivad mitmed endisel ajal sissesõidetud pinnasteed.

Planeeringualal asub III kategooria kaitstavate taimede püsielupaik (nõmmnelk)

Piirkonnas on juba olemas mitmed kommunikatsioonid.

Kuressaare -Sääre maantee servas asub Nasva-Salme survekanalisatsioonitoru.

Kuressaare -Sääre maantee servas asub Elioni sidekaabel.

Kuressaare -Sääre maantee servas asub 35KV kõrgepinge kaabelliin..

Planeeringualal asub likvideeritav 10KV õhuliin.

Planeeringuala kruntide vahele jääb Liiva mü. ( katastritunnus 34804:001:0369), mida ei planeerita.

1.1.3 Olemasoleva maaüksuse struktuuri, omandi ja kehtivate kitsenduste kirjeldus.

| Krundi aadress | Krundi omanik | Krundi pindala | Krundi sihtotstarve | Katastri tunnus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AASPERE mü. KAURI mü. RANNALUITE mü. AASPERE mü. RANNA mü. | Raul Sink Tiina Paju Raul Sink Tiina Paju Raul Sink Tiina Paju Raul Sink Tiina Paju OÜ Toomkooli Invest | 8,27 ha 4,51 ha 15,28 ha 9,75 ha 7,7ha | Maatulundusmaa 100% Maatulundusmaa100% Maatulundusmaa100% Maatulundusmaa100% Maatulundusmaa100% | 34801:008:0488 34801:008:0525 34801:008:0526 34804:001:0228 3404:001:0020 |  |

Planeeritaval alal on järgmised seadusest tulenevad kitsendused:

- Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

- Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses vabaks liikumiseks. Veeseaduse §10.

- Läänemere ehituskeeluvöönd 200m. ulatuses tavaveepiirist.

- Kuressaare -Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

- Sidekaabli kaitsevöönd 2m.

- Survekanalisatsioonitrassi kaitsevöönd 2m. mõlemale poole trassi.

- 35KV kõrgepingekaabli kaitsevöönd 1m. mõlemale poole kaablit.

- Planeeringualal asub III kategooria kaitstavate taimede püsielupaik.

- Planeeringualal asub metsa vääriselupaik.

- Likvideeritava 10KV õhuliini kaitsevöönd 10m. mõlemale poole liini. ( Kehtib liini likvideerimiseni 2010 aastal.)

    - ÜLDPLANEERINGUST TULENEVATE TINGIMUSTE KIRJELDUS

Maa kasutamise funktsioon momendil on maatulundusmaa. Praegu käsitletava Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringualal on piirkond märgitud pereelamualana. Olemasolevat metsa võib käsitleda kaitsehaljastusena.  Nasva ja Mändjala piirkonnas soovitatakse puhkemajanduse arendamist.  Planeeritavast alast põhjas asuvad suured suvilapiirkonnad. Läänes Päikseranna kinnistul on planeerimisstaadiumis puhkekompleksi rajamine.

Planeeringuala on määratletud tervikuna detailplaneeringu kohustusega alana. Koos ehitustegevusega tuleb tagada väärtuslike maastikute ja looduskoosluste säilimine, rand ja teerajad vajavad korrastamist.

  - PLANEERINGU ÜLDLAHENDUS

1. Planeerimislahendus teeb ettepaneku vastavalt Kaarma valla poolt väljastatud lähteseisukohtadele ja maaomanike soovidele muuta krundijaotust selliselt, et viie katastriüksuse asemele luua kakskümmend üks maaüksust. Kuueteistkümnele kinnistule on planeeritud ehituskrundi rajamise võimalus ja kruntide sihtotstarbeks jääb elamumaa. Neli krunti moodustatakse Kuressaare- Sääre tee äärde planeeritava kergliiklustee ja ühiste rajatavate kommunikatsioonide tarbeks. Nende sihtotstarbeks jääb transpordimaa sihtotstarve. Üks krunt jääb maatulundusmaa sihtotstarbega.

2. Igale ehitusõigusega kinnistule on määratud hoonestusala , mis jääb teekaitsevööndi ja Läänemere ehituskeeluvööndi vahele. Samuti on hoonestusala määramisel võetud arvesse piirkonna üleujutatavust.  Hoonestusalade omavaheline kaugus on määratud tuletõrjekujaga 8m. Moodustatavad elamukrundid on 50-80 m. laiused ja ulatuvad kuni mereni.

3. Hoonestusõigusega kinnistutest on moodustatud kolm suuremat gruppi, mille hoonestuse juures saab kasutada erinevaid arhitektuurilisi võtteid. Igal hoonegrupil on omaette juurdepääs Kuressaare- Sääre maanteelt.

4. Ehitusõigusega kruntide jaoks ehitatakse välja ühised kommunikatsioonid. Veevõrk ühendatakse tsentraalse Nasva küla veevõrguga. Kanalisatsioonivõrk ühendatakse Nasva-Salme survekanalisatsioonitrassiga kahe pumpla baasil. Torustikud rajatakse planeeritavate teede serva, et vältida liigset puude mahavõtmist.

Elektrivarustuse tagamiseks rajatakse uus alajaam ja rajatakse madalpinge kaabelliinid piki juurdepääsuteid kruntideni.

5. Elamute rajamine antud piirkonda on nii majanduslikult kui ka  ühiskondlikult põhjendatud. Nii Mändjala küla, kui ka kõrvalolev Nasva küla on tihedalt asustatud ja inimeste soov siia piirkonda kodu või suvemaja rajada on suur. Kuueteistkümne majapidamise lisandumine ligi kilomeetrilisele alale ei tihenda oluliselt piirkonna hoonestatust. Piirkonnal on tihe bussiühendus  Kuressaare linnaga, mis võimaldab uutel elanikel pääsu vallakeskusesse, kauplustesse, kultuuriasutustesse. Samuti laste transport lasteasutustesse selles piirkonnas juba toimib. Piirkonna väljaarendamisel ja juurdepääsu rajamisel kallasrajale suureneb kohalike elanike võimalus kasutada ka mereranda, mis on praegu roostunud ja mahajäetud.

6. Planeeritavate maaüksuste vahel asub Liiva mü.Antud planeeringuga kindlustatakse sellele maaüksusele vajalikud juurdepääsud POS 5 ja POS7 kinnistutelt, samuti võimaldatakse liitumised vee-ja kanalisatsioonitorustikega ning madalpinge kaabliga. Maaüksus jääb endiselt maatulundusmaaks.

PLANEERITAV KRUNDIJAOTUS

| Krundi aadress | Krundi omanik | Krundi pindala | Krundi sihtotstarve | Moodustatakse kinnistust |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POS 1 POS 2 POS 3 POS 4 POS 5 POS 6 POS 7 POS 8 POS 9. POS 10 POS 11 POS 12 POS 13 POS 14 POS 15 POS 16 POS 17 POS 18 POS 19 POS 20 POS 21 | Raul Sink Tiina Paju „ „ „ „ „ Raul Sink Tiina Paju „ „ „ Raul Sink Tiina Paju „ „ „ „ OÜ Toomkooli Invest „ „ „ Raul Sink Tiina Paju „ | 1,84 ha 1,70 ha 1,47ha 1,49 ha 1,57 ha 0,20 ha 1,45 ha 1,46 ha 1,41ha 0,18ha 0,29ha 8,27 ha 2,47 ha 2,17 ha 2,08 ha 2,21 ha 2,09 ha 3,57 ha 0,16 ha 1,49 ha 8,26 ha | 001;E100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 007;L100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 007;L100% 007;L100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 001;E100% 007;L100% 001;E100% 011;M100% | Aaspere mü. Kauri mü. Rannaluite mü. Ranna mü. Aaspere mü. |

  - HOONESTUS

Vastavalt väljastatud lähteseisukohtadele on igale uuele hoonestatavale kinnistule planeeritud üks hoonestusala ja sellele üks elamu ja kuni kaks abihoonet. Elamu katuseharja suurim lubatud kõrgus maapinnast 10 meetrit. Kõikide hoonete ehitusalune pind ei tohi hoonestusalal ületada 300m².

Võttes arvesse konkreetset asukohta peavad projekteeritavad hooned olema loodusesse sulanduvad, järgides kaasaegset arhitektuurikeelt. Maju iseloomustavad puhtad pinnad ja looduse keskel asuv paviljonilaadne ruumilahendus. Mahulise eripära tagab iga konkreetse krundi asukoht ilmakaarte suhtes, ümbrus ja juurdepääsutee asukoht.

Arhitektuur-ehituslikud nõuded.

- Korruselisus max 2

- Katuse kalle 10º-42º Katusekatteks plekk, puit, roog, mätas või katusekivi

- Hoonete minimaalne nullkõrgusmärk  Aaspere kinnistul 3,00m. Kauri knnistul 2,50m. Rannaluite, Ranna ja Aaspere kinnistutel 2,00m.

- Välisseinte viimistluses mitte kasutada imiteerivaid ja kunstmaterjale. Sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamide ja uste juures mitte kasutada plastmaterjale. Kaasaegse arhitektuurikeelega hoonetel klaaspinnad (avarus, valgus).

- Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt. Piirdeid lubatakse rajada ainult ehitusõigusega maaüksustel ala sidususe ja loodusliku ilme säilitamiseks.

- Värvivalik hoonetel ja piiretel peab olema tagasihoidlik, kasutada naturaalseid toone.

  - LIIKLUSKORRALDUS JA PARKIMINE

Planeeringuala piirneb põhjast riigimaanteega nr. 21077 Kuressaare-Sääre, kust on planeeritud 4 mahasõitu.Tee kaitsevöönd on 50m. Mahasõidud on kavandatud olemasolevate allasõitudega kokku viia, et vältida uute teede rajamist ja liigset puude mahavõtmist.

Kruntidele jagunemine toimub mööda olemasolevaid metsateid. Krundisisestele teedele planeeritakse käänakuid, mille otseseks vajaduseks on teelt läbipaistvuse vähendamine ja võimaliku tuulekoridori tekkevõimaluse ärahoidmine. Teede asukoht valitakse lähtudes olemasolevatest puudest ja nõmmenelgi kasvukohtadest, neid võimalikult palju säilitades.

Üldine teede laius on 4m. Mahasõitudel kasutada 4,5 m. laiust teed mõõdasõitude hõlbustamiseks.Teed kaetakse kruusakattega, kasutada ei tohi asfalt ja betoonkatet. Teede rajamisel jälgida reljeefi ja haljastust. Kuna osa teid on tupikteed, siis ehitada välja ka ümberpõõramiskohad.

Parkimine on lahendatud hoonestusaladel. Planeerida vähemalt kaks autokohta.

Detailplaneeringuga on kavandatud jalakäijatele rannale avalikule kallasrajale juurdepääsuks rajada POS 12 kinnistule juurdepääsutee. Selleks kasutatakse ära metsas olemasolevat sihti.

##### TULEOHUTUS

Uute hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda Eesti projekteerimisnormidest ja Vabariigi Valitsuse määrusest nr. 315, 27.10.2004.

Hoone tulepüsivusklass on TP-3 ja I kasutusviis.

Vastavalt tulekaitsenormidele peab hoonete vaheline kuja olema 8 meetrit, seega

ehituspiiranguga ala on 4,0m. ulatuses kahe kinnistu vahelisest piirist.

Kinnistu omanikud peavad pääsu krundile hoidma vabad. Sõiduväravate laius minimaalselt 4m.

Lähim olemasolev veevõtukoht tuletõrjeautodele asub Nasva jões 1,5km. kaugusel.

Planeeringualale ehitatakse rajatavale veetorustikule välja kaks tuletõrjehüdranti. Veetoru läbimõõt tuleb valida selline, et vee kogus oleks piisav hüdrandi tööks.

Tuletõrjehüdrantide mitteväljaehitamise korral tuleb rajada arendajal nende asemele 50m³ mahutavusega tuletõrjeveehoidlad.

##### KUIVENDUS, VERTIKAALPLANEERING

Kõikidele teedele ja jalgteedele ehitatakse välja kuivendussüsteemid mõlemale poole teed ( kraavitus, truubid ). Teede pinnakate tõstetakse ümbritsevast maapinnast vähemalt 20cm. kõrgemale.  Maapinna vertikaalplaneering hoonestusaladel peab tagama võimalikult suures mahus olemasoleva haljastuse säilimise. Kõige enam pinnasetöid ja maapinna kõrguste tõstmist vajab planeeringuala idanurk.

Hoonete minimaalne nullkõrgusmärk  Aaspere kinnistul 3,00m. Kauri kinnistul 2,50m. Rannaluite, Ranna ja Aaspere kinnistutel 2,00m.

1.7. TEHNOVÕRGUD

1.7.1 Elektrivarustus

Vastavalt Eesti Energia AS poolt väljastatud tehnilistele tingimustele planeeringuala liitumiseks Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ projekteerib ja ehitab 16 liitumiskilpi peakaitsmega 3x16A. Liitumispunktist tarbijani ehitab omanik oma vajadustele vastava liini. Elektrikaabli trassid kaevatakse juurdepääsuteede serva. Alajaama ehituse vajaduseks on ette nähtud maa-ala rajataval POS 10 kinnistul.

1.7.2 Veevarustus

Kruntide veevarustus on planeeritud lahendada Nasva küla puurkaevu ja väljaehitatava veetorustiku baasil. Liitumispunktist ehitatakse välja veetorustik sellise arvestusega, et seda on võimalik pikendada naaberkinnistuteni. Samuti peab veetorustik tagama kahe tuletõrjehüdrandi töö. Ühe hoonestusala arvutuslik veetarbimine on orienteeruvalt 250-300 l/ööp. Detailplaneeringu mahus näidatud kogu hoonestuse väljaehitamise korral on arvutuslik veevajadus kokku järgmine:

Qmax d = 5 m3/d. Qmax d = 1800 m3/aastas.

Vee- ja kanalisatsioonitorustik paigaldatakse ühisesse kaevikusse juurdepääsutee serva, sellise arvestusega, et teisele poole teed rajatakse madalpinge kaablitrassid.

1.7.3 Kanalisatsioon

Planeeringuala läbib Kuressaare- Sääre tee ääres Nasva-Salme survekanalisatsioonitorustik. Planeeritavad hooned on kavas kanaliseerida kahte ülepumplasse, kust edasi pumbatakse reovesi survekanalisatsioonitorustikku. Vee- ja kanalisatsioonitorustik paigaldatakse kaevikusse juurdepääsutee serva, sellise arvestusega, et teisele poole teed rajatakse madalpinge kaablitrassid.

1.7.4 Prügimajandus

Lähtutakse Kaarma valla jäätmekavast, ja jäätmehoolduse eeskirjast.

Planeeringualal tegutsedes tuleb silmas pidada:

  - vältida jäätmete tekkimist

  - taaskasutatakse jäätmeid

Prügikonteinerid paigaldada hoonete juurde teepoolsesse külge. Sõlmida leping prügifirmaga konteinerite tühjendamiseks.

1.7.5 Sadeveed

Sadeveed immutatakse pinnasesse. Maapinnale hoonete ümber antakse kalle hoonest eemale ja juhitakse sadeveed kaugemale.

1.7.6 Haljastus ja heakord

##### Planeeringulahendusega on tagatud piirkonnas kasvavate looduskoosluste säilimine. Kuna ehitisi ja rajatisi on hoonestamisel võimalik paigutada looduslikult sobivatesse kohtadesse nii, et olemasolevaid looduskooslusi säilitatakse maksimaalselt. Hoonete projektide koostamise käigus kooskõlastatakse hoonete asukohad keskkonnaametiga.

##### Olemasolev kaitsemets säilitatakse. Puude raiet tehakse minimaalselt ehitiste rajamise eesmärgil. Teede ja hoonestuse rajamisel säilitatakse olemasolevaid puudegruppe. Aaspere kinnistul asuvas vääriselupaigas tuleb säilitada vanu luitemände, raiuda noori mände nende ümbert. Noorte haabade, leppade ja kaskede väljaraie kuni 80%.

##### 1.8.  KESKONNAKAITSELISED EESMÄRGID

1.8.1. Keskkonda iseloomustavad aspektid

- Keskkonda iseloomustavad aspektid on järgmised: geomorfoloogiliselt on tegemist kuhjetasandikuga, millele Läänemere arengu käigus on moodustunud üksikud luited planeeringuala lääneosas. Pinnakate on paks ja koosneb segateralisest liivast. Põhjavesi on alal hästi kaitstud.

- Paralleelselt rannajoonega kuhjub merre pidevalt uut liiva, mis muudab rannaala kõduneva meretaimestiku ja muda tõttu soiseks ja soodustab rannapiirkonna roostumist.

- Suure Katla lahe põhjataimestik on liigi- ja biomassivaene. Ka põhjaloomastik on suhteliselt liigivaene. Peamisteks kalaliikideks on räim, lest, tuulehaug ja ogalik.

- Taimekooslused paiknevad planeeringualal vööndiliselt. Liikudes rannajoonest maantee poole- kõigepealt üleujutatavad roostikuga kaetud alad, seejärel rohumaaa tüüpi üksikute põõsastega lagendikud ja lõpuks madal männi- ja segamets. Metsas paikneb III kategooria kaitsealuse nõmmnelgi püsielupaik ~15 ha ulatuses.

- Nii elanike kui majutuskohtade arv piirkonnas on kasvava trendiga

1.8.2. Keskkonnatingimuste seadmine planeerigualal

- Planeeringus on võetud arvesse Keskkonnaameti poolt esitatud ettepanekuid ja soovitusi nende poolt väljastatud kooskõlastuses nr. HLS 6-5/11/4020-2

- Peamine võimalik negatiivne mõju taimestikule on tallamine. Taimestiku kaitsmiseks tallamise eest rajatakse metsaalusesse III kategooria kaitstavate taimede kasvukohta laudteed.

- Planeeringuala idapoolsed hoonetegrupid on planeeritud likvideeritavale 35 KV elektriliini kaitsevööndisse, mis on varem inimmõjutatud ja ilma väärtusliku looduskoosluseta.

- Planeeritaval territooriumil asub kolmanda kategooria kaitstava taimeliigi nõmmnelgi püsielupaik. Aaspere maaüksusel asuvad kavandatavad hoonestusalad osaliselt püsielupaiga sees. Ülejäänud kruntidel asuvad hoonestusalad nõmmnelgi püsielupaigast väljas. Kõik püsielupaiku läbivad rajad peavad olema laudteed.Tagada tuleb radade järjepidev hooldus.

- Kuna Aaspere maaüksusel ei ole võimalik rajada hoonestust väljaspoole nõmmnelgi püsielupaika, tuleb antud kinnistul projekteerimisse ja hoonestuse rajamisse väga tähelepanelikult suhtuda ja ehitada hooned selliselt, et võimalikult vähe kahjustada nõmmnelgi kasvukohta. See on võimalik saavutada looduses taimede inventuuriga projekteerimise käigus. Aaspere kinnistul hõlmab  nõmmnelgi püsielupaik kokku 61900m2. Kogu hoonestuse ja teede alla minev osa, kus taimestik saab osaliselt kahjustada, on hinnanguliselt 4000m2. See hõlmab ligikaudu 6 % kogu alast ja on tegelikkuses kindlasti väiksem. Vt. Selgitav joonis hoonestuse paiknemisest nõmmnelgi püsielupaigas..

- Aaspere ja Liiva mü. asub metsa vääriselupaik - atraktiivne ranna luitemännik. Kuivanud puudel palju rippuvaid samblikke. Vajadus koheselt noori mände ümber vanade puude raiuda. Väljaveol pinnast rikkuda minimaalselt. Surnuid puid ja lamapuitu mitte eemaldada. Noored haavad, lepad ja kased välja raiuda 80% pinnast. Üksikpuud raiuda vabaks.

- Paigaldada kallasrajale viiva tee juurde suunaviidad, et inimeste liikumine oleks eesmärgipärane ja tallamist vähem. Keelata mootorsõidukite ja jalgrataste liikumine väljaspool teid. Planeeringu elluviimise käigus väheneb juhuslike võõraste viibimine rannal ja metsas, mis toetab kaitsealuse taimestiku säilimist.

- Linnustikule planeeringu elluviimine olulist negatiivset mõju ei avalda, kuna juhuslike inimeste liikumine rannaaladel pigem väheneb. Oluline on säilitada linnustiku mitmekesisuse seisukohalt olulisemad elupaigad ( vanad õõnsad puud, põõsastikku, roostikku ).

- Kalapüüki ja Suure Katla lahe vee seisukorda piirkonna arendus ei häiri.

- Hooned ehitada vastavalt kaasaegsetele ehitustehnilistele nõuetele. Tuleb arvestada ümbritseva miljöö arhitektuurset iseloomu.

- Loodusressurssidest on planeeritud ehituseks kasutada looduslikke ehitus- ja puistematerjale. Ehitamisel ei tohi kasutada keskkonnaohtlikke materjale ja aineid.

- Uued hooned on puidu või elektriküttega. Olulist täiendavat õhusaastet hoonete kütmisel ei teki. Hoonete küttelahenduses kasutada taastuvaid ja keskkonnasäästlikke energiakandjaid.

- Sademeveed juhitakse maapinna kalletega planeeritavate kruntide rohelistele aladele.

- Iga krundivaldaja on kohustatud paigaldama oma krundile prügikonteinerid. Jäätmed koguda konteineritesse ja tühjendada vastavat litsentsi omava ettevõtte poolt lepingu alusel. Jäätmekäitlejaga lepingu sõlmimine on kinnistu valdajale kohustuslik.

- Ranna või kalda kaitse eesmärk on kalda eripära arvestava asustuse suunamine. Kinnisasjade omanike ja valdajate kohustuseks on veekogu rannad ja kaldad puhtana hoida, hooldada kallasrada ning tagada rajal inimestele vaba läbipääs. Juurdepääs on tagatud põhja poolt rajatavalt kergliiklusteelt. Elamuhoonestuse rajamine tugevdab kontrolli avalikult alalt lähtuva ohu eest.

1.8.2.  Kuritegevuse riskide ennetamine

01.01.2003. a kehtima hakanud uue Planeerimisseaduse (RTI 2002, 99, 579) kohaselt tuleb planeeringutes käsitleda kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmist.

Hea nähtavus ja valgustatus vähendavad sissemurdmiste, vandalismi, vägivallaaktide, autodega seotud kuritegevuse, varguste ja süütamise riski.

Hea jälgitavus vähendab kuriteohirmu, sissemurdmiste riski, vägivaldsete kuritegude riski: Samuti vähendab autodega seotud kuritegude esinemisriski.

Varguste või muu kuritegevuse ärahoidmiseks on võimalik palgata valvur, kes hoiab piirkonnal silma peal. Hästi töötab ka naabrivalve. Kuriteohirmu saab vähendada ka politsei või turvateenistuse poolt teostatava regulaarse jälgimise ja patrullimise abil.

Tagumiste juurdepääsude vältimine ning uste ja akende turvaliseks muutmine vähendab sissemurdmiste riske.

Oluline tegur on maa-ala korrashoid. Korrashoiu kõrge tase paneb eeldama, et alal on tugev järelvalve ja vähendab seega kuriteohirmu.

Kindlate reeglite sätestamine omaniku või omanike ühenduse poolt üldkasutavate kohtade osas suurendab peremehetunnet ja parandab korrashoidu ja vähendab seega ka kuriteohirmu. Süttiva prügi kiire eemaldamine, vähendab süütamise ohtu. Vältida tuleb süttivast materjalist prüginõude kasutamist.

Vastupidavad ukse- ja aknaraamid, lukud, uksed, aknad ja klaasid vähendavad vandalismiaktide ja sissemurdmiste riski.

1.8.3.  Planeeringu elluviimise etapid.

1. Kinnistute arendamine toimub mitmes etapis. Enne detailplaneeringu kehtestamist sõlmib vald arendajaga planeeringujärgsete teede ja tehnovõrkude ja rajatiste väljaehitamise ja finantseerimise arendajapoolsete  kohustuste kokkuleppe.

2. Pärast detailplaneeringu kehtestamist toimub kruntide mõõdistamine. Kruntide kinnistusse kandmisega seatakse kõigile kruntidele teede ja tehnovõrkude servituudid.

3. Arendaja peab tagama servituutide ja kitsenduste kajastamise kinnistuplaanidel.

4. Kuna hoonestus on kolmes eraldiseisvas grupis ja on kaks omanikku, võib  teostada arendused grupi- või kinnistute kaupa.

5. Pärast tehnovõrkude rajamist alustatakse kruntidele elamute püstitamist. Iga elamugrupp arendatakse välja komplekselt.

2. PLANEERINGUJÄRGSED KINNISTUD

2.1. AASPERE mü. moodustatav  POS 1 kinnistu

2.1.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,84 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.1.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 0º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.1.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

2.1.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.2. AASPERE mü. moodustatav  POS 2 kinnistu

2.2.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,70 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.2.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.2.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks 200m² ulatuses.

6. Vee- ja kanalisatsioonitrassi servituut 100m² ulatuses.

7. madalpingekaabli servituudi vajadus 100m² ulatuses.

8. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

2.2.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.3. AASPERE mü. moodustatav  POS 3 kinnistu

2.3.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,47 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.3.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.3.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks 400m² ulatuses.

6. Vee- ja kanalisatsioonitrassi servituut 200m² ulatuses.

7. madalpingekaabli servituudi vajadus 200m² ulatuses.

8. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

2.3.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.4. AASPERE mü. moodustatav  POS 4 kinnistu

2.4.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,49 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.4.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt. Piirdeid lubatakse rajada ainult ehitusõigusega maaüksustel ala sidususe ja loodusliku ilme säilitamiseks.

2.4.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks 200m² ulatuses.

6. Vee- ja kanalisatsioonitrassi servituut 100m² ulatuses.

7. madalpingekaabli servituudi vajadus 100m² ulatuses.

8. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

2.4.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.5. AASPERE mü. moodustatav  POS 5 kinnistu

2.5.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,57 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.5.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.5.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks 200m² ulatuses.

6. Vee- ja kanalisatsioonitrassi servituut 100m² ulatuses.

7. madalpingekaabli servituudi vajadus 100m² ulatuses.

8. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

9. Krundil asub osaliselt metsa vääriselupaik 8000m² ulatuses.

2.5.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.6. AASPERE mü. moodustatav  POS 6 kinnistu

2.6.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				0,20 ha

Krundi sihtotstarve: 			Transpordimaa  100%

2.6.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on projekteeritud avalikus kasutuses olev kergliiklustee.

2.6.3 Kitsendused

1. Krunt asub tervikuna Kuressaare- Sääre riigimaantee 50m. kaitsevööndis.

2. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks kogu ulatuses.

3. Vee- ja kanalisatsiooni torustiku servituudi vajadus 120m² ulatuses.

4. madalpingekaabli servituudi vajadus 120m²ulatuses.

2.7. KAURI mü. moodustatav  POS 7 kinnistu

2.7.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,45 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.7.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.7.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks 200m² ulatuses.

6. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

7. Vee- ja kanalistsioonitrasside servituudi vajadus 100m² ulatuses.

8. Madalpingekaabli servituudi vajadus 100m² ulatuses.

2.7.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.8. KAURI mü. moodustatav  POS 8 kinnistu

2.8.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,46 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.8.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.8.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks 200m² ulatuses.

6. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

7. Vee- ja kanalistsioonitrasside servituudi vajadus 100m² ulatuses.

8. Madalpingekaabli servituudi vajadus 100m² ulatuses.

2.8.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.9. KAURI mü. moodustatav  POS 9 kinnistu

2.9.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				1,41 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.9.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.9.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub osaliselt III kat. taimede püsielupaik.

5. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

2.9.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.10. KAURI mü. moodustatav  POS 10 kinnistu

2.10.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				0,18 ha

Krundi sihtotstarve: 			Transpordimaa  100%

2.10.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on projekteeritud avalikus kasutuses olev kergliiklustee. Samuti on sinna planeeritud rajada alajaam ja kanalisatsioonipumpla.

2.10.3 Kitsendused

1. Krunt asub tervikuna Kuressaare -Sääre riigimaantee 50m. kaitsevööndis.

2. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks kogu ulatuses.

3. Vee- ja kanalisatsiooni torustiku servituudi vajadus 120m² ulatuses.

4. Madalpingekaabli servituudi vajadus 120m²ulatuses.

5. Kanalisatsioonipumpla ka setsoon 10m. ulatuses.

6. Kõrgepingekaabli kaitsevöönd 2m mõlemale poole kaablit.

2.12. RANNALUITE mü. moodustatav  POS 11 kinnistu

2.12.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				0,29 ha

Krundi sihtotstarve: 			Transpordimaa  100%

2.12.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on projekteeritud avalikus kasutuses olev kergliiklustee.

2.12.3 Kitsendused

1. Krunt asub tervikuna Kuressaare- Sääre riigimaantee 50m. kaitsevööndis.

2. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks kogu ulatuses.

3. Vee- ja kanalisatsiooni torustiku servituudi vajadus 240m² ulatuses.

4. Madalpingekaabli servituudi vajadus 240m²ulatuses.

2.13. RANNALUITE mü. moodustatav  POS 12 kinnistu

2.13.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				8,27 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.13.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		            Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.13.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

5. Kallasrajale pääsu servituut 1000m² ulatuses.

2.13.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.14. RANNALUITE mü. moodustatav  POS 13 kinnistu

2.14.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				2,47 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.14.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		           Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.14.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

5. Teeservituudi vajadus 360m² ulatuses.

6. Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudivajadus 180m² ulatuses.

7. Madalpingekaabli servituudivajadus 180m² ulatuses.

2.14.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.15. RANNALUITE mü. moodustatav  POS 14 kinnistu

2.15.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				2,17 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.15.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		           Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.15.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses..

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

5. Teeservituudi vajadus 200m² ulatuses.

6. Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudivajadus 100m² ulatuses.

7. Madalpingekaabli servituudivajadus 100m² ulatuses.

2.15.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.16. RANNALUITE mü. moodustatav  POS 15 kinnistu

2.16.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink,  Tiina Paju

Krundi pindala				2,08 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.16.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		           Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.16.3 Kitsendused

1. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

2. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses.

3. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

4. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

2.16.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.17. RANNA mü. moodustatav  POS 16 kinnistu

2.17.1 Üldinfo

##### Maa omanik					OÜ Toomkooli Invest

Krundi pindala				2,21 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.17.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		           Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.17.3 Kitsendused

1. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

2. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

3. Pumpla kaitsetsoon 10m. ulatuses.

4. Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudivajadus 160m² ulatuses.

5. Madalpingekaabli servituudivajadus 160m² ulatuses.

2.17.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.18. RANNA mü. moodustatav  POS 17 kinnistu

2.18.1 Üldinfo

##### Maa omanik					OÜ Toomkooli Invest

Krundi pindala				2,09 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.18.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		           Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.18.3 Kitsendused

1. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

2. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

3. Pumpla kaitsetsoon 10m. ulatuses.

4. Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudivajadus 200m² ulatuses.

5. Madalpingekaabli servituudivajadus 200m² ulatuses.

6. Teeservituudi vajadus 400 m² ulatuses.

2.18.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.19. RANNA mü. moodustatav  POS 18 kinnistu

2.19.1 Üldinfo

##### Maa omanik					OÜ Toomkooli Invest

Krundi pindala				3,57 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.19.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		           Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.19.3 Kitsendused

1. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

2. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

3. Vee- ja kanalisatsioonitrasside servituudivajadus 200m² ulatuses.

4. Madalpingekaabli servituudivajadus 200m² ulatuses.

5. Teeservituudi vajadus 400 m² ulatuses.

6. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

7. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses.

2.19.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.20. RANNA mü. moodustatav  POS 19 kinnistu

2.20.1 Üldinfo

##### Maa omanik					OÜ Toomkooli Invest

Krundi pindala				0,16 ha

Krundi sihtotstarve: 			Transpordimaa  100%

2.20.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on projekteeritud avalikus kasutuses olev kergliiklustee.

2.20.3 Kitsendused

1. Krunt asub tervikuna Kuressaare- Sääre riigimaantee 50m. kaitsevööndis.

2. Teeservituudi vajadus naaberkinnistutele pääsuks kogu ulatuses.

2.21. AASPERE mü. moodustatav  POS 20 kinnistu

2.21.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink, Tiina Paju

Krundi pindala				1,49 ha

Krundi sihtotstarve: 			Elamumaa 100%

2.21.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile on planeeritud üks elamu ja selle juurde kuuluvad kuni kaks abihoonet.

Krundi ehitusõigus:

##### Lubatud hoonete max arv krundil: 	1 elamu, 2 abihoonet

Harja maks. kõrgus maapinnast	kuni 10 m., abihoonel 6m.

Hoonete korruselisus			2 korrust.

Katusekalle 10º-42º

Hoonestuse pindala: 		           Max 300m²

Parkimisvõimalus lahendatud krundisiseselt.

Välisseinte viimistlus puit, palk või looduslik kivi, katusematerjal puit, roog või katusekivi, sokliosa betoon või looduslik kivi, aknaraamid ja uksed puidust.

Piirdeaiad markeerivad õuealade kuju. Täpsustatakse projekteerimisstaadiumis. Krundile on lubatud rajada piirkonnale iseloomulikke aedu.  Puutaradest rõht-, latt-, ja roigasaiad. Vundamendiga aedu piirkonda rajada ei ole lubatud. Soovitav on iga hoonetegrupi osas kasutada ühte kindlat piirdeaia süsteemi, mille kooskõlastab valla arhitekt.

2.21.3 Kitsendused

1. Kuressaare- Sääre riigimaantee kaitsevöönd 50m.

2. Teeservituudi vajadus 800 m² ulatuses.

2.21.4 Tehnovõrgud

Vee- ja kanalisatsioonivarustus:

Hooned varustatakse veega ühisveevärgitorustikust.

Kanaliseerimine ühiskanalisatsioonitorustikku.

Sadeveekanalisatsioon:

Krundi sademeveed immutatakse pinnasesse, krundi rohelistele aladele.

Elekter:

Eesti Energia paigaldab vastavalt liitumistaotlusele liitumiskilbi krundi piirile sissesõidutee äärde. Kilbist tarbijani rajab omanik maakaabliliini hoone peakilbini.

Side:

Ei planeeerita.

Soojavarustus:

Küttepuudega või elektri baasil. Soovituslik kasutada soojuspumpasid säästlikuks kütteks. Ei ole lubatud söe ja kütteõlide baasil kütmine.

2.21. AASPERE mü. moodustatav  POS 21 kinnistu

2.21.1 Üldinfo

##### Maa omanik					Raul Sink, Tiina Paju

Krundi pindala				8,25 ha

Krundi sihtotstarve: 			Maatulundusmaa 100%

2.21.2 Projekteerimispõhimõtted

Krundile ei planeerita uusi ehitusi.

2.21.3 Kitsendused

1. Krundil asub 200m. Läänemere ehituskeeluvöönd.

2. Läänemere  veekaitsevöönd 20m. tavaveepiirist.

3. Mererannal on tagatud kallasrada 10m. ulatuses.

Koostas: Avo Tasa

10. 12. 2010.