KURESSAARE  KOMMUNAALPROJEKT OÜ

Pikk 25,  93812  Kuressaare,  reg. nr. 10250459, tel/faks (045) 33 237,  e-post:  kop@hot.ee

Reg. nr. EP10250459-0001

Reg. nr. EL10250459-0001

Registreerimistõend nr. 01-203

Muinsuskaitselitsents 242/97-K

| TELLIJA: KAARMA VALLAVALITSUS | T – 122-03 |
| --- | --- |
|  | A – 34209 |

SAARE MAAKOND, KAARMA VALD,

VAIVERE, KASTI JA MURATSI KÜLAS

KÄRDU PEAKRAAVI ÜMBRUSE

DETAILPLANEERING

Juhataja:				A. Rand

Projekteerija:			K. Keel

KURESSAARE

2003

KÖITE   KOOSSEIS

- Seletuskiri

- Joonised

Planeeritud teed.    				DP-1

- Lähtematerjalid

Kaarma Vallavolikogu otsus nr. 22, 03. aprill 2002.a. detailplaneeringu algatamiseks.

Kaarma Vallavalitsuse korraldus nr.383, 28. mai 2003.a. detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamiseks.

Kaarma Vallavalitsuse detailplaneeringu lähteseisukohad nr.48, 29. mai 2003.a., Vaivere, Kasti ja Muratsi külas Kärdu peakraavi ümbruse detailplaneeringule.

- Lisad

Planeeritava maa-ala plaan.

Kaarma valla, Vaivere, Kasti ja Muratsi külas Kärdu peakraavi ümbruse detailplaneeringuga haaratavate maaüksuste kooskõlastused.

Detailplaneeringu toimingud koos ajalehe kuulutustega.

SELETUSKIRI.	4

1. ÜLDOSA.	4

1.1. PLANEERITAV ALA.	4

1.2. ALGATAJA.	4

1.3. LÄHTEMATERJALID.	4

1.4. OLEMASOLEV OLUKORD.	4

1.5. EESMÄRGID.	4

2. PLANEERIMISLAHENDUS.	5

2.1. TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED.	5

2.2. TULEOHUTUSNÕUDED.	5

2.3. SEADUSEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED, MIS	5

SEATAKSE KÄESOLEVA PLANEERINGU TULEMUSENA.	5

# SELETUSKIRI.

# 1. ÜLDOSA.

## 1.1. PLANEERITAV ALA.

Planeeritav ala haarab enda alla järgmised maaüksused Muratsi külas: Kaubi I, Nelise, Lõugu, Ojakääru, Laise III, Tänava II, Salumäe II, Põlde, Tõlli, Kalde ja Mainio ning Vaivere külas: Alli, Muru, Riido-Jaani, Endu II, Ristiku, Kaseniidu ja Körtsisauna maaüksused.

## 1.2. ALGATAJA.

Planeeringu algatas Kaarma Vallavolikogu otsusega nr.22, 03. aprill 2002.a.

## 1.3. LÄHTEMATERJALID.

Kaarma Vallavolikogu otsus nr. 22, 03. aprill 2002.a. detailplaneeringu algatamiseks.

Kaarma Vallavalitsuse korraldus nr.383, 28. mai 2003.a. detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamiseks.

Kaarma Vallavalitsuse detailplaneeringu lähteseisukohad nr.48, 29. mai 2003.a., Vaivere, Kasti ja Muratsi külas Kärdu peakraavi ümbruse detailplaneeringule.

## 1.4. OLEMASOLEV OLUKORD.

Planeeritav maa-ala paikneb Saare maakonnas, Vaivere, Kasti ja Muratsi külas Kärdu peakraavi ümbruses. Planeeritav maa-ala külgneb loode-põhja suunas Kuressaare-Pihtla riigimaanteega ja põhja-kirde suunas Vaivere-Vätta maanteega. Olemasolevalt puudub seaduslik juurdepääs Tõlli, Kaubi, Kalde, Lõugu, Ojakääru, Nelise, Laise, Salumäe, ja Põlde maaüksustele.

## 1.5. EESMÄRGID.

Planeeringu eesmärgiks on Vaivere, Kasti ja Muratsi külas Kärdu peakraavi ümbruses paiknevaile maaüksustele liikumisteede planeerimine ja seadusjärgsete kitsenduste seadmine neile maaüksustele.

# 2. PLANEERIMISLAHENDUS.

## 2.1. TÄNAVATE MAA-ALAD JA LIIKLUSKORRALDUSE PÕHIMÕTTED.

Planeeritavale maa-alale on planeeringu käigus leitud krundivaldajatega kaks võimaliku juurdepääsu antud maa-alale. I juurdepääs Kuressaare-Pihtla teelt mööda Kaarma vallale kuuluvat teed pidi Mainio maaüksuseni, kust algab uus juurdepääs üle Mainio, Tõlli, Salumäe, Laise, Kalde ja Lõugu maaüksuse Ojakääru maaüksuseni. Salumäe maaüksusel jaguneb juurdepääsu tee kaheks, teine suund kulgeb üle Salumäe, Tõlli ja Põlde maaüksuste (ka Tõlli maaüksusele seatakse antud planeeringuga juurdepääsu kitsendus võimalikele järgnevatele maaüksustele). II juurdepääs tuleb Vaivere-Vätta maanteelt üle Kaubi ja Ojakääru maaüksuse Lõugu maaüksuseni. Juurdepääsuteede minimaalne vajalik laius on 3,5m (tuleneb päästeteenistuse autodele vajaminevast tee laiusest).

## 2.2. TULEOHUTUSNÕUDED.

Tuleohutusnõuete juures tuleb planeeritavale maa-alale uute teede rajamisel tagada tuletõrjeautole vajalik 3,5m vähemalt laiune tee ning ühesuunalise tee puhul iga 150m tagant auto ringipööramise koht (12×12m). Kahesuunalise tee puhul ringipööramiskohta ei ole vaja.

## 2.3. SEADUSEST TULENEVAD KINNISOMANDI KITSENDUSED, MIS

## SEATAKSE KÄESOLEVA PLANEERINGU TULEMUSENA.

- AÕS §156-“ Juurdepääs avalikult kasutatavale teele”

Planeeritud krunti läbiv tee peab tagama juurdepääsu naaberkinnistutele. Asjaomastel krundivaldajatel kokku leppida planeeritud juurdepääsu ühine hooldamine. Kitsendus seatakse Kaubi, Ojakääru, Lõugu, Kalde Laise, Salumäe, Põlde, Tõlli ja Mainio maaüksustele.

- Eesti Vabariigi planeerimisseadus.

- Kaarma valla planeerimis- ja ehitusmäärus.

- Ranna ja kalda kaitse seadus §3, 9, 11, 13 (ehituskeeluvöönd 25 m, veekaitsevööndi laius veepiirist 10 m).

- Veeseadus §10 (kallasraja laius 4 m kraavist)

Antud planeering on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi “Planeerimisseadusele” (03. detsember 2002.a.) ja vastavalt “Asjaõigusseadusele”, vastavalt kehtivatele Eesti Projekteerimisnormidele ( EPN 10.1).

Juhataja: A. Rand

Projekteerija: K. Keel