Saarlase Vara OÜ

Torni tn 7-1, 93812 Kuressaare

Tel 51 62 088, 56 629 882

Fax 45 21081

MTR EEP000691

Tellija:  Kaarma Vallavalitsus						   Töö nr 40-06

Finantseerija: Saaremaa Prügila OÜ

SAARE MAAKOND, KAARMA VALD,

KUDJAPE KÜLA

KUDJAPE JÄÄTMEJAAMA

DETAILPLANEERING

Projekteerija: Merit Kindsigo

Vastutav insener:  Raivo Kaseorg

Kuressaare 2008

KUDJAPE JÄÄTMEJAAMA

DETAILPLANEERING

# SISUKORD

## A  SELETUSKIRI

- ÜLDOSA

- LÄHTEMATERJALID

- OLEMASOLEV OLUKORD

  - Üldine situatsioon

  - Looduslikud ja hüdrogeoloogilised aspektid

- PRINTSIIBID JA PIIRANGUD PLANEERIMISEKS

- PLANEERIMISLAHENDUS

5.1 Üldlahendus

5.2 Krundi ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

5.3 Keskkonnakaitse ja haljastuse põhimõtted

5.4 Teedevõrk ja liikluskorraldus

5.5 Tuleohutusnõuded

5.6 Tehnovõrgud

5.7 Kuritegevuse riskide ennetamine

KRUNTIDE SEADUSJÄRGSED KITSENDUSED

## B  JOONISED

- Tugiplaan	 		M 1:2000	DP-1

- Planeerimisjoonis		M 1:1500	DP-2

- Kruntimisskeem		M 1:2000	DP-3

- Vertikaalplaneerimine		M 1:2000	DP-4

## C  LISAD

Lisa 1. Maapinna geodeetilised kõrgused Kudjape piirkonnas

Lisa 2. Piirkonna kõrgusjooned

Lisa 3. Kudjape piirkonna pinnas

Lisa 4. Piirkonna põhjavee reostuskaitstus

Lisa 5. Prügila piirkonnas tehtud seirepuuraugud

Lisa 6. Piirkonna seirepuuraukude geoloogilised andmed

Lisa 7. Kaarma Vallavalitsuse 13.12.2007. a korraldus nr 476

Lisa 8. Kaarma Vallavalitsuse 13.12.2007. a korraldus nr 479

Lisa 9. Kaarma Vallavalitsuse 13. detsembri 2007.a. korralduse nr 479 lisa

Lisa 10. Kudjape Jäätmejaama juurdepääsuteede maksumuse arvestus ja alternatiivvariantide võrdlus (koostanud Ainar Viires, Ösel Consulting OÜ, märts 2008. a)

#### SELETUSKIRI

#### 1. ÜLDOSA

Planeeritav ala asub Saare maakonnas, Kaarma vallas, Kudjape külas. Planeeringualaks on Pähklimetsa mü (kat nr 27003:001:0092, pindalaga 59,43 ha) ja Prügila mü (kat nr 27003:001:0873, pindalaga 6,53 ha. Planeeringu algatajaks on Kaarma Vallavalitsus. Planeering on algatatud 01.03.2005 vallavalitsuse korraldusega nr 126. Otsust ja lähtetingimusi on muudetud vallavalitsuse 13.12.2007. a korraldusega nr 479 ning selle lisaga. Maa-ala praegune sihtotstarve on maatulundusmaa.

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärkideks on:

- maa-ala reserveerimine rajatava jäätmejaama tarbeks;

- planeeritaval alal liikluskorralduse lahendamine;

- põhiliste tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ja sidumine olemasolevate võrkudega;

- hoonete ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine;

- planeeritava maa-ala üldkasutuse sihtotstarbe muutmine.

Põhiülesande mahus lahendatakse jäätmejaama funktsionaalne planeerimine, kavandatavate juurdepääsuteede määramine, kujade määramine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval alal (sanitaarkaitseala, servituudialad jne) ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks.

2. LÄHTEMATERJALID

Detailplaneeringu koostamise lähtematerjalid:

- Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu algatamise kohta koos lisadega

- Maa-ala kõrguslik joonis ning hüdrogeoloogiline läbilõike kirjeldus antud piirkonnast

- Saaremaa uue prügila asukohtade valiku keskkonnamõju hindamise aruanne, koostanud AS Maves 2003. a (edaspidi: Maves 2003)

- Saaremaa keskkonnateenistuse korraldus  nr 40-1-4/513  30.01.2003. a  KMH kinnitamise kohta

- Saaremaa Omavalitsuste Liidu volikogu otsus nr 7  30.01.2003. a

- Saare maakonna jäätmekava

- Kaarma Vallavalitsuse 13.12.2007. a korraldus nr 476

- Kaarma Vallavalitsuse 13.12.2007. a korraldus nr 479

- Kaarma Vallavalitsuse 13. detsembri 2007.a. korralduse nr 479 lisa nr 39-2007

- Kudjape Jäätmejaama juurdepääsuteede maksumuse arvestus ja alternatiivvariantide võrdlus (koostanud Ainar Viires, Ösel Consulting OÜ, märts 2008. a)

3. OLEMASOLEV OLUKORD

3.1 Üldine situatsioon

Planeeritav ala asub Saaremaal, Kaarma vallas, Kudjape külas, ca 5 km kaugusel Kuressaarest. Planeeritav ala asub Upa, Tahula ja Vaivere külade ning Kuressaare linna vahelisel metsaalal. Alal on hetkel veel kasutuses olev Kudjape prügila. Maa-ala lähipiirkonnas asuvad rajatav Upa elamukvartal, Kudjape tööstusrajoon, kalmistu, looduskaitsealune Kudjape tammik, Kuressaare-Kuivastu maantee, põllumaad ning metsamassiivid. Maa-ala piiri ääres asub kohaliku tähtsusega kruusatee – Prügila tee. Maa-ala läbib 35 kV elektriõhuliin. Ala katab peamiselt segamets, mis sisaldab põhiliselt kaske ja mändi. Reljeef on tasane, maapinna absoluutkõrgused jäävad valdavalt vahemikku 4.16 – 5.80, üksikuid kohti leidub kõrguste vahemikus 3.44 ja 7.09. Tegemist on nõrgalt kaitstud ja kaitsmata põhjaveega alaga (vt lisa 4).

3.2 Looduslikud ja hüdrogeoloogilised aspektid

Planeeritav ala jääb Sepamaa lahe valgala (pindalaga 9,92 km2) loodepiirile, 1,6 km kaugusele lahe põhjatipust. Lähim arvestatav vooluveekogu asub ca 650 m loode pool asuva 75 ha suuruse valgalaga Kudjape maaparandusehitise kogujakraav, mis suubub ca 1 km kaugusele Kudjape peakraavi. Planeeritavast  maa-alast ca 0,5 km lõuna pool on nn Nonni sooala – s.o. sisuliselt Sepamaa lahe kinnikasvanud põhjasopp (Maves 2003). Ka üldine pinnalangus on mere poole (langus lõuna-kagu suunaline), mille kõrguslik iseloom järgib kunagist kinnikasvanud lahesoppi.

Antud alal on puurimise andmetel kuni 1,5 m pinnakatet. Perspektiivne jäätmejaam jääb Kuressaare lademe Tahula kihi mergli avamusalale, mille paksus on seal 12 m. Sügavamal lamavad Uduvere kihi mergli vahekihtidega savikas lubjakivi (9 m) ja Himmiste kihi savikas dolomiit (5 m).Seega kuuluvad aluspõhjakivimite ülemised 26 m Himmiste-Tahula veepidemesse. Kuna karbonaatsete kivimite ülemised paarkümmend meetrit on sagedaste murenemisprotsesside tõttu lõhelised, võib seda vaadelda ka lokaalse veekihina. Põhjavesi levib mergli ja savika lubjakivi või dolomiidi kihtide vahel ja vähestes vertikaalsetes lõhedes. Sügavamal lamavad Maasi-Sauvere veekompleksi kuuluvad Paadla ja Rootsiküla lademe dolomiidid (Maves 2003). Nimetatud puuraugud on esitatud lisas nr 5 (vastavalt kaevu numbrile), puuraukude geoloogilised andmed on esitatud lisas 6.

Planeeritava ala asukohas on olulised ka valitsevad tuulesuunad. Tuulte keskmine kiirus on Kuressaares 5,9 m/s, mis aasta jooksul võib ulatuda kuni 24 m/s. Aastas on keskmiselt 22 tormipäeva. Järgnevas tabelis on toodud endise Kingissepa meteoroloogiajaama tuulesuundade esinemissagedus (1948...1963. a andmed). Nagu selgub, valitsevad Kuressaare ümbruses aastaringselt edelatuuled. Detsembris lisaks samaväärselt ka lõunatuuled (Maves 2003).

Tabel 2. Tuulesuundade esinemissagedus Kuressaare ümbruses (Maves 2003)

| Tuule suund | ESINEMISSAGEDUS % |
| --- | --- |
|  | Aasta keskmine | juuli | detsember |
| N | 10 | 10 | 7 |
| NE | 8 | 9 | 7 |
| E | 9 | 9 | 9 |
| SE | 13 | 10 | 13 |
| S | 13 | 10 | 20 |
| SW | 21 | 24 | 22 |
| W | 15 | 15 | 16 |
| NW | 11 | 13 | 6 |

4. PRINTSIIBID JA PIIRANGUD PLANEERIMISEKS

Detailplaneeringu lähtepositsiooniks tuleb lugeda kohaliku omavalitsuse seisukohta, olemasolevaid lähtematerjale, reaalset situatsiooni looduses ning planeeringu lahendusettepaneku  väljatöötamise ajal kehtivaid seadusi ja muid õigusakte.

Planeerimislahenduse juures on arvestatud järgmiste asjaolude, piirangute ja printsiipidega:

- krundi piirist 4 m ehituspiiranguala;

- jäätmejaama piiranguala – puhvertsoon 25 m (det.planeeringuga määratav);

- 35 kV õhuliini kaitsevöönd 25 m mõlemal pool piki liini telge;

- nõrgalt kaitstud põhjaveega ala;

- tagada heitvete mittevalgumine planeeritavast alast lõuna-kagu suunas;

- säilitada maksimaalselt looduslik keskkond.

5. PLANEERIMISLAHENDUS

5.1 Üldlahendus

Detailplaneeringu koostamise põhieesmärkideks on:

- maa-ala reserveerimine rajatava jäätmejaama tarbeks;

- planeeritaval alal liikluskorralduse lahendamine;

- põhiliste tehnovõrkude, trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine ja sidumine olemasolevate võrkudega;

- hoonete ja haljastuse põhimõtete ja ulatuse määramine;

- planeeritava maa-ala üldkasutuse sihtotstarbe muutmine.

Põhiülesande mahus lahendatakse jäätmejaama funktsionaalne planeerimine, kujade määramine, tehnovõrkude- ja rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Planeeringualasse kuulub ka Prügila mü (kat. tunnus 27003:001:0873, suurus 6,53 ha), kus asub senine, suletav prügi ladeala; planeeringuala teine osa hõlmab moodustatavat Kudjape jäätmejaama kinnistut, kuhu rajatakse Saare maakonda teenindama hakkav jäätmejaam (jäätmete sorteerimiskeskus).

Planeeringuga hõlmataval maa-alal moodustatakse kaks uut katastriüksust, kinnistud moodustuvad olemasolevast Pähklimetsa maaüksusest (kat nr 27003:001:0092) jagamise teel ning Pähklimetsa, Prügila ja Tammiku maaüksuste vahele jäävast riigi vabast maast. Prügila mü on käesolevaks hetkeks välja mõõdetud (6,53 ha) ja katastrisse kantud (kat. tunnus 27003:001:0873).

Kaarma Vallavolikogu soovib Kudjape külas planeeritavat Kudjape jäätmejaama maaüksust taotleda munitsipaalomandisse, lähtudes kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse §-st 6 ja maareformi seaduse §-i 28 lõikest 2, mis on vajalik kogu Saare maakonna elanike jäätmete sorteerimiseks ja ladestamiseks, tagamaks nõuetekohane jäätmekäitlus.

Kuna planeeritava ala sisse jääv olemasolev jäätmete ladestusplats-prügila ei vasta käesolevaks hetkeks kehtivatele nõuetele ja normidele (prügiladirektiiv 1999/31/EÜ), on kavas rajada maakonda teenindama hakkav jäätmejaam, kuna uue prügila asukoha valikut ei ole siiani suudetud ära otsustada (see tähendab jäätmete mandrile vedamise perspektiivi). Kohalik omavalitsus teeb ettepaneku nimetada moodustatav katastriüksus järgmiselt: Kudjape jäätmejaama maaüksus.

Eraldi maakorraldustoiminguna moodustatakse riigi vabast maast Plastiku krunt, mis jääb Prügila mü, Pähklimetsa mü ja Tammiku mü vahele (vt kruntimisskeemi, DP-3), et olemasolevate kruntide vahele ei jääks väljamõõtmata maatükki. Peale maaüksuste moodustamist ja katastrisse kandmist on kavas Plastiku mü liita Kudjape jäätmejaama mü-ga, moodustades Kudjape jäätmejaama mü, suurusega ca 11,44 ha.

Planeeritavate kinnistute suurused ja sihtotstarbed:

Kinnistu nimi ja	Maa-ala detailplan. sihtotstarve	Katastri sihtotstarve,	%

suurus_______________________________________________________________

Kudjape 		Tavajäätme käitluse maa (OJ)		    Tootmismaa (T),

jäätmejaama mü							100%

11,17 ha

Plastiku mü		Tavajäätme käitluse maa (OJ)		    Tootmismaa (T),

2681 m2 								100%

Planeeritavate maaüksuste paigutus, piiripunktid ja nende koordinaadid on esitatud kruntimisskeemil (joonis DP-3). Loodavate kinnistute pindalad on umbkaudsed ning põhinevad kaardimaterjalil, täpne kruntide suurus selgub peale mõõdistustöid.

5.2 Krundi ehitusõigus ja olulisemad arhitektuurinõuded

Planeeritavale alale on paigutatud kavandatavate hoonete-rajatiste  soovituslikud asukohad. Hooneid võib rajada ainult hoonestusala piires. Kõigi vajalike hoonete ja rajatiste täpsed asukohad ning gabariidid määratakse ehitusprojekteerimise käigus. Projekteerimise käigus määratakse ka võimalike lisaehitiste vajadus. Hoonekompleksi koosseisu on ette nähtud ka olmejäätmete pressimine.

Järgnevad ehitusõiguse üldandmed kehtivad Kudjape jäätmejaama mü kohta:

Lubatud hoonete kõrgus		max 16 m

Lubatud krundi täisehitus, m2		max 20 000 m2

Lubatud hoonete arv			max 12 tk

Tulepüsivusklass			TP-2

5.3 Keskkonnakaitse ja haljastuse põhimõtted

Planeeritavale alale rajatakse kõik objektid, arvestades geoloogilisi, hüdrogeoloogilisi ja kõiki muid keskkonnaaspekte. Kõikide ehitiste ja rajatiste ehitus-tehnilised tingimused ja parameetrid lahendatakse täpsema projekteerimise käigus.

Hetkel on kavandatud asfaltkattega ning platside maa-alal väheväärtuslik metsamaa, mis maha raiutakse; maa raadatakse, ca 6 ha ulatuses (planeerimisjoonisel olev hoonestusalune maa; kavandatavatel haljasaladel on ette nähtud kõrghaljastuse säilitamine).

Kavandatud hooned ja platsid ei tähenda otsest ohtu keskkonnale, küll aga tuleb kõrgendatud tähelepanu pöörata platsidelt kogunevale sadeveele ning jäätmejaama teenindava masinapargi pesuvetele.

Olmeheitvesi juhitakse lokaalsesse kogumiskaevu.

Vältimaks loomade, ilmastikuolude ja inimeste poolt võimalikku jäätmete laialitassimist-pildumist metsa alla, rajatakse jäätmejaama kompleksi ümber (võrk)aed, tagades sissepääsu ainult eest väravast.

Jäätmejaama kompleksi keskele jäetakse ca 1 ha suurune looduslik haljasala (ala suurus täpsustatakse ehitusprojektiga), kuhu on kavandatud ühe osa sadevete juhtimine (vt vertikaalplaneerimise jooniselt kavandatavaid maapinna kõrguseid ja languste suundi); ühtlasi hakkab haljasala omama ka esteetilist väärtust, tasakaalustamaks asfalteeritud maa-ala suurust ning tööstusliku kompleksi rajamist. Teine osa sadevetest juhitakse hoonestusala ümbritsema hakkavale säilitatava kõrghaljastusega haljasalale, mis on piisavalt suur sadevetele vajalikuks loomulikuks imbumiseks pinnasesse (sadeveed immutada alati eelistatult oma krundi pinnasesse, selleks peab olema tagatud ka vastav maa-ala, mis sadeveed suudaks vastu võtta).

Üks osa keskkonnast on ka sotsiaalne keskkond - täisväärtusliku elukeskkonna tagamiseks on vaja ette näha suuremate planeeritavate objektidega neile puhveralad, vältimaks hilisemaid võimalikke huvide konflikte. Kudjape jäätmejaam on olulise tähtsusega kohalik objekt, mida hetkel ümbritseb suletav Kudjape prügila ladeala ning metsa- ja põllumassiivid. Ümbruskonnas asub Kudjape kalmistu, millele hetkel planeeritakse laiendust, Kudjape küla, Kudjape tammik (looduskaitsealune objekt), Kudjape küla tööstuspiirkond, kirde poolt aga Upa küla ulatuslikud uued väikeelamupiirkonnad ja Lilbi küla; Kuivastu mnt ringtee äärde rajatakse hetkel suurt kaubanduskeskust. Omavalitsuse andmetel on antud piirkonda väga tugev arendushuvi – nii äriobjektide kui elamualade rajamiseks.

Hea tava kohaselt planeeritakse hajaasustuses kavandatavad tööstuslikud piirkonnad, suuremad tööstuslikud/tootmisobjektid ja elamupiirkonnad üksteisest piisavalt kaugele, et üks ei hakkaks teise funktsioneerimist häirima ja vastupidi. Jäätmejaam tähendab (võimalikku) pidevat autode voolu, masinate müra ja tehislikku valgust ka väljaspool üldkehtivat tööaega (ka öösiti), kohati võimalikku ebameeldivat lõhna jms. Sellisest objektist on elamualade eraldamine puhvertsooniga hädavajalik. Eraldamise tagamiseks on jäätmejaama hoonekompleksi ning platside ümber kavandatud looduslik haljasala, millel on 2 otstarvet – olla kavandatava kompleksi sadevete immutusalaks ning puhveralaks võimaliku uue asustuse suhtes naaberkinnistutel. Nimetatud puhverala on planeeritava Kudjape jäätmejaama maaüksusel kavandatud loode ja kirdeservadesse 25-meetri laiuse ribana (kagus piirneb maaüksus endise prügila ladealaga, edelasuunda jääb Kudjape kalmistu – kalmistu ja jäätmejaama vahelisel maa-alal on mitmeid piiranguid peal, sinna tuleb elamualade rajamist väga hoolikalt kaaluda, pigem on eelistatud põllumajanduslik, metsamajanduslik, äri- või tootmismaa otstarve), mille ainukeseks eesmärgiks on säilitada kõrghaljastus, eraldamaks rajatavat jäätmejaama kompleksi naaberkinnistutest piisava haljasala ribaga.

5.4 Teedevõrk ja liikluskorraldus

Planeeritaval Kudjape Jäätmejaama maa-alal hakkab liiklus toimuma kavandatud sõiduteedel (min laiusega 7 m) ning asfaltkattega alal. Planeerimisjoonisel on nooltega ära näidatud põhiline liikumissuund avalikuks teenindamiseks ning kompleksi funktsioneerimiseks vajalik ala.

5.5 Tuleohutusnõuded

Planeeringus on järgitud VVm nr 315 ja EVS 812-3:2002 ‚Küttesüsteemid’ nõudeid.

Uute hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda VV 27.10.2004. a määrusest nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”. Planeeritud ala hoonete tulepüsivusklass on kavandatud TP-2. Hooned planeeritaval alal on planeeritud ühe-kuni kolmekorruselised, kõrgusega 8-16 m. Hoonete gabariidid täpsustatakse hiljem ehitusprojektiga vastavalt tehnoloogilisele lahendusele.

Operatiivautode vajalik manööverdusruum on tagatud piisavalt suure asfaltkattega maa-ala rajamisega Kudjape jäätmejaama maaüksusele. Planeeritav juurdepääsutee jäätmejaama ning sealne asfaltkattega ala peab olema sõidetav ja lumest puhastatud ka talvel – selle eest vastutab teemaa-ala valdaja.

Prügila maaüksusel asub olemasolev veevõtu koht, käesoleva detailplaneeringuga määratakse Kudjape jäätmejaama maaüksusele üks puurkaev tehnoloogiliseks veeks (tuletõrje vesi, platside pesuvesi jms).

* Tulepüsivusklassid:

TP3 – ehitise kandekonstruktsioonile ei seata nõudeid kandekonstruktsiooni tulepüsivuse suhtes (tuldkartev);

TP2 – ehitise kandekonstruktsioon ei tohi ettenähtud aja jooksul tulekahjus variseda, kusjuures ettenähtud aeg on lühem tulekindla ehitise suhtes ettenähtud ajast (tuldtakistav).

5.6 Tehnovõrgud

Elektriühendus (kõrgepingekaabel) saadakse olemasolevast liitumispunktist (liitumispunkt märgitud planeerimisjoonisel – vt joonist DP-2). Lisaks planeeritakse maa-alale uus alajaam, kust kavandatavad platsid, hooned, valgustus elektrivarustuse saavad. Detailsemalt lahendada elektrisüsteemid jäätmekeskuse ehitusprojektiga.

Kanalisatsioon on lahendatud praegu lokaalse kogumiskaevu baasil, masinate pesuvesi saadakse tehnoloogilise vee puurkaevust, joogivett hakatakse esialgu tooma eraldi Kuressaarest.

Prügila maaüksusel asub olemasolev veevõtu koht, käesoleva detailplaneeringuga määratakse Kudjape jäätmejaama maaüksusele üks täiendav puurkaev tehnoloogiliseks veeks (tuletõrje vesi, platside pesuvesi jms).

Sadevett kogutakse ning juhitakse läbi liiva- ja õlipüüduri ainult metallijäätmete platsil, mujal on asfaltkattega ala planeeritud sellise kaldega, et sadeveed voolavad vabalt (isevoolselt) haljasaladele ning imbuvad seal pinnasesse. Asfaltkattega maa-ala äärekiviga ei piirata, seega pole karta, et sadevesi jääks asfaltkattega alale seisma või hakkaks kogunema ja liiklust häirima. Liiva- ja õlipüüduri läbinud veed juhitakse samuti looduslikule haljasalale, kus see looduslikult imbuda saab.

Kudjape jäätmejaama mü olme-, heit- ning sadevete täpsem tehniline lahendus koostatakse jäätmejaama ehitusprojekteerimise käigus.

5.7 Kuritegevuse riskide ennetamine

Varguste või muu kuritegevuse ärahoidmiseks on oluline platside, hoonete hea valgustatus ja avatud vaated. Hea jälgitavus vähendab võimalikku vandalismi ja muude kuritegude riski.

Kuna tegemist hakkab olema piiratud liikumisega maa-alaga, rajatakse terve kompleksi ümber aed, sisse saab ainult värava kaudu.

Varguste, muu kuritegevuse ärahoidmiseks ning üldise korra hoidmiseks hakkab tõenäoliselt ala jälgima valvur, lisaks lastakse mõnel turvateenust pakkuval ettevõttel paigaldada hoonetekompleksile signalisatsiooniga turvasüsteem.

KRUNTIDE SEADUSJÄRGSED KITSENDUSED

1. Eesti Vabariigi planeerimisseadus

Detailplaneering on uute hoonete ehitusprojektide koostamise aluseks.

Detailplaneeringu eesmärgid on:
1) planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine;
2) krundi ehitusõiguse määramine;
3) krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;
4) tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras;
5) haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine;
6) kujade määramine;
7) tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine;
8) keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja läbi viia keskkonnamõju hindamine; /-/.

2. Eesti Vabariigi ehitusseadus

Ehitist võib rajada üksnes kohaliku omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa alusel.

Ehitist võib asuda kasutama alles pärast kasutusloa saamist kohalikult omavalitsuselt.

3. Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded1 - Keskkonnaministri 29. aprilli 2004. a määrus nr 38

§ 7. Prügila asukoha valik

(1) Prügila kavandatakse kohta, kus prügilast lähtuv keskkonnaoht ja keskkonnahäiringud on võimalikult väikesed.

(3) Lõikes 1 nimetatud keskkonnaohu ja negatiivse keskkonnamõju ülemäärast suurust eeldatakse:
1) veehaarde sanitaarkaitsealal;
2) ranna ja kalda ehituskeeluvööndis;
3) üleujutuste ohuga alal;
4) rahvusparkides, loodus-, maastiku- või muinsuskaitsealal ja kaitstavate looduse üksikobjektide ning kultuurimälestiste vahetus läheduses;
5) tiheasustusalal;
6) puhke- ja virgestusalal;
7) väikese kandevõimega vajumis- või maalihkeohtlikul pinnasel;
8) karstilehtrite alal.

§ 9. Prügila mõju ehitisele

(1) Prügila rajatakse teistest ehitisest kaugusele, mis tagab, et prügilast lähtuvate keskkonnahäiringute mõju nendele ehitistele ja ehitiste kasutamisele oleks tühine.

(2) Lõikes 1 nimetatud vahemaa on vähemalt 300 m, kui ei ole selge, et keskkonnahäiringud oleksid tühised ka väiksema vahemaa korral.

(3) Lõiget 1 ja 2 ei kohaldata prügilaga seotud ehitisele.

(4) Ehitis on prügilaga seotud, kui see on vajalik prügila teenindamiseks (näiteks kaalumaja ja juurdepääsutee).

§ 10. Läbiva liinirajatise keeld

Rajatava prügila maa-alale ei tohi jääda läbivaid vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja gaasitorustikke, elektri- ja sidekaableid ning ladestusalale õhuliine.

4. ”Avalikult kasutatav tee” – asjaõigusseaduse § 155

Kinnisasja omanik peab avalikult kasutatava tee äärses ribas järgima seadusjärgseid kitsendusi.

5. “Tehnovõrgud ja rajatised” – asjaõigusseaduse § 158

Teisele isikule kuuluval kinnisasjal paiknev tehnovõrk või -rajatis (kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustik, telekommunikatsiooni- või elektrivõrk, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldis või surveseadmestik ja nende teenindamiseks vajalik ehitis) ei ole kinnisasja oluline osa.

6. “Jäätmeloa omamise kohustus” - Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded1, § 9
Vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõikele 1 käsitletakse reoveesetet jäätmena.

Jäätmeloa omamise nõue ei laiene isikutele, kes annavad kasutajale ühe aasta jooksul kuni 2 tonni töötlemata setet või kuni 20 tonni töödeldud setet arvestatuna kuivainena.

7. „Õhuliini kaitsevöönd” – Vabariigi Valitsuse 02.07.2002. a määrus nr 211 Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus, § 2

Õhuliini kaitsevöönd on maa-ala ja õhuruum, mida piiravad mõlemal pool piki liini telge paiknevad mõttelised vertikaaltasandid, ning mille ulatus mõlemal pool liini telge:

1) alla 1 kV pingega liinide korral on 2 meetrit;
2) kuni 20 kV pingega liinide korral on 10 meetrit;
3) 35–110 kV pingega liinide korral on 25 meetrit; /-/.

8. Kaarma valla jäätmehoolduseeskiri

9. Järgida kehtivaid tervisekaitse, keskkonnakaitse (sh jäätmeseadust, välisõhu kaitse seadust), riigikaitse jm seadusi ja eeskirju ning tuleohutusnorme.

Koostaja: Merit Kindsigo

Lisa 6.  Piirkonna seirepuuraukude geoloogilised andmed (T. Kikas)

| Kaevu nr | Kihi nr | Geol.indeks | Kivim | Maapind | Sügavus | Paksus | Lamamis-sügavus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19475 | 1 | QIV | prügi | 5.90 | 5.20 | 1.7 | 1.70 |
| 19475 | 2 | gQIII | saviliivmoreen | 5.90 | 5.20 | 0.6 | 2.30 |
| 19475 | 3 | S1kr | lubjakivi | 5.90 | 5.20 | 2.9 | 5.20 |
| 19476 | 1 | QIV | prügi | 6.50 | 7.00 | 1.7 | 1.70 |
| 19476 | 2 | QIV | muld | 6.50 | 7.00 | 0.5 | 2.20 |
| 19476 | 3 | gQIII | saviliivmoreen | 6.50 | 7.00 | 0.8 | 3.00 |
| 19476 | 4 | S2kr | lubjakivi | 6.50 | 7.00 | 4 | 7.00 |
| 19477 | 1 | QIV | muld | 4.90 | 5.50 | 0.2 | 0.20 |
| 19477 | 2 | lgQIII | saviliiv | 4.90 | 5.50 | 0.2 | 0.40 |
| 19477 | 3 | gQIII | saviliivmoreen | 4.90 | 5.50 | 0.4 | 0.80 |
| 19477 | 4 | S2kr | lubjakivi | 4.90 | 5.50 | 4.7 | 5.50 |
| 19478 | 1 | QIV | täitepinnas | 4.50 | 6.00 | 0.3 | 0.30 |
| 19478 | 2 | QIV | muld | 4.50 | 6.00 | 0.2 | 0.50 |
| 19478 | 3 | lgQIII | saviliiv | 4.50 | 6.00 | 0.2 | 0.70 |
| 19478 | 4 | gQIII | saviliivmoreen | 4.50 | 6.00 | 0.4 | 1.10 |
| 19478 | 5 | S2kr | lubjakivi | 4.50 | 6.00 | 4.9 | 6.00 |
| 19479 | 1 | QIV | muld | 4.40 | 6.00 | 0.4 | 0.40 |
| 19479 | 2 | gQIII | saviliivmoreen | 4.40 | 6.00 | 1.5 | 1.90 |
| 19479 | 3 | S2kr | lubjakivi | 4.40 | 6.00 | 4.1 | 6.00 |
| 19480 | 1 | QIV | muld | 3.25 | 5.40 | 0.3 | 0.30 |
| 19480 | 2 | gQIII | saviliivmoreen | 3.25 | 5.40 | 0.5 | 0.80 |
| 19480 | 3 | S2kr | lubjakivi | 3.25 | 5.40 | 4.6 | 5.40 |

# Text boxes

Lisa 1. Maapinna geodeetilised kõrgused Kudjape piirkonnas

Lisa 2.  Piirkonna kõrgusjooned

Lisa 3. Kudjape piirkonna pinnas

Lisa 4. Piirkonna põhjavee reostuskaitstus

Lisa 5. Prügila piirkonnas tehtud seirepuuraugud